## Slide 1
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ И СХОДА ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА
г. Коломна
2014
ВНИКТИ

## Slide 2: Цель и задачи исследования
Цель – моделирование реальной ситуации схода грузового состава. Определение силовых взаимодействий в поезде и значений боковых сил воздействующих на рельс в момент схода
Задачи:
- Разработка расчётной модели поезда
- Выполнение виртуальных экспериментов с использованием разработанной модели
- Определение значений боковых сил от взаимодействия колёс сошедших экипажей с рельсами
- Оценка результатов моделирования
<number>

## Slide 3: Исходные данные
Натурный лист поезда (2 локомотива 3ТЭ10+48 полувагонов (4481 т) +
1 локомотив 3ТЭ10)
Тип поглощающего аппарата (Ш-2-В)
Кривая скорости на скоростемерной ленте
План и профиль участка пути, данные путеизмерителя
Справка по техническому состоянию пути
Фото и видеоматериалы с места схода
«Заключение по воздействию тяжеловесных поездов на параметры рельсовой колеи на Кузнецовском перевале»
Схема схода вагонов
<number>

## Slide 4: Исходные данные
<number>

## Slide 5: Моделирование схода
<number>
1 этап:
- Ввод исходных данных по плану и профилю пути
- Создание модели поезда из одномассовых моделей имеющих
1 степень свободы связанных поглощающими аппаратами
- Определение продольных сил, возникающих в автосцепках экипажей во всех сечениях поезда при движении состава с заданными параметрами
2 этап:
- Включение трёхмерных моделей сошедших экипажей в модель
поезда
- Уточнение динамического поведения сошедших экипажей и
определение боковых сил от взаимодействия их колёсных пар с рельсами

## Slide 6: Результаты моделирования
<number>
График набора скорости модельным поездом

## Slide 7: Результаты моделирования
<number>
Распределение продольных сил в поезде в момент схода
2 тепловоза
3ТЭ10 спереди

## Slide 8: Результаты моделирования
<number>
Характерная осциллограмма боковых сил при движении гружёного полувагона в кривой R200 м со скоростью 26 км/ч при действии продольных сжимающих сил 35 тс

## Slide 9: Результаты моделирования
Положение колёсной пары в рельсовой колее в момент действия боковой силы 8 тс на упорный рельс
<number>

## Slide 10: Результаты моделирования
Таблица результатов расчёта
<number>

## Slide 11: Результаты моделирования
<number>
При моделировании продольной динамики максимальные продольные силы получены между сошедшими вагонами 35 тс. Нормативное значение не более 40 тс на участках с ограничением скорости движения по состоянию пути ниже 60 км/ч
При уточнённом моделировании динамики сошедших экипажей получены боковые силы взаимодействия:
- одной колёсной пары с рельсом до 8 тс (допустимо до 13 тс)
- при групповом взаимодействии колёсных пар тележки до 15 тс (допустимо 18,3 тс)
Боковые силы полученные при моделировании не превышают нормативных значений
Учитывая оценку технического состояния пути («Техническое заключение по случаю схода подвижного состава в грузовом поезде») и «Заключение по воздействию тяжеловесных поездов на параметры рельсовой колеи на Кузнецовском перевале» установленные в результате расчёта боковые силы подтверждают возможность недопустимого уширения колеи и схода внутрь колеи колёсных пар трёх последних вагонов и подталкивающего локомотива

## Slide 12: Выводы
Моделирование движения поезда с удовлетворительной точностью описывает реальную ситуацию схода грузового поезда
Подтверждается эффективность виртуального эксперимента
Обеспечивается возможность определения:
- продольных сил в поезде
- параметров взаимодействия экипажей с рельсовой колеёй
Возможность оценить безопасность движения поезда в реальных условиях эксплуатации
12