## Slide 1: Костюкевич А. И Цыгановский И. А. ВНУ им. В. Даля, Луганск
Моделирование фрикционного взаимодействия колесной пары с рельсовой колей
Брянск, 2014

## Slide 2: Методы расчета сил сцепления при моделировании динамики РЭ
Использование зависимостей, аппроксимирующих характеристику сцепления
(Минов, Мюллер, Полах и др.)
Математическое моделирование процесса взаимодействия колеса с рельсом
Контактная задача
Нормальная задача
Тангенциальная задача
Форма пятна контакта и распределение
нормальных напряжений
Распределение тангенциальных напряжений и
расчет сил сцепления

## Slide 3: Методы решения нормальной задачи
Теория Герца (1882 г.)
Некорректна в случае когда радиусы
кривизны тел в области контакта
не являются константами

## Slide 4: Методы решения нормальной задачи
Методы, основанные на решении Буссинэ – Черутти
о сосредоточенной нормальной силы на упругое полупространство
Kalker, CONTACT (1990 г.)
Cretu, NON-HERTZ (2007 г.)
«Медленные» алгоритмы
«Быстрые» алгоритмы
Kik – Piotrowski (1996, 2008)
Piotrowski - Chollet (2005)
Погорелов - Языков (2004)
Голубенко, вариационный метод (1989 г.)

## Slide 5: Контакт гребня колеса и выкружки рельса
Малое различие между размерами радиусов выкружки гребня колеса и рельса
Соизмеримость размеров радиусов с размерами контактных площадок
Пятно контакта не является плоским
Лысюк (2002)
Аппроксимация тел упругими полупространствами в этом случае приводит
к значительным погрешностям в вычислениях ([Яковлев 1963], [Vollebregt 2013])

## Slide 6: Взаимное влияние тангенциальных и нормальных напряжений
Разница упругих перемещений точек двух тел для полупространств:
Если материалы колеса и рельса одинаковы, то К=0
Моделирование воздействия единичного
тангенциального усилия: цилиндр и впадина
(ANSYS)

## Slide 7: Влияние отжатия рельса на положение и НДС пятна контакта
. Контакт колеса и рельса с учетом (Случай 2) и
без учета (Случай 2) бокового отжатия рельса (Голубенко, 2011)

## Slide 8: Методы решения тангенциальной задачи
Гипотеза Рейнольдса
зона сцепления:
зона скольжения:
Решение Картера (1926 г.)
Алгоритм FASTSIM (Калкер, 1982)
u = Lxqx, v = Lyqy
Алгоритм ADH (Polach, 1999)
Алгоритм FASTSIMA (Погрелов-Языков, 2004)

## Slide 9: Сравнение теоретических и экспериментальных характеристик сцепления
Характеристики сцепления,
построенные с помощью подпрограмм FASTSIM и ADH
для различных значений коэффициента трения .
V.S.
Характеристики сцепления для различных фрикционных состояний рельсов,
полученные в результате четырехлетней программы исследования
зависимости между сцеплением и скольжением в системе «колесо - рельс» ,
представленные фирмой CM5 (США) (1980 г.).

## Slide 10: Недостатки алгоритма FASTSIM. Модификации FASTSIM
Результаты расчета с помощью FASTSIM и измерений коэффициента сцепления
для локомотива Siemens Eurosprinter 127001 (чистое продольное скольжение) (Vollebreght, 2013)
- заниженное значение угла наклона
восходящей ветви характеристики сцепления
- отсутствие падающей ветви (при достижении
критического скольжения коэффициент трения
считается константой)
Недостатки
Модификации FASTSIM
Спирягин – Полах (2013)
для корректировки восходящей ветви – умножение коэффициентов Калкера
на масштабный коэффициент k
для моделирования падения сцепления – использование различных
законов анизотропного трения, например (Piotrowski, 2010):

## Slide 11: Определение зависимости коэффициента трения от температуры
Машина трения
I - разгонное устройство II - ориентирующий узел
III - измерительный узел IV – микропроцессорный измерительный блок
Зависимости коэффициента трения от температуры в контакте
Рельс чистый, сухой
Рельс влажный
Рельс покрыт смазкой М8
Зависимость коэффициента трения
от температуры
(Крагельский, 1968)

## Slide 12: Этапы решения задачи взаимодействия колесной пары с рельсовой колеей

## Slide 13: Моделирование отжатия (поворота) головки рельса
Рельсовое скрепление КБ65 на железобетонных шпалах с рельсами типов Р65 и Р75
Трехмерная модель и схема нагружения
Конечно - элементная модель
Горизонтальное перемещение узлов
наружного рельса
Уравнения регрессии

## Slide 14: Поиск точек начального касания и перераспределения нагрузок
Поиск точек начального касания
Расчет перераспределения нагрузок
Система уравнений равновесия
Двухточечный контакт нового колеса (ГОСТ 11018-2000) и нового рельса Р65 (ГОСТ Р51685-2000).
Вертикальная нагрузка на ось: 230 кН. Боковая нагрузка: 1 кН - 120 кН.

## Slide 15: Определение функции начального зазора и коэффициентов влияния
Несогласованные поверхности
Согласованные поверхности

## Slide 16: Определение коэффициентов влияния
Несогласованные поверхности
Согласованные поверхности
Поверхность катания (решение Буссинэ - Черрути)
Выкружка рельса (модификация решения Кельвина)

## Slide 17: Контактная задача (аналитическая постановка)
- произвольная точка контактной области
- составляющие контактного давления вдоль осей z, x, y
- температура в точке s
- скорости скольжения колеса вдоль осей x, y
- упругие перемещения поверхностей тел
- функция начального зазора между телами
- значение жесткого сближения
- линейные скорости движения колеса вдоль осей x,y
Условия контактного взаимодействия
- коэффициент трения, зависящий от температуры в точке s

## Slide 18: Контактная задача (дискретный аналог)
- количество ячеек вдоль оси x
- количество ячеек вдоль оси y
- нормальная составляющая контактного давления
- касательные составляющие контактного давления
- температура в ячейке
Итерационный процесс
Система дискретных уравнений
- коэфициенты матриц податливости

## Slide 19: Программа VDEUNU CONTACT
Входные параметры
Геометрические характеристики рельсовой колеи
и колесной пары
Их взаимная ориентация
Нагрузки на ось
Параметры движения КП
фрикционное состояние
Выходные параметры
- угол боковой качки
точки начального касания
форма пятна контакта
радиусы кругов качения
- углы наклона
распределение по пятну контакта нормальных и тангенциальных
напряжений, температуры и работы силы трения
- проекции силы сцепления

## Slide 20: Использование программы VDEUNU CONTACT при моделировании динамики

## Slide 21: Результаты расчетов (учет поперечного отжатия (поворота головки ) рельса)
Без учета отжатия рельса
С учетом отжатия рельса
Вертикальная нагрузка 115 кН, боковая нагрузка 30 кН

## Slide 22: Результаты расчетов (контакт согласованных поверхностей в зоне выкружки рельса)

## Slide 23: Результаты расчетов (характеристики сцепления)
Сухие рельсы
Замасленные рельсы

## Slide 24: Результаты расчетов (Манчестерский тест динамики, ПК «Универсальный механизм»)

## Slide 25: Результаты расчетов (моделирование движения локомотива)
Режим тяги (локомотив 2ТЭ116, V = 30 м/с)

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!