## Slide 1
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ:
ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ, ПРОЧНОСТИ И ИЗНОСА
9-10 апреля 2014, БГТУ, Брянск, Россия
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОВОЗА C АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ
П.Г. Колпахчьян 1, А.А. Андрющенко 2, А.А. Зарифьян (мл.) 1, 2
1 Ростовский государственный университет путей сообщения
2 СП «ТРТранс» ТМХ - Alstom
Notes: Титул
Уважаемые участники конференции!
Уважаемый председатель!
Вашему вниманию предлагается доклад на тему «…», его авторы являются сотрудниками Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia.
Докладчик A. Zarifian (перед вами), профессор кафедры «Локомотивы», N. Grebennikov – мой аспирант.
Доклад посвящен рассмотрению вопроса об улучшении характеристик генератора путем замены его ротора, при этом статор остается прежним.
<number>

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Разработка проекта средствами САПР
3. Применение пакета UM для оценки динамических характеристик
4. Асинхронный тяговый привод
5. Модель процессов в силовых электрических цепях в пакете Matlab Simulink
6. Компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы
7. Результаты моделирования
8. Заключение
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Электровоз, асинхронный тяговый привод, динамические процессы, компьютерное моделирование
Notes: 1
На первом плакате представлен опытный образец подвагонного вентильно-индукторного генератора мощносью 16 кВт, который спроектирован и изготовлен в РГУПС. Он предназначен для вагонов-рефрижераторов.
Генератор имеет configuration 18/12 (18 poles on stator, 12 poles on rotor). 18 concentrated coils are located on stator (six coils per phase located at stator poles at an angle of 60 degrees between them.) Passive rotor has neither windings nor collector.
В настоящее время генератор находится на испытаниях.
Commissioning tests showed, the drawbacks of such configuration are significant electromagnetic torque jittering and high level of noise and vibration.
Поэтому вариант генератора, предназначенный для пассажирских вагонов, должен быть доработан в точки зрения снижения шума и вибраций. По экономическим соображениям, было решено сохранить прежний статор, но поставить другой ротор.
<number>

## Slide 3
Введение
Применение асинхронного тягового электропривода (АТП) на электроподвижном составе существенным образом влияет на основные показатели локомотивов. Как следствие, возникает целый комплекс проблем, связанных с необходимостью создания экипажной части, способной в полной мере реализовать преимущества АТП. При проектировании необходимо учитывать высокую степень взаимосвязи и взаимного влияния процессов в АТП и экипажной части.
Решение обозначенных проблем требует, опираясь на имеющийся опыт, дальнейшего развития научного обеспечения разработок скоростного подвижного состава нового поколения, что позволит исследовать сложные процессы в экипажной части электровоза на ранних стадиях проектных работ и по возможности избежать изготовления дорогостоящих макетных образцов. Применение современных методов динамических и прочностных расчетов позволяет сократить сроки проектных работ и повысить эксплуатационную надёжность экипажной части электровоза.
Notes: 2
Для предварительной проработки конструкции была разработана компьютерная модель пассажирского вагона модель 4440 с генератором как единой электромеханической системы.
Модель экипажной части создана в программном комплексе «Унимерсальный Механизм», версия 6.0.
На плакате показана компьютерная модель пассажирского вагона, состоящая из кузова и двух двухосных тележек. Все параметры модели соответствуют реальной конструкции.
<number>

## Slide 4
2. Разработка проекта средствами САПР
При проектировании новых электровозов широко используются методы и средства САПР. При разработке нового скоростного пассажирского электровоза трехмерные чертежи (3D-модели) основных элементов конструкции создавались в пакете КОМПАС-3D. Затем сборка основных узлов поэтапно производилась в средах CATIA и SolidWorks.
Здесь же была выполнена развесовка электровоза и ряд других операций. Готовые чертежи в бумажном виде оформлялись как конструкторская документация, а в электронном виде передавались на производство, где станки с ЧПУ изготовляли соответствующие детали и узлы.
Notes: 3
На плакате слева показана анимация движения пассажирского вагона модели 4440, оснащенного генератором .
Справа показаны касательные усилия в контакте «колесо – рельс» для всех четырех колесных пар.
Видна продольная составляющая сил для колесной пары, которая приводит во вращение ротор генератора.
<number>

## Slide 5
3. Применение пакета UM для оценки динамических характеристик
Для оценки динамических характеристик проектируемого электровоза был применен пакет «Универсальный Механизм». Механическая часть электровоза была представлена как система подвижно соединенных твердых тел, причем рассматривались два варианта: с осевыми формулами 2о-2о-2о и 3о-3о. Графические образы тел, входящих в состав модели, и их массо-инерционные характеристики импортировались из моделей, разработанных в КОМПАС-3D.
По результатам компьютерного моделирования вплоть до конструкционной скорости 200 км/ч, было установлено, что осевая формула 2о-2о-2о по совокупности показателей имеет преимущество, и для серийного производства был выбран вариант с такой осевой формулой. Ходовые испытания построенного электровоза в различных условиях движения, во всем диапазоне скоростей, подтвердили достоверность результатов компьютерного моделирования в пакете УМ-Локо.
Особо отметим, что применение компьютерного моделирования позволило отказаться от изготовления натурного макета электровоза и проведения его испытаний, в результате чего были сокращены сроки проектных работ и сэкономлены значительные средства.
Notes: 3а
На плакате показана принципиальная схема шестифазного вентильно-индукторного генератора конфигурации 18/15.
Переменное напряжение фаз А, … , D выпрямляется в силовом преобразователе и поддерживается постоянным. Величина постоянного напряжения определяется в соответствии с подключенной нагрузкой (на плакате не показана) при помощи системы управления.
<number>

## Slide 6
4. Асинхронный тяговый привод
Электровоз двойного питания (=3 кВ и ~25 кВ, 50 Гц) имеет индивидуальное (поосное) регулирование тяговых двигателей. Показана расчетная схема электрических цепей АТП одной оси. Параметры АТП соответствуют реальным параметрам электровоза ЭП20. Моменты тяговых двигателей приложены к роторам, входящим в состав модели механической части.
а б
Расчетная схема электрических цепей АТП одной оси при питании от сети постоянного тока (а)
и от сети переменного тока (б):
1 – сетевой дроссель, 2 – фильтр, 3 – автономный инвертор напряжения,
4 – тяговый трансформатор, 5 – 4-qs преобразователь, М – асинхронный тяговый двигатель.
Notes: 4
На плакате показаны сечения генератора в «старом» и «новом» вариантах.
SRG was upgraded by increasing the number of phases from 3 to 6 and retaining the prior stator with changes in coil connection only. One phase comprises now of 3 coils located at stator poles at the angle of 120 degrees.
Increase of phase number till 6 was achieved by replacement of 12 poles rotor with 15 poles rotor, thus the proposed SRG has configuration 18/15. However, rotor tooth form remains the same with the reduction of space between poles only.
<number>

## Slide 7
5. Модель процессов в силовых электрических цепях и отладка алгоритмов управления в пакете Matlab Simulink
Notes: 5
На плакате показана картина электромагнитного поля для «старой» конфигурации 18/12 (слева) и «новой» конфигурации 18/15 (справа).
Видно, что для «старой» конфигурации происходит взаимодействие шести пар зубьев, а для «новой» конфигурации – девяти пар зубьев. Соответственно, можно ожидать, что «новая» конфигурация 18/15 обеспечит более плавную работу генератора и лучшие энергетические показатели.
Подготовлена также анимация электромагнитных полей (показать отдельно).
<number>

## Slide 8
6. Компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы
1 – кузов; 2, 3, 4 – тележки
Notes: 6
На плакате показано изменение электромагнитного момента генератора: черный цвет – для старой конфигурации 18/12, красный цвет – для новой конфигурации 18/15 .
Для новой конфигурации пульсации момента имеют гораздо меньший размах (в 3 раза) и большую частоту (в 2 раза)
<number>

## Slide 9
Построение силовых цепей электровоза обусловливает высокую степень взаимодействия и взаимного влияния тяговых двигателей и преобразовательных устройств на разных уровнях. С учетом специфики решаемых задач, модель АТД построена на основе теории обобщенной электрической машины. Применение такого подхода позволяет решать задачи анализа взаимодействия АТП и экипажной части в большинстве эксплуатационных режимов.
Комплексная компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы создана в пакете UM.
Большие перспективы открываются в связи с применением параллельных вычислений.

## Slide 10
7. Результаты моделирования
С использованием разработанной модели был выполнен анализ динамических процессов в экипажной части электровоза в режиме выбега и тяги.
Выполнен анализ взаимодействия АТП с экипажной частью локомотива и с системой тягового электроснабжения в режиме тяги при различных условиях: движение по прямой и в кривых при разгоне и поддержании скорости, возникновение и ликвидация боксования, совместная работа на участке тягового электроснабжения с другими электровозами.
В качестве примера использования описанной математической модели приведены результаты расчетов, полученные при питании электровоза от контактной сети постоянного тока. Расчеты выполнены при следующих условиях. Электровоз движется по прямому участку пути с микронеровностями, соответствующими хорошему состоянию. Скорость движения равна 150 км/ч и во время моделирования не меняется. На рисунке а показаны зависимости линейного напряжения и фазного тока АТД первого по движению КМБ, на рис б – электромагнитного момента этого двигателя.
Notes: 7
На плакате показаны энергетические диаграммы генератора в конфигурациях 18/12 и 18/15.
Слева - в конфигурации 18/12 , наверху – угловая скорость вращения ротора 50 рад/с, внизу – 150 рад/с
Справа - в конфигурации 18/15, наверху – угловая скорость вращения ротора 40 рад/с, внизу – 120 рад/с
Заштрихованная область представляет собой механическую энергию, преобразованную генератором в электрическую (так называемая коэнергия).
Как видно из таблицы, за одну коммутацию коэнергия в «старой» конфигурации 18/12 больше, чем в «новой» конфигурации 18/15.
Однако за один оборот коэнергия в старом варианте меньше, чем в новом.
Таким образом, энергоэффективность генератора в новой конфигурации несколько выше
<number>

## Slide 11
На рисунке приведены результаты моделирования процессов при переходе от тяги к выбегу и обратно. На рис а показан электромагнитный момент, на рис. б – угловая скорость вращения ротора АТД первого по движению КМБ. Также, на этом рисунке показаны зависимости продольных и вертикальных сил в контакте «колесо-рельс» первой по движению колесной пары (КП).

## Slide 12
Следующий расчет был выполнен для более подробного исследования процессов, возникающих при переходе от выбега к тяге, на скорости 150 км/ч. Питание от сети переменного тока. Установлен тяговый редуктор для варианта исполнения электровоза 200 км/ч.

## Slide 13
3. Заключение
Разработанная компьютерная модель скоростного пассажирского электровоза позволила сократить сроки и стоимость проектных работ. В дальнейшем планируется ее развитие и применение при создании новых электровозов.
Авторы выражают благодарность к.т.н. Ю.А. Орлову, генеральному директору филиала СП «ТРТранс» в г. Новочеркасске, за внимание к работе в процессе ее выполнения и обсуждение результатов.

## Slide 14
Литература
[1] Андрющенко, А.А. Разработка экипажной части скоростного пассажирского электровоза с асинхронным тяговым приводом: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ростов-на-Дону, РГУПС, 2013. www.rgups.ru/ar/avt_ref_Andrushenko.doc‎
[2] Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов / Ю.А. Бахвалов, Г.А. Бузало, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян, П.Ю. Петров, Л.Н. Сорин, В.П. Янов. – М.: Маршрут, 2006. – 374 с.
[3] Асинхронный тяговый привод локомотивов / А.А. Андрющенко, Ю.В. Бабков, А.А. Зарифьян, Г.Ф. Кашников, П.Г. Колпахчьян, К.С. Перфильев, П.Ю. Петров, В.П. Янов. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013. – 413 с.
[4] Computer modeling of electric locomotive as controlled electromechanical system / A.A. Zarifian, P.G. Kolpahchyan // Multibody System Dynamics, 2009. – V.22, №4 – P. 425-436.

## Slide 15
Спасибо за внимание !
Контакты:
Колпахчьян Павел Григорьевич
E-mail: kolpahchyan@mail.ru
Андрющенко Андрей Александрович
E-mail: andrewa62@mail.ru
Зарифьян Александр Александрович
E-mail: ZarifyanAA@nevz.com
Tel.: +7 904 3479483