## Slide 1: Лаборатория вычислительной механики
О выборе целевых функций для оценки динамических показателей и параметрический анализ подвижного состава
В.А.Симонов
Брянский государственный технический университет
Notes: Уважаемые коллеги! Эта презентация посвящена решению задач динамики железнодорожного транспорта в программном комплексе (ПК) «Универсальный механизм». В презентации приведены примеры моделей железнодорожных экипажей, дан краткий обзор возможностей программы для моделирования динамики железнодорожных экипажей. Программа разработана в лаборатории вычислительной механики Брянского государственного технического университета. Руководитель Лаборатории – проф., д.ф.-м.н. Погорелов Дмитрий Юрьевич.
<number>

## Slide 2
Универсальный Механизм
является программным комплексом универсального назначения для моделирования динамики систем тел;
железнодорожный модуль в составе УМ позволяет моделировать динамику как отдельных экипажей, так и сцепов из разных единиц подвижного состава вплоть до полного состава поезда;
при моделировании возможен учет всех существенных факторов, влияющих на динамическое воздействие экипажей на путь и безопасность движения:
  техническое состояние экипажей;
  состояние пути;
  режим ведения поезда.

## Slide 3: Основные показатели
Основные показатели
для подвижного состава оценивают:
Безопасность
движения
Износ и сопротивление движению
Коэффициент устойчивости от
вкатывания колеса на рельс
Боковые силы по отжатию рельса
Вертикальные силы на рельс
Рамные силы
Продольные силы в поезде
Ускорения в кузове вагона
Кромочные напряжения в подошве рельса
Поперечные силы сдвига рельсошпальной решетки
Силовое воздействие
на путь и экипаж
Работа сил трения
Удельное
Сопротивление
движению
Notes: Вагон метро модели 81-760 производства ОАО «Метровагомаш», г. Мытищи, 2008 г. Для более точного определения различных динамических величин, в том числе, например, плавности хода, моделирования кузов представлена упругим телом, т.е. в данном случае модель является гибридной. Модель упругого кузова импортирована из ANSYS.
Частоты, соответствующие низшим собственным формам колебаний, для длиннобазных экипажей, таких как пассажирские вагоны и вагоны метро, длиннобазные платформы для контейнерных перевозок, как правило сопоставимы с нижними собственными формами колебаний кузова на подвеске. Для таких железнодорожных экипажей рекомендуется рассматривать кузов/платформу как упругое тело.

## Slide 4
Вариативность оценок основных динамических показателей при натурных экспериментах и компьютерном моделировании динамики грузовых вагонов вызвана :
  спецификой конструкции трехэлементных тележек;
  вариацией свойств пути и условий экспериментов;
  спецификой обработки параметров и применяемых
  критериев для оценки качества экипажей
  Это позволяет говорить о стохастичности динамической системы грузовой вагон-путь.
Дисперсия показателей

## Slide 5: Специфика конструкции трехэлементной тележки
Контактные точки на клине
Большое количество контактных взаимодействий твердых тел
Фрикционное взаимодействие
Notes: Сложность численного моделирования подобных систем связана с тем, что для создания адекватной математической модели трехэлементной тележки необходимо введение в модель большого количества контактных взаимодействий с трением. Это взаимодействие между колесными парами и боковыми рамами в буксовых узлах, в системе клинового гашения между клиновыми гасителями, боковыми рамами и надрессорной балкой, в пятнике между надрессорной балкой и кузовом вагона.

## Slide 6: Вариация свойств пути и условий эксперимента
Нестабильность характеристик пути в разных опытах
y
x
y
D
x
D
Неточность поддержания в процессе опытов варьируемых
значений параметров
Погрешности измерений

## Slide 7: Специфика критериев
Применяемые показатели безопасности в большинстве своем являются неаддитивными (минимаксными)
Альтернативы | Значение 1 | Значение 2 | 1-й этап | 2-й этап
А1 | 1 | 6 | 6 | 4
А2 | 3 | 5 | 5 | 
А3 | 2 | 4 | 4 | 
Оценки минимаксных показателей выполняются на «хвостах» вероятностных распределений
Применяемые показатели и построенные на их основе критерии оценки динамических качеств можно разделить по способу получения (агрегирования) оценок на два класса : аддитивные и неаддитивные.
Аддитивные критерии формируется на основе естественных представлений человека о полезности в виде интегральной суммы значений показателя в процессе функционирования объекта.

## Slide 8: Специфика критериев
Показатели безопасности по вкатыванию колеса на рельс
Нормировочный коэффициент Nad отражает предельное значение отношения Fy/Fz.
Для δ=600 и µ=0.3 величина Nad = 0,94.
В нормах ЕС допустимая величина Nad принимается с 15% запасом, т.е. Fy/Fz ≤ 0.85*0,94=0,8.
В России оценивается коэффициент устойчивости по вкатыванию КУ=Fz/Fy ≥1/Nad. Для грузовых вагонов в условиях отсутствия продольных сил КУ≥1,3
Замена в нормировочном коэффициенте Nad переменной величины μy на константу μ.
Критерий изначально (по умолчанию) не предполагал оценку на этом этапе вкатывания.
Оценки очень консервативны, т.е. указывают на опасность схода там, где её зачастую нет.
Неадекватные значения нормировочного коэффициента при продолжении вкатывания колеса на рельс выше критической точки.
Недостатки критерия Надаля
Причины
Критическая точка на профиле гребня это первая точка контакта в процессе вкатывания с наибольшим углом наклона образующей гребня
В процессе вкатывания следует различать 2 этапа:
До критической точки.
Выше критической точки

## Slide 9: Специфика критериев
Как работает комбинированный показатель устойчивости по вкатыванию
Вывод
Показатель, основанный на нормировочном коэффициенте Надаля, не способен обеспечить точную оценку момента перехода гребневого контакта колеса с рельсом в критическую точку и последующий процесс вкатывания. Такая оценка возможна при использовании комбинированного коэффициента устойчивости КУК.

## Slide 10: Специфика критериев
При формировании целевых функций в задачах проектирования подвижного состава приходится иметь дело с двумя видами неопределенности
  вероятность режима функционирования объекта;
  степень принадлежности показателя нечеткому множеству, например, идеальных в некотором смысле объектов.
Первый тип неопределенности носит объективный характер и встречается при формировании свертки показателя на множестве условий функционирования объекта, для получения «средневзвешенных» значений показателя.
Второй тип неопределенности носит субъективный характер и встречается при формировании свертки нескольких показателей в один (многокритериальная оптимизация).
Нормализация показателя x относительно его граничных значений [x-,x+] с помощью функции принадлежности μ(x) нечеткому множеству
x0
x1
x-
x+
Свертка может быть выполнена на основе любого критерия (minimax, Byes-Laplas, Savige и т.д.). Кстати, minimax критерий в этом случае соответствует пересечению нечетких множеств, а аддитивный критерий (без весовых коэффициентов) идентичен их алгебраическому произведению.
Notes: На этом слайде представлена модель самой распространенной грузовой тележки Y25. Специальные силовые элементы использованы для моделирования связей Ленора, связей в центральной опоре кузова на тележку, взаимодействия скользунов тележки с кузовом, взаимодействия толкателя с держателем пружин и буксой, а также буксы с направляющими рамы, что позволило учесть особенности работы этих элементов.

## Slide 11: Учет специфики критериев. Пример
Важные свойства показателей:
противоречивость;
различной весомостью;
несопоставимость;
независимостью по полезности.
1. Поскольку безопасность движения порожнего вагона в существенной степени определяется интенсивностью боковых колебаний, то естественно предположить, что большей интенсивности будет соответствовать большая работа сил трения в контактах Awear.
3. Замена одного критерия на другой возможна, если удается показать согласованность (непротиворечивость) аддитивного показателя с показателем «Коэффициент устойчивости» (КУ) колеса по вкатыванию на рельс
A
2. В задаче оптимизации предпочтительнее использовать аддитивный критерий, обладающий лучшими свойствами ( большей чувствительностью к вариациям оптимизируемого параметра, высокой степенью воспроизводимости результатов при вариациях условий численного экперимента).
Б
A
А
Б
А
Notes: На этом слайде представлена модель самой распространенной грузовой тележки Y25. Специальные силовые элементы использованы для моделирования связей Ленора, связей в центральной опоре кузова на тележку, взаимодействия скользунов тележки с кузовом, взаимодействия толкателя с держателем пружин и буксой, а также буксы с направляющими рамы, что позволило учесть особенности работы этих элементов.

## Slide 12
)
Пример 1 Выбор скользунов

## Slide 13
Пример 2 Выбор профилей колес
)

## Slide 14: Выводы
Показатель, оценивающий среднее сопротивление движению (ССД) на тестовом участке пути хорошо согласован с показателем КУ оценивающим безопасность по условиям вкатывания колеса на рельс при решении задач выбора решений по буксовым опорам, скользунам и профилям колес. Он обеспечивает более стабильные оценки, отражающие интенсивность боковых колебаний порожнего грузового вагона на трёхэлементных тележках и может быть использован в качестве основной целевой функции в задачах поиска оптимальных технических решений при проектировании скользунов, адаптеров и других узлов и деталей тележек, влияющих на безопасность по вкатыванию колеса на рельс.
Результаты, полученные с использованием критерия на основе показателя ССД, должны быть подстрахованы проверкой по критерию на основе показателя КУ

## Slide 15
Спасибо
за внимание !