## Slide 1: РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МИХЕЕВ Г.В., ЛЫСИКОВ Н.Н., ПОГОРЕЛОВ Д.Ю, КРУГОВОВА Е.А. Лаборатория «Вычислительная механика»
Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия
http://www.universalmechanism.com
II Научно-технический семинар
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ
09-10 апреля 2014, Брянск, Россия
Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты № 11-01-00500-а, № 11‑01‑90422‑Укр_ф_а.
Notes: 1

## Slide 2
Введение
Анализ усталостной долговечности железнодорожных мостов
Анализ динамической нагруженности
Данные о свойствах сопротивления усталостным повреждениям
Компьютерное моделирование совместной динамики железнодорожных мостов и движущихся по ним экипажей
Методические указания «Надежность в технике. Вероятностный метод расчета на усталость сварных соединений» - РД 50-694-90
International Institute of Welding Fatigue Recommendations
Chart: 
| 2466000000 | 10000000 | 5487000 | 3329000 | 2169000 | 1491000 | 1069000 | 791700 | 602900 | 469600 | 372900 | 301000 | 246500 | 204400 | 171300 | 145000 | 123900 | 106600 | 92430 | 80650 | 70790 | 62480 | 55420 | 49380
IIW FAT 80 | 14.061 | 18.061 | 22.061 | 26.061 | 30.061 | 34.061 | 38.061 | 42.061 | 46.061 | 50.061 | 54.061 | 58.061 | 62.061 | 66.061 | 70.061 | 74.061 | 78.061 | 82.061 | 86.061 | 90.061 | 94.061 | 98.061 | 102.061 | 106.061
IIW FAT 100 | 18.451 | 20.451 | 22.451 | 26.451 | 30.451 | 34.451 | 38.451 | 42.451 | 46.451 | 50.451 | 54.451 | 58.451 | 62.451 | 66.451 | 70.451 | 74.451 | 78.451 | 82.451 | 86.451 | 90.451 | 94.451 | 98.451 | 102.451 | 106.451
Вариант №1 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107
Вариант №2 | 13.1 | 17.1 | 21.1 | 25.1 | 29.1 | 33.1 | 37.1 | 41.1 | 45.1 | 49.1 | 53.1 | 57.1 | 61.1 | 65.1 | 69.1 | 73.1 | 77.1 | 81.1 | 85.1 | 89.1 | 93.1 | 97.1 | 101.1 | 105.1 | 109.1

## Slide 3
Взаимодействие мостов и железнодорожных экипажей
Упруго-диссипативное основание
Модель взаимодействия мостов с экипажами
Модель рельса
Силы Ry, Rz прикладываются к мосту на каждом шаге интегрирования уравнений движения в точке К, координаты которой определяются положением колеса.
K
Notes: 3
3
Взаимодействие экипажа с мостом описывается упруго-диссипативными силовыми элементами, число которых соответствует числу колес экипажа. Вертикальная Rz и горизонтальная Ry силы, возникающие в каждом силовом элементе, зависят от текущего положения и скорости точки рельса под соответствующим колесом (в зоне пятна контакта) и рассчитываются по формулам, представленным на слайде.
где сry, crz – коэффициенты жесткости в поперечном и вертикальном направлениях; dry, drz – коэффициенты демпфирования. Эти коэффициенты учитывают эквивалентную жесткость и демпфирование всех элементов пути, которые находятся между колесными парами и пролетным строением моста (рельсы, шпалы, балластный слой или бетонные плиты). Если рельс лежит на упругом мосту, cилы Ry, Rz прикладываются к мосту на каждом шаге интегрирования уравнений движения. Перемещение точки рельса под колесом рассчитывается относительно глобальной системы координат как сумма ее перемещения относительно моста и перемещения моста в точке K. Аналогично рассчитывается скорость точек рельса.
Сила в контакте «колесо-рельс» является скользящей. Т.е. может быть приложена в любой точке поверхности упругого тела, а не только в его узлах. Типовой же подход к моделированию гибридных механических систем (состоящих из абсолютно твердых и упругих тел), предполагает, что упругое тело взаимодействует с другими телами системы посредством шарниров и силовых элементов, прикрепленных в узлах КЭ сетки. Очевидно, что это требование не удовлетворяется при моделировании движения экипажа по мосту, поскольку относительное положение точки K меняется, и она может не совпадать ни с одним из узлов модели.
Чтобы преодолеть указанное ограничение, разработан простой алгоритм расчета положения и скорости любой точки поверхности упругого тела на основе аппроксимации соответствующих значений в ближайших узлах, а также алгоритм приведения сил, приложенных в любой точке поверхности упругого моста, к узловым силам.

## Slide 4
2
Подвижная нагрузка
vk = v1+vk1
v31=v3-v1
v21=v2-v1
Расчет скорости произвольной точки
Приведение силы, приложенной в произвольной точке к узловым силам
Использование контрольных площадок для расчета координат и скоростей точек поверхности упругого тела
1
2
3
1
v21
K
v31
vK1
v1
полигон на поверхности
Notes: 4
Показано приведение сил и скоростей к узлам упругого тела.

## Slide 5
Анимация сил и контрольных площадок
Notes: В программе возможна визуализация сил взаимодействия экипажа с мостом, а также контрольных площадок – полигонов вокруг точки, в которой приложена сила.

## Slide 6
Моделирование совместной динамики моста и поезда
* Упругие прогибы моста на анимации увеличены в 10 раз
Notes: Показана гистограмма упругих перемещений моста при движении по нему грузового состава.

## Slide 7
Основные этапы методики расчета долговечности мостов
1. Анализ условий эксплуатации моста; выделение частных режимов нагружения, набор которых может быть использован для качественной и количественной оценки нагруженности и усталостной долговечности конструкции; оценка относительных долей выделенных режимов за единицу срока службы.
2. Создание совместных динамических моделей системы «мост–поезд», соответствующих выделенным частным режимам эксплуатации.
3. Выполнение численных экспериментов, моделирующих частные режимы эксплуатации.
4. Расчет характеристик эксплуатационной нагруженности мостового сооружения по результатам моделирования, включающий выбор номинальных напряжений, расчет максимальных значений напряжений, действующих в узлах конечно-элементной схемы моста, а также характеристик циклического нагружения: распределений максимальных амплитуд и средних значений циклов, числа циклов нагружения.
5. Предварительный выбор опасных зон – элементов конструкции, подверженных риску возникновения усталостных трещин – на основании анализа динамической нагруженности моста с учетом его конструкционных и технологических особенностей.
6. Определение свойств сопротивления усталости каждой из выбранных опасных зон, а также выбор датчиков (узлов конечно-элементной схемы), пригодных для оценки их нагруженности.
7. Расчет усталостной долговечности каждой из опасных зон для частных режимов эксплуатации, а также их комбинации, наиболее близко соответствующей реальным условиям работы конструкции.
8. Анализ результатов расчета, оценка срока службы сооружения, выделение наиболее опасных с точки зрения возникновения усталостных трещин элементов конструкции и наиболее повреждающих режимов эксплуатации.
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 8
Объект исследований
Одноколейный с ездой понизу металлический железнодорожный мост через реку Ворскла на 333-ем километре линии Киев–Харьков, сооруженный по схеме 3х55,0 м. Пролетные строения – металлические болто-сварные с параллельными поясами с ездой понизу – рассчитаны под нагрузку С14 и изготовлены из стали 15ХСНД по типовому проекту ГипроТрансМоста (инв.№ 690). Пролетные строения были установлены на опоры в 1979 году.
Усталостные трещины начали проявляться в вертикальных стенках сварных продольных балок проезжей части пролетных строений по очертанию концов сварных швов прикрепления вертикальных ребер жесткости уже в первые годы эксплуатации. В настоящее время число трещин на всех пролетных строениях моста достигло семидесяти. Отдельные трещины прекратили развитие, другие продолжают развиваться, появляются новые трещины.
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 9
Компьютерные модели
Конечно-элементная модель моста: 12633 узла, 12852 пластинчатых и стержневых конечных элементов.
Динамическая модель эталонного грузового состава: двухсекционный грузовой магистральный электровоз ВЛ80 + тридцать четырехосных грузовых вагонов с осевым давлением 25 тс (245 кН). Модель состава включает 670 тел.

## Slide 10
Примеры графиков
Для проведения пробного расчета приняты следующие допущения.
Тип поездов: состав из двухсекционного локомотива ВЛ80 и 30 грузовых вагонов.
Интенсивность движения: 100 грузовых поездов в сутки.
Скорости движения: 70, 80, 90, 100 км/ч.
Относительные доли частных режимов оценивались на основании данных о распределении скоростей движения грузовых составов, приведенных в нормах вагоностроения : 70 км/ч – 29,4%; 80 км/ч – 36,8%; 90 км/ч – 30,9%; 100 км/ч – 2,9%.

## Slide 11
Примеры графиков
Chart: Амплитуда напряжений, МПа
Идеально ровный путь - Число циклов 158 | 0.81 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Путь хорошего содержания - Число циклов 235 | 0.52 | 0.31 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
Идеально ровный путь
Путь хорошего содержания

## Slide 12
Предварительный выбор опасных зон
Схема выявляемых усталостных трещин соединений главной балки (по данным ЛИИЖТ, 1990г)
Усиливающие ребра
Поперечины
Схема расположения наиболее нагруженных элементов конструкции моста: распределение максимальных напряжений, МПа
31,8
40,1
60,1
69,3
71,7
1
2
3
4
5

## Slide 13
Оценка свойств сопротивления усталости
- пределы выносливости, соответствующие 50% и 5% вероятности разрушения;
- медианный предел выносливости и его среднеквадратическое отклонение;
- параметры кривой усталости согласно РД-50-694-90;
- параметры кривой усталости согласно IIWFR.
,
,
, ,
,
Методические указания «Вероятностный метод расчета на усталость сварных соединений» РД-50-694-90
Рекомендации Международного института сварки IIWFR

## Slide 14
Оценка свойств сопротивления усталости
Методика | Класс сварного соединения | МПа | МПа | МПа |  |  | × 105 | × 105 | 
Расчетные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | 
РД-50-694-90 [1] | 4а | 45 | 10 | 28,55 | - | - | 6,6 | 4,8 | -
 | 5а | 35 | 8 | 21,84 | - | - | 10,0 | 6,0 | -
IIWFR [2] | FAT 100 | - | - | 22,451 | 3 | 22 | - | - | 107
 | FAT 80 | - | - | 18,061 | 3 | 22 | - | - | 107
Экспериментальные и экспериментально-теоретические данные |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Вариант №1 |  | - | - | 23,0 | 2,965 | - | - | - | 107
Вариант №2 |  | - | - | 17,1 | 3,003 | 25,645 | - | - | 107
Свойства сопротивления усталости для выбранных типов сварных соединений
Методические указания «Надежность в технике. Вероятностный метод расчета на усталость сварных соединений» - РД 50-694-90, Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, Москва, 1991 г.
International Institute of Welding Fatigue Recommendations: http://ru.scribd.com/doc/82937107/IIW-Recommendations-for-Fatigue-Design-of-Welded-Joints-and-Components-2008.
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 15
Оценка свойств сопротивления усталости
Кривые усталости, соответствующие расчетным и экспериментальным характеристикам сопротивления усталости сварных элементов моста (в двойном логарифмическом масштабе).
Chart: Число циклов
| 2466000000 | 10000000 | 5487000 | 3329000 | 2169000 | 1491000 | 1069000 | 791700 | 602900 | 469600 | 372900 | 301000 | 246500 | 204400 | 171300 | 145000 | 123900 | 106600 | 92430 | 80650 | 70790 | 62480 | 55420 | 49380
IIW FAT 80 | 14.061 | 18.061 | 22.061 | 26.061 | 30.061 | 34.061 | 38.061 | 42.061 | 46.061 | 50.061 | 54.061 | 58.061 | 62.061 | 66.061 | 70.061 | 74.061 | 78.061 | 82.061 | 86.061 | 90.061 | 94.061 | 98.061 | 102.061 | 106.061
IIW FAT 100 | 18.451 | 20.451 | 22.451 | 26.451 | 30.451 | 34.451 | 38.451 | 42.451 | 46.451 | 50.451 | 54.451 | 58.451 | 62.451 | 66.451 | 70.451 | 74.451 | 78.451 | 82.451 | 86.451 | 90.451 | 94.451 | 98.451 | 102.451 | 106.451
Вариант №1 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107
Вариант №2 | 13.1 | 17.1 | 21.1 | 25.1 | 29.1 | 33.1 | 37.1 | 41.1 | 45.1 | 49.1 | 53.1 | 57.1 | 61.1 | 65.1 | 69.1 | 73.1 | 77.1 | 81.1 | 85.1 | 89.1 | 93.1 | 97.1 | 101.1 | 105.1 | 109.1
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 16
Расчет усталостной долговечности
Линейная модель накопления усталостных повреждений (ЛМНП)
Корректированная линейная модель накопления усталостных повреждений (КЛМНП)
Учет асимметрии цикла нагружения
ni - число циклов нагружения, соответствующего i-ому уровню амплитуды напряжений;
Ni - предельное число циклов при действии циклических напряжений i - ого уровня.
- предельная величина накопления усталостных повреждений
ap
– максимальная амплитуда напряжений блока нагружения;
n*– число циклов нагружений
k1 – число интервалов блока нагружения диапазона напряжений
 – коэффициент чувствительности к асимметрии цикла.
– приведенная амплитуда цикла нагружения
, – амплитуда и среднее значение цикла нагружения

## Slide 17
Результаты расчета долговечности (UM Durability)
Источник данных | Долговечность, лет |  |  | 
 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4
РД 50-645-90 (класс 5a) | 28,639 | 38,899 | 89,847 | 111,52
IIW FAT100 | 96,296 | 112,191 | 170,575 | 189,983
IIW FAT80 | 50,129 | 58,413 | 88,808 | 98,912
Вариант №1 | 104,739 | 121,806 | 184,276 | 204,979
Вариант №2 | 42,469 | 49,492 | 75,276 | 83,849
Результаты расчета усталостной долговечности по ЛМНП
Источник данных | Долговечность, лет |  |  | 
 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4
РД 50-645-90, класс 5a | 2,864 | 38,083 | 88,122 | 109,285
IIW FAT100 | 12,475 | 109,799 | 167,236 | 186,095
IIW FAT80 | 5,597 | 5,841 | 8,881 | 12,005
Вариант №1 | 12,372 | 119,171 | 180,603 | 200,703
Вариант №2 | 4,247 | 4,949 | 7,528 | 11,385
Результаты расчета усталостной долговечности по КЛМНП
Наиболее низкие показатели срока службы фиксируются для зон приварки крайних поперечин.
Расчет с использованием характеристик сопротивления усталости, соответствующих IIW FAT100 и Вариант №1), дает прогноз усталостной долговечности существенно ниже нормативного срока службы (50 лет) только для зоны первой поперечины.
Расчет с использованием характеристик сопротивления усталости, соответствующих IIW FAT80 и Вариант №2, дает прогноз усталостной долговечности существенно ниже нормативного срока службы для всех рассматриваемых зон. При этом полученные значения в целом соответствуют срокам возникновения усталостных макротрещин при эксплуатации моста (3-7 лет).
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 18
Зависимость результатов расчета от параметров
Результаты расчета усталостной долговечности для различных вариантов определения номинальных напряжений
Номинальное напряжение | Долговечность, лет |  |  | 
 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4
Первое главное | 4,247 | 4,949 | 7,528 | 11,385
Эквивалентное фон Мизеса | 3,565 | 4,236 | 6,673 | 7,979
Результаты расчета усталостной долговечности для различного состояния пути
Состояние пути | Долговечность, лет |  |  | 
 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4
Путь хорошего содержания | 4,247 | 4,949 | 7,528 | 11,385
Идеально ровный путь | 62,176 | 71,972 | 110,422 | 121,976
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 19
Выводы
Предложенная методика позволяет проводить исследования эксплуатационной нагруженности железнодорожных мостов с учетом характеристик динамических воздействий.
Результаты анализа могут успешно использоваться для выявления зон с высоким уровнем напряжений, наиболее опасных режимов эксплуатации, а также служить исходными данными для оценки усталостной долговечности конструкции.
Точность анализа определяется наличием достоверных данных о структуре грузопотока, подвижного состава, скоростных режимов движения по мосту, состоянии пути (неровностей рельсовых нитей), а также качеством конечно-элементной модели моста.
Корректность оценки усталостной долговечности определяется выбором методики расчета и точностью исходных данных о свойствах сопротивления усталости.
Для расчета усталостной долговечности сварных элементов конструкций железнодорожных мостов можно рекомендовать общемашиностроительные методики, основанные на применении корректированной линейной модели накопления усталостных повреждений (РД 50-645-90, рекомендации IIW). При этом для оценки величины предельного накопленного повреждения рекомендуется применять подход, регламентированный в РД 50-645-90.
Notes: ПК «Универсальный механизм» позволяет создавать пространственные модели мостов и экипажей с использованием методов динамики систем тел. Модели упругих мостов разрабатываются во внешних программах конечно-элементного анализа. Динамические модели мостов строятся в ПК УМ с применением модального подхода на основе данных, импортированных из внешних КЭ программ.
Данный подход имеет очевидные преимущества. В большой части известных современных исследований модель экипажа представлена движущейся сосредоточенной силой. В ПК УМ можно исследовать динамику моста при движении по нему экипажа с использованием пространственных моделей. Из этого вытекает еще одно очевидное преимущество данного подхода – возможность учета взаимного влияния динамики экипажей и динамики мостов. Трехмерные (пространственные) модели позволяют анализировать пространственные колебания мостов, их напряженно-деформированное состояние, силы взаимодействия экипажей с мостами, коэффициенты безопасности движения и многое другое.

## Slide 20
Благодарим за внимание!
www.umlab.ru um@umlab.ru
РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Notes: 20