## Slide 1
Использование программного комплекса Универсальный Механизм в составе железнодорожных тренажеров
Лысиков Н.Н., Погорелов Д.Ю., Языков В.Н.
Лаборатория Вычислительной Механики,
Брянский Государственный Технический Университет
www.universalmechanism.com

## Slide 2: Моделирование динамики поезда
Notes: Уважаемые коллеги, мой доклад посвящен проблеме моделирования динамики поезда. Решение данной задачи требует построение как механической модели поезда, так и адекватных математических моделей всех основных его систем – системы тяги, электродинамического тормоза, пневматического тормозного оборудования и пр. В то же время существуют приложения, для которых критичным является не только точность но и скорость моделирования. К таким приложениям относятся железнодорожные тренажеры для обучения машинистов поездов. В своем докладе я расскажу о специфике решения такого рода задач и опыте применения программного комплекса УМ в составе тренажера.

## Slide 3: Моделирование динамики поезда
Моделирование поезда в режиме реального времени
Тренажер машиниста
Notes: Уважаемые коллеги, мой доклад посвящен проблеме моделирования динамики поезда. Решение данной задачи требует построение как механической модели поезда, так и адекватных математических моделей всех основных его систем – системы тяги, электродинамического тормоза, пневматического тормозного оборудования и пр. В то же время существуют приложения, для которых критичным является не только точность но и скорость моделирования. К таким приложениям относятся железнодорожные тренажеры для обучения машинистов поездов. В своем докладе я расскажу о специфике решения такого рода задач и опыте применения программного комплекса УМ в составе тренажера.

## Slide 4: Принцип создания тренажера
Система визуализации
Визуализация пути и сигнальной системы, других экипажей, ландшафта, в соответствии с текущим положением экипажа
Механическая часть
Мониторы внешнего обзора
Приборы
Элементы управления
Кабина машиниста
Подвижная платформа
Воссоздание динамических эффектов, возникающих в процессе движения
Математическое ядро
Моделирование динамики
Оценка положения на пути
Определение положения кабины для системы визуализации
Определение ускорений и скоростей для подвижной платформы
Расчет характеристик движения (крип, коэффициенты динамики, обезгрузка колес) и работы прочих систем для оценки качества ведения поезда
Отклик на команды машиниста
Вывод состояния
Notes: Up-to-date train simulator must completely reproduce all the feelings of operator of real locomotive: he must have an ability to see values of indicators and outer view from cabin windows, to use controls and feel the dynamical effects resulted from train driving.
Student place imitates locomotive cabin equipped with standard controls and indicators. Monitors mounted in cabin windows create an outer view of according to the current position on the railroad: track geometry, signal system, other vehicles, landscape, weather, etc.
Cabin prototype is mounted on moving platform with 6 dof for imitation of cabin inclinations and accelerations.
Key element of training complex is the mathematical core, realizing real time train motion simulation with accordance to driver’s control and training scenario changing. At the same time it should evaluates current parameters of indicators, position of train on the road, inclination angles, accelerations and angular velocities of loco cabin for cabin prototype, moving platform and visualization system, as well as current state of train systems and dynamical characteristics for estimation of train driving.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тренажерный комплекс должен максимально точно воспроизводить ощущения машиниста. Место обучаемого должно имитировать кабину реального локомотива; оно должно быть оснащено стандартными приборами, а также системой визуализации для имитации обзора из окон кабины. Кроме того, должны воспроизводиться динамические эффекты, возникающие в процессе движения поезда.
С точки зрения обучаемого тренажер представляет собой макет кабины локомотива со стандартным набором элементов управления и контроля. Мониторы, установленные в окна кабины, служат для имитации обзора и отображают геометрию и сигнальную систему пути, другие экипажи и прочие элементы ландшафта, в соответствии с текущим положением экипажа.
Для воссоздания динамических эффектов, возникающих в процессе движения, макет кабины устанавливается на подвижную платформу, имеющую шесть степеней свободы.
Ключевой частью тренажерного комплекса является математическое ядро – программа моделирования динамики систем тел, позволяющая моделировать динамику поезда в режиме реального времени, реагировать на команды обучаемого и изменения сценария, а также выдавать текущее положение экипажа относительно пути, углы наклона, ускорения и угловые скорости кабины машиниста. Кроме того система должна выдавать ряд характеристик движения (крип, коэффициенты динамики, обезгрузка колес) и работы прочих систем для оценки качества ведения поезда.

## Slide 5: Требования к программному обеспечению и математическим моделям
Программное обеспечение
Математические модели
+
Упрощенные модели
Высокая скорость
Низкая точность
Компромиссное решение
Упрощенные модели вагонов
+
Подробная модель локомотива
Подробные модели
Высокая точность
Низкая скорость
Notes: To suit to these requirements Math Core of simulator should bases on high-performance MBSD software. Inconsistent requirements for mathematical models are also have place. From the one hand, models should be simple for high speed of evaluation, from the other hand they must adequate simulate work of all systems of train. Accuracy requirements are high, as far as work of simulator is controlled by a man feelings. Compromise decision is to use not very detailed models correctly responded to the driver’s operations.
Использование в составе тренажера выдвигает ряд требований к программному обеспечению и математическим моделям. С одной стороны модели должны быть достаточно просты и эффективны с точки зрения быстродействия системы; с другой стороны, они должны хорошо соответствовать реальности, поскольку работа тренажера контролируется человеком знакомым с поведением реального поезда.

## Slide 6: Модель поезда
Трехмерная модель локомотива
Notes: As a rule, simplified models of railway vehicles are used for train dynamics simulation in which vertical and lateral dynamics are neglected. All bodies of such railway vehicle model move translational along one and the same line. A separate vehicle can consist of any number of bodies connected by force elements. In the simplest case of the simulation of railway vehicle dynamics it could be the one-mass model. Separate vehicles of a train are connected by force elements which simulate intercar couplings. The retardation forces acting on vehicles are modeled by the introduction of additional resistance forces which depend on vehicle mass, vehicle speed, curve radius, and track grade.

## Slide 7: Трехмерная модель локомотива
Силы в контакте колеса и рельса
Трехмерная модель локомотива
Профили колес и рельсов
Трение между колесом и рельсом
Жесткость и демпфирование пути
Неровности пути
Notes: To obtain kinematic characteristics of the driver’s cab mounted on the moving platform the spatial dynamics of student’s locomotive must be simulated.
It considerably complicates the train model since it leads to the necessity of using the three-dimensional multibody model of the locomotive with modeling the railway suspension, solving the wheel-rail contact problem, taking into account railway track irregularities and so on.

## Slide 8: Модель поезда
Notes: As a rule, simplified models of railway vehicles are used for train dynamics simulation in which vertical and lateral dynamics are neglected. All bodies of such railway vehicle model move translational along one and the same line. A separate vehicle can consist of any number of bodies connected by force elements. In the simplest case of the simulation of railway vehicle dynamics it could be the one-mass model. Separate vehicles of a train are connected by force elements which simulate intercar couplings. The retardation forces acting on vehicles are modeled by the introduction of additional resistance forces which depend on vehicle mass, vehicle speed, curve radius, and track grade.

## Slide 9: Тяговая система и динамический тормоз
3D локомотив
1D локомотив
1D вагоны
Тяговые характеристики:
Зависимость силы тяги от скорости движения
Характеристики динамического тормоза:
Зависимость тормозной силы от скорости движения

## Slide 10: Тормозная система
Запасной резервуар
Тормозной цилиндр
Воздухораспределитель
Колодка
Кран машиниста
Главный резервуар
Компрессор
Тормозная магистраль
Тормозная магистраль (ТМ)
Кран машиниста (КМ) с УР
Воздухораспределитель
Запасной резервуар
Тормозной цилиндр
Компрессор
Главный резервуар

## Slide 11: Система уравнений газовой динамики
Система уравнений нестационарной одномерной газовой динамики
закон сохранения массы
закон сохранения импульса
закон сохранения энергии
внутренняя энергия газа
термическое уравнение состояния
– показатель адиабаты
– температура
– газовая постоянная

## Slide 12: Модель тормозной магистрали (Cantone et al.)

## Slide 13: Модель тормозной магистрали
Разностная схема для внутренних экипажей
Кран машиниста
Концевой кран

## Slide 14: Модель железнодорожного пути
Параметры пути для исследований :
Путь набирается для конкретного исследуемого случая, как правило, вручную для каждого эксперимента. Может не соответствовать реальному.
Геометрия пути не изменяется при моделировании.
Направление движения из точки старта всегда задано.
Параметры пути для тренажера:
Путь соответствует реальному пути. Как правило, файл пути генерируется автоматически.
Путь включает стрелки, которые переключаются при моделировании.
Точка старта и направление движение заранее неизвестно.
≠
Точка старта – любая точка на железнодорожном пути
A
B
D
F
C
(A-B)
A
B
D
F
C
1- (A-C-B)
2- (B-D-A)
3- (A-F-B)
Точка старта – первая точка описанной геометрии пути
Notes: При проведении исследований геометрия пути может быть описана для каждого конкретного расчета. При этом движение начинается в положительном направлении от начала описанного участка пути.
Тренажер используется для имитации работы поезда на реальном участке пути, поэтому данный подход не является оптимальным.
Модель путевой структуры должна иметь следующие возможности:
Однократное описание структуры большого участка пути с последующим началом движения с любой его точки;
Возможность выбора направления движения (пункт А – Б или Б - А)
Возможность переключения стрелочных переводов в процессе моделирования

## Slide 15
Путь: набор элементов пути
Элементы пути: GlobalID – идентификатор элемента
Прямой участок
Стрелка: SwitchState – состояние стрелки, определяющее направление движения
Стрелка типа B
Стрелка типа V
Стрелка типа S
Количество секций: 1
Количество секций: 2
Количество секций : 4
Количество секций: 1
Модель железнодорожного пути
Notes: The requirements can be realized with the following modification of standard track model. Real railroad is simulated with a sequence of railroad elements: roads and switches of different types. Each of the element can be presented with one or several rail sections – possible lines of motion through the element. Each of rail section contains standard description of the track, and links to previous and next railroad element and has an ID.
Position on the railroad model can be described with Element ID, Section ID, Local position parameters.

## Slide 16
Стрелка 4
Участок 1
Участок 2
Стрелка 4
Участок 1
Участок 3
Участок 2
Стрелка 4
Участок 1
Участок 1
Стрелка 4
Участок 2
Участок 3
Модель железнодорожного пути
Элементы пути инициализируются друг за другом при движении поезда:

## Slide 17
Моделирование проезда стрелки
Notes: На слайде проиллюстрирована одна из возможностей нового инструмента – возможность управления стрелочными переводами в процессе моделирования. Данная возможность востребована в рамках проекта по созданию тренажера-симулятора машинистов для железных дорог Турции.
В настоящее время развитие инструмента продолжается …

## Slide 18: Модель железнодорожного пути
Задание начального положения:
Изменяются положение элементов пути в зависимости от начального положения локомотива
Геометрия элементов пути обращается при проезде в обратном направлении
Моделирование заезда для задания начального положения локомотива в кривой
Данные:
Начальное положение
Направление движения
Начальная скорость
Состояние систем
Состояние пути
Моделирование заезда
Задание состояния систем поезда
Состояние пути и начальное положение
Препроцессор
Обучение
Входные параметры
Notes: According to scenario training session can be started from any initial railroad position of heading locomotive, in forward or backward direction. The following approach is used for initial position setting.
As far as railroad model has not predefined position, it is initializing before each of sessions from default train model position.
can be placed
В соответствии со сценарием поезд или отдельный экипаж может начинать движение с произвольного участка дороги. Поскольку в составе модели поезда имеется 3D экипаж для расположения его на участке кривой осуществляется предварительный заезд от ближайшего прямого участка пути или от начала элемента дороги. Это также делается для того, чтобы в момент начала интегрирования поезд находился на неровностях. По окончании заезда экипажу сообщается заданная начальная скорость и устанавливаются параметры всех систем. После этого подается сигнал о готовности к началу тренировки.

## Slide 19: Путевые неровности
Способы задания неровностей:
Путь без нервностей
Измеренные неровности
Неровности, построенные по спектральным плотностям
(ВНИИЖТ, UIC, FRA)
Обработка неровностей для получения циклических нервностей:
Задание масштабных коэффициентов вертикальных и горизонтальных неровностей
Источник
Циклическая неровность
Notes: Simulator can be used for training of driving on tracks of different quality. Measured or generated from spectrum realizations can be used. The realizations should be cycled exclude a hits on their end points.
Scale factors of track irregularities can be changed during simulation.
, Могут быть замеренными могут генерится. Можно использовать зацикленные реализации. Для моделирование дороги различного качества содержания масштабные множители неровностей могут варьироваться в процессе тренировки

## Slide 20: Задание коэффициентов трения
Коэффициенты трения
Моделирование песочниц
Отношение коэффициентов трения :
с песком/без песка
Notes: Adequate simulation of rail/wheel interaction require knowledge of friction coefficient in all possible cases. Some source values for dry, wet, snowed, greasy rails are listed in the table.
Generally locomotives are equipped with sanders for increasing of friction coefficient for some operational cases. According to IEMechE the dependency between friction coefficient with and without sanding can be described with the following empirical model.

## Slide 21: UM COM Solver – математическое ядро тренажера
UM COM Solver
Универсальный механизм
{UM Base + UM Subsystems + UM Loco + UM Train + UM Train 3D + UM RailRoad}
COM технология
для связи программных частей, написанных на разных языках
DLL + (*.tlb) file
Notes: Тренажер должен позволять обучать вождению поездов в составе 60 вагонов и двух локомотивов. Для достижения высокой скорости моделирования используется метод Парка, а также расчет матриц Якоби для сил межвагонных соединений.
.к. программное обеспечение должно обеспечивать моделирование в режиме реального времени. Для обеспечения достаточно высокой скорости моделирования иВ соответствии со сценарием поезд или отдельный экипаж может начинать движение с произвольного участка дороги. Поскольку в составе модели поезда имеется 3D экипаж для расположения его на участке кривой осуществляется предварительный заезд от ближайшего прямого участка пути или от начала элемента дороги. Это также делается для того, чтобы в момент начала интегрирования поезд находился на неровностях. По окончании заезда экипажу сообщается заданная начальная скорость и устанавливаются параметры всех систем. После этого подается сигнал о готовности к началу тренировки.

## Slide 22: Оценка скорости
в 2 раза быстрее реального времени
Модель поезда:
1 локомотив (3D)
100 грузовых вагонов (1D)
1 локомотив (1В)
Режим экстренного торможения
Опции интегратора:
метод Парка
расчет матриц Якоби
ЦПУ 2.66 ГГц, 4 ядра
в 3 раза быстрее реального времени
Модель поезда:
1 локомотив (3D)
10 пассажирских вагонов
Режим экстренного торможения

## Slide 23: Сравнение с экспериментом
Локомотив + 10 пассажирских вагонов
Скорость движения
Тяга
ЭТ
ПТ
Тяга
ПТ
Позиция контроллера

## Slide 24: Сравнение с экспериментом
Локомотив + 10 пассажирских вагонов
Спектральная плотность мощности ускорений
Вертикальные ускорения

## Slide 25: Сравнение с экспериментом
Локомотив + 10 пассажирских вагонов
Позиция контроллера
Ток на двигателях

## Slide 26: Сравнение с экспериментом
Локомотив + 10 пассажирских вагонов
Давление в ТЦ 4 вагона
Давление в ТЦ локомотива

## Slide 27: Сравнение с экспериментом
Локомотив + 10 пассажирских вагонов
Силы в автосцепках локомотива
Силы в автосцепках 4 вагона

## Slide 28: Спасибо!
Спасибо за внимание!