## Slide 1: Моделирование динамики балластного слоя и исследование влияния различных факторов на скорость его осадки в программном комплексе “Универсальный механизм”
Агапов Д.Г. , Брянский государственный технический университет
Илюшин А.В. , Самарский государственный университет путей сообщения
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ. Брянск, 2016
Notes: Я представляю работу, проведённую совместно с Самарским государственным университетом путей сообщения.

## Slide 2: Постановка задачи
Загрязнение балластного слоя
Причины:
  проникновение глинистых грунтов снизу;
  эксплуатационные нагрузки;
  загрязнение частицами перевозимых грузов.
Следствия:
  снижение несущей способности;
  неравномерная осадка рельсошпальной решётки;
  потеря дренирующих свойств.
Методы оздоровления:
  очистка щебня;
  замена щебня.
http://geofabrika.ru
Notes: Балластный слой, состоящий из щебня горных пород играет одну из важнейших ролей в поддержании геометрии пути и его несущей способности. В процессе эксплуатации балласт загрязняется и теряет свои полезные свойства. На картинке в утрированном виде показаны последствия загрязнения балластной призмы.

## Slide 3: Постановка задачи
Изменение остаточной осадки балластного слоя:
  период стабилизации (интенсивное накопление осадки);
  период нормальной эксплуатации;
  период критической эксплуатации (интенсивность возрастает в связи с загрязнением и соответственно потерей упругости);
  аварийный период (перенапряжения в элементов пути).
Выправки

## Slide 4: Математическая модель балласта в ПК «УМ»
http://ru.torange.biz
Модель сплошной среды
Дискретная модель
Односторонние связи
Контактные силы
(модуль UM Ballast)

## Slide 5: Математическая модель балласта в ПК «УМ»
1. Дальний контакт
2. Ближний контакт, метод зон чувствительности

## Slide 6: Математическая модель балласта в ПК «УМ»
Область чувствительности
Реакции в контакте

## Slide 7: Расчётная схема
Два слоя щебня: очищенный и новый.
Варьировались следующие параметры: высота слоя очищенного щебня (10, 20, 30, 40, 50 и 60%), коэффициент трения, нагрузка, фракционный состав.
6 реализаций для каждого случая.
Моделирование: осадка под действием периодической нагрузки, тест на несущую способность.

## Slide 8: Расчётная схема: моделирование осадки
Создание некоторого количества балласта нужной фракции.
Укладка балласта в жёсткий ящик.
Если в эксперименте есть несколько слоёв, то для каждого повторить пункты 1-2.
Укладка шпалы.
Динамическое нагружение шпалы.
1
2
3.1
3.2
4
5

## Slide 9: Расчётная схема: моделирование несущей способности
Потеря несущей способности балластной призмы

## Slide 10: Упрощения и допущения
Плоская модель: рассматривается поперечный слой толщиной в 1 частицу (особенность модуля UM Ballast).
Симметрия: рассматривается половина сечения.
Коэффициенты жёсткости и диссипации в контакте между частицами уменьшены (ускорение расчёта).
Коэффициенты трения в контакте между частицами увеличены (впадины на частицах).
Поездная нагрузка моделируется гармонической силой (постоянная плюс синусоида).
Приземный диссипативный слой моделирует взаимодействие балласта с песчаной подушкой.
Существенно сокращено модельное время.

## Slide 11: Результаты моделирования
Зависимость осадки от высоты слоя очищенного щебня
Chart: Относительная осадка, %
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
60 | 17.7799 | 14.8954 | 6.8396 | 16.8757 | 7.3412 | 13.2688
50 | 2.1349 | 14.6085 | 16.9794 | 17.3858 | 13.6379 | 3.8505
40 | 16.0352 | 16.713 | 8.445 | 15.6613 | 17.9658 | 15.7682
30 | 9.7282 | 16.0077 | 9.4763 | 9.709 | 11.3278 | 22.3053
20 | 16.0814 | 8.179 | 10.9614 | 5.2419 | 11.0346 | 21.1821
10 | 12.226 | 0.95125 | 10.2533 | 11.4236 | 7.8094 | 9.0981
0 | 3.4769 | 4.319 | 3.6652 | 1.6069 | 4.1365 | 5.3472
Средние значения | 12.8334 | 11.4328 | 15.0981 | 13.0924 | 12.1134 | 8.6269 | 3.7586

## Slide 12: Результаты моделирования
Оценка несущей способности балластной призмы в зависимости от высоты слоя очищенного щебня
Chart: Перемещение штампа, м
| 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Усреднённое перемещение штампа на момент окончания эксперимента, м | 0.12397 | 0.093826 | 0.25425 | 0.17721 | 0.14011 | 0.1243 | 0.23693

## Slide 13: Результаты моделирования
Оценка влияния фракционного состава очищенного щебня на остаточную осадку балласта
Chart: Осадка, см
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Очищенный крупный щебень | 11.5606 | 10.2595 | 8.6685 | 10.6405 | 3.8801 | 6.6561
Очищенный щебень | 7.9529 | 8.0525 | 3.9026 | 7.6366 | 8.8103 | 7.3785
Очищенный мелкий щебень | 10.1981 | 6.324 | 7.8342 | 9.3591 | 10.0971 | 10.0339
Средние значения | 8.6109 | 7.2889 | 8.9744

## Slide 14: Результаты моделирования
Оценка влияния величины поездной нагрузки на остаточную осадку балласта
Chart: Осадка, см
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 кН | 5.8436 | 1.8775 | 6.4744 | 4.8783 | 7.6518 | 7.578
6 кН | 7.9529 | 8.0525 | 3.9026 | 7.6366 | 8.8103 | 7.3785
9 кН | 12.3388 | 12.9483 | 9.1739 | 7.865 | 9.7085 | 10.6408
Средние значения | 5.7173 | 7.2889 | 10.4459

## Slide 15: Результаты моделирования
Оценка влияния частоты поездной нагрузки на остаточную осадку балласта
Chart: Осадка, см
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 Гц | 5.5827 | 7.5802 | 3.9786 | 4.5988 | 5.38 | 9.1604
15.4 Гц | 7.9529 | 8.0525 | 3.9026 | 7.6366 | 8.8103 | 7.3785
30 Гц | 3.6525 | 3.2357 | 4.6189 | 3.3356 | 6.3868 | 7.5098
Средние значения | 6.0468 | 7.2889 | 4.7899

## Slide 16: Результаты моделирования
Оценка влияния коэффициента трения в контакте между частицами на остаточную осадку балласта
Chart: Осадка, см
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 20.1709 | 24.2587 | 20.0464 | 21.946 | 25.3129 | 19.5087
1 | 15.4764 | 10.9946 | 14.3928 | 14.0522 | 12.8333 | 14.3801
1.5 | 7.9529 | 8.0525 | 3.9026 | 7.6366 | 8.8103 | 7.3785
2 | 7.542 | 6.874 | 5.0032 | 8.5434 | 8.8008 | 8.3806
Средние значения | 21.8739 | 13.6882 | 7.2889 | 7.524

## Slide 17: Выводы
В целом модель показывает адекватное поведение во всех рассмотренных режимах и расчётных схемах.
Модель имеет несколько важных упрощений, среди которых наиболее существенное – это размерность модели. Все результаты могут быть использованы только для первичной оценки влияния того или иного фактора на несущую способность и скорость осадки балластной призмы. Рекомендуется подтвердить полученные результаты на более точной пространственной модели.
Рекомендуется использовать вариант балласта с 40%-50% очищенного щебня. При этом используемая модель показывает высокую скорость осадки на начальном этапе и достаточную несущую способность. Для более нагруженных путей рекомендуется использовать вариант балласта с 20%-30% очищенного балласта.
Изменяя коэффициент трения в контакте между частицами, можно моделировать различные степени загрязнения балласта.
Основной результат: рекомендованы изменения для существующих норм укладки балластной призмы при частичном и полном ремонте, учитывающие уменьшение несущей способности очищенного щебня.

## Slide 18
Моделирование динамики балластного слоя и исследование влияния различных факторов на скорость его осадки в программном комплексе “Универсальный механизм”
Агапов Д.Г. , Брянский государственный технический университет
Илюшин А.В. , Самарский государственный университет путей сообщения
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ. Брянск, 2016
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!