## Slide 1: МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОГО ТОКОПРИЁМНИКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ РАМ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ SOLIDWORKS
Герасимов М.А.
СамГУПС

## Slide 2: Макет из плоских эскизов
Расчётная высота подъёма – 2300мм.
На первом этапе проектирования был подобран размер синхронизирующей тяги. Был разработан метод определения точки крепления тяги к нижней раме и токосъёмнику. За счёт этого соединения сохраняется правильная ориентация полозов по отношению к контактному проводу.

## Slide 3: Соединение верхней и нижней рам
Полная масса всего механизма не должна превышать 150кг. Для верхней и нижней рам используются трубы треугольного сечения, с целью облегчения размещения элементов (пневмооборудования или электропроводки) внутри рам токоприёмника, что позволит защитить их от внешних воздействий.

## Slide 4: Модель нижней рамы
Треугольное сечение, в отличии от круглого, позволит упростить размещение магистралей внутри рамы. Трубки и провода можно разнести по углам и зафиксировать, чтобы они не контактировали с синхронизирующей тягой, которая размещена внутри верхней рамы.

## Slide 5: Статический анализ нижней рамы
Моделирование нагрузки в 1000N на верхний шарнир показало, что при применении легированной стали для нижней рамы смещение верхнего конца под действием этой силы составит 1,18мм.

## Slide 6
Спасибо за внимание