## Slide 1: Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик поглощающего аппарата ПМКП-110
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Жиров П.Д., Кравцов С.А.
Брянск 2016

## Slide 2: Объект испытаний
1
5
4
6
7
8
3
2
10
9
Поглощающий аппарат ПМКП-110:
1 - корпус;
2 - неподвижные фрикционные пластины с износоустойчивыми металлокерамическими элементами;
3 - подвижные фрикционные пластины;
4 - фрикционные клинья;
5 - конус нажимной;
6 - опорная плита;
7, 8 - подпорные полимерные элементы;
9 - стяжной болт с гайкой;
10 - центрирующие металлические пластины.

## Slide 3: Динамические испытания ПА
Ско-рость, м/с | Макси-мальный ход, мм | Макси-мальная сила, тс | Энерго-емкость, кДж | Полнота силовой характери-стики
1.3 | 75 | 128.7 | 39.2 | 0.38
1.75 | 95 | 179.3 | 59.2 | 0.35
2.05 | 109 | 242.3 | 87.6 | 0.33

## Slide 4: Математическая модель соударения
V0
M2
M1
V0/2
Х2
m1
Х1
C
D
m2
Св
P
Pв
Рв = Св Δх σ0(Δх)
Ско-рость, м/с | Макси-мальный ход, мм | Макси-мальная сила, тс | Энерго-емкость, кДж | Полнота силовой характеристики
1.3 | 74 | 114.2 | 3509 | 0.414
1.75 | 94 | 179.7 | 5945 | 0.351
2.05 | 105 | 234 | 7709 | 0.313
Ско-рость, м/с | Отклонения в % |  |  | 
 | по максималь­ному ходу | по максималь­ной силе | по энергоемкости | по полноте силовой характеристики
1.3 | 1.3 | 11.27 | 10.42 | -7.89
1.75 | 1.05 | -0.22 | -0.47 | 0
2.05 | 3.67 | 3.43 | 12.02 | 6.06

## Slide 5: Моделирование соударения вагонов в программе универсальный механизм. Геометрия модели

## Slide 6
Моделирование соударения вагонов в программе универсальный механизм. Реализация контактных взаимодействий
№ пары взаимодей-ствующих тел | Взаимодей-ствующие тела | Коэффициент трения скольжения | Коэффициент трения покоя | Контактная жесткость, 109 Н/м | Коэффициент демпфирования, Нс/м
1 | Клин Пластина неподвижная | 0.38 | 0.456 | 3.025 | 84100
2 | Конус Клин | 0.2 | 0.24 | 4.24 | 99600
3 | Клин Пластина опорная | 0.2 | 0.24 | 1.695 | 63001
4 | Пластина подвижная Пластина неподвижная | 0.38 | 0.456 | 2.455 | 67444
5 | Пластина подвижная Корпус | 0.2 | 0.24 | 1.999 | 65858
6 | Пластина неподвижная Корпус | 0.2 | 0.24 | 2.759 | 83381
7 | Пластина неподвижная Корпус | 0.2 | 0.24 | 0.8217 | 45505
8 | Конус Тележка | 0.2 | 0.24 | 4.582 | 134705
9 | Пластина подвижная Тележка | 0.2 | 0.24 | 2.531 | 68833

## Slide 7
Моделирование соударения вагонов в программе универсальный механизм. Моделирование удара вагона в упор
Скорость, м/с | Максималь­ный ход, мм | Максималь­ная сила, т | Энергоемкость, кДж | Полнота силовой характеристики
1.3 | 76 | 118.5 | 36,5 | 0.408
1.75 | 97 | 190.1 | 66,4 | 0.359
2.05 | 109 | 262.7 | 89,2 | 0.312
Скорость, м/с | Отклонения в % |  |  | 
 | по максималь­ному ходу | по максималь­ной силе | по энергоемкости | по полноте силовой характеристики
1.3 | -2.7 | -3.77 | -4.08 | 1.45
1.75 | -3.2 | -5.79 | -11.64 | -2.28
2.05 | -3.81 | -12.27 | -15.72 | 0.32

## Slide 8
Моделирование соударения вагонов в программе универсальный механизм. Моделирование удара вагона в упор
Скорость, м/с | Отклонения в % |  |  | 
 | по максималь­ному ходу | по максималь­ной силе | по энергоемкости | по полноте силовой характеристики
1.3 | 1.3 | -1.36 | -2.54 | 1.8
1.75 | 1.75 | -1.07 | -2.61 | -3.0
2.05 | 2.06 | -0.93 | -2.30 | -6.5
Скорость, м/с | Максималь­ный ход, мм | Максималь­ная сила, т | Энергоемкость, т·мм | Полнота силовой характеристики
1.3 | 75 | 117.1 | 34.8 | 0.394
1.75 | 94 | 186.0 | 61.0 | 0.35
2.05 | 105 | 239.5 | 81.9 | 0.322

## Slide 9: Спасибо за внимание!