## Slide 1
МЕТРОВАГОНМАШ
Исследование динамических характеристик вагона дизель-поезда в программном комплексе «Универсальный механизм»
с использованием конечно-элементной модели кузова

## Slide 2
МЕТРОВАГОНМАШ
Этапы работы
1) Создание динамической модели вагона с неупругим кузовом.
2) Создание конечно-элементной модели вагона в ПК ANSYS.
3) Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом.
4) Предложение по изменению конструкции кузова для улучшения
динамических характеристик экипажа.

## Slide 3
МЕТРОВАГОНМАШ
Создание динамической модели вагона с неупругим кузовом
Общий вид тележки

## Slide 4
МЕТРОВАГОНМАШ
Создание динамической модели вагона с неупругим кузовом
Модель тележки в ПК УМ

## Slide 5
МЕТРОВАГОНМАШ
Элементы рессорного подвешивания, используемые в модели
1) Пружины и пневморессоры моделируются линейными силами.
2) РМШ моделируются сайлент-блоками.
3) Торсион моделируется двумя твердыми телами, представляющими
собой половины торсиона, связанные между собой сайлент-блоком,
имеющим жесткость на скручивание.
4) Гасители колебаний моделируются биполярными силами.

## Slide 6
МЕТРОВАГОНМАШ
Создание конечно-элементной модели вагона в ПК ANSYS
Модель кузова в ПК ANSYS

## Slide 7
МЕТРОВАГОНМАШ
Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом
Для имитации болтовых соединений траверс тележек с кузовом используются
фиктивные сайлент-блоки c жесткостью порядка 106 - 108 Н/м.

## Slide 8
МЕТРОВАГОНМАШ
Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом
При коэффициенте внутреннего демпфирования упругого кузова, равном 0,1,
удалось добиться показателей плавности хода модели, близких к полученным
на испытаниях.
2) Отслеживались ускорения на контрольных точках на полу кузова (см. рисунок).
Контрольные точки

## Slide 9
МЕТРОВАГОНМАШ
Номера контрольных точек | WZ по результатам моделирования | СКО, м/с2 | Min, м/c2 | Max, м/с2 | WZ по результатам испытаний
Точка 1 | 2,96 | 0,582 | -2,501 | 2,362 | 2,94
Точка 2 | 2,96 | 0,591 | -2,512 | 2,280 | 2,94
Точка 3 | 3,22 | 0,612 | -2,427 | 2,079 | 3,24
Точка 4 | 2,84 | 0,345 | -1,316 | 1,477 | -
Точка 5 | 2,76 | 0,287 | -1,160 | 1,094 | -
Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом
Таблица 1. Показатели плавности хода в контрольных точках
Таблица 2. Перемещения в контрольных точках
Номера контрольных точек | СКО, мм | Размах колебаний, мм
Точка 3 | 4,43 | 20 мм
Точка 4 | 7,15 | 40 мм
Точка 5 | 7,30 | 39 мм

## Slide 10
МЕТРОВАГОНМАШ
Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом
Спектральная плотность мощности вертикальных ускорений
в точках 1, 3 и 4

## Slide 11
МЕТРОВАГОНМАШ
Оптимизация и верификация модели с упругим кузовом
Изгибная форма колебаний 8,2 Гц

## Slide 12
МЕТРОВАГОНМАШ
Предложение по изменению конструкции кузова для улучшения
динамических характеристик экипажа
Кузов с усиленными поперечными балками в центре

## Slide 13
МЕТРОВАГОНМАШ
Предложение по изменению конструкции кузова для улучшения
динамических характеристик экипажа
Wz | По результатам испытаний | Твердотельная модель | Модель с упругим кузовом | Модель с упругим кузовом с усиленными балками
над тележкой | 2,94 | 2,97 | 2,96 | 2,96
в центре кузова | 3,24 | 2,75 | 3,22 | 3,03

## Slide 14
МЕТРОВАГОНМАШ
Выводы
При проектировании длиннобазных вагонов целесообразно учитывать
упругость кузова, т.к. в противном случае не обеспечивается достаточная
достоверность результатов моделирования.
Для снижения ускорений в центре кузова длиннобазного вагона можно
увеличить жесткость кузова за счет усиления поперечных балок рамы кузова.