## Slide 1: Исследование влияния гироскопических свойств колёсной пары на динамические реакции в буксовых узлах
Докладчик: Мустафаев Юрий Кямалович
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС)

## Slide 2
Результаты сравнения расчётных данных с достоверными данными натурных образцов
*Характеристики колесных пар взяты с официального сайта ПАО «Крюковский
Вагоностроительный Завод» (http://www.kvsz.com/)
Характеристики надрессорной балки и боковой рамы взяты с официального сайта «УралВагонЗапчасть» (http://uvzap.ru/)
Название элемента | Масса 3D модели, кг | Масса оригинала*, кг | Моменты инерции 3D модели, кг*м2
КОЛЕСНАЯ ПАРА МОДЕЛИ РУ1Ш-957-Г | 1310 | 1300-1400 | Jx=825 Jy=825 Jz=114
КОЛЕСНАЯ ПАРА МОДЕЛИ РУ1Ш-957-Г БЕЗ БУКСОВЫХ УЗЛОВ | 1130 | 1100-1200 | Jx=635 Jy=635 Jz =111
Надрессорная балка 100.00.001 | 525 | 520-560 | Jx=243 Jy=242 Jz=13,2
Боковая рама 100.00.002 | 400 | 400-430 | Jx=161 Jy=147 Jz=20,4

## Slide 3: Повреждения тележек

## Slide 4: Типичные динамические уравнения движения конструктивных элементов тележки, используемые при разработке математических моделей
- проекции активных сил на оси координат
- проекции сил реакции на оси координат
- проекции моментов указанных ранее сил на оси координат

## Slide 5: Моделирование динамики одиночной колёсной пары как четырёхстепенного ротора в анизотропно упругих опорах
- гироскопические добавки, обусловленные вращением колёсной пары
Где

## Slide 6
Пример численного решения для значения угловой скорости 75 рад/с (125 км/ч) при диаметре колеса 0,95 м.
Вертикальная жесткость принята равной 4 МН/м, горизонтальная – 450 кН/м.
Моменты инерции колесной пары равны: Iz = 520 кг•м2, Iy = 105 кг•м2.
Начальные условия: ψ0 = 0,005 рад, θ0 = 0 рад.

## Slide 7: Определение собственных частот ротора в неравноупругих опорах
Уравнение движения ротора с четырьмя степенями свободы:
Частотное биквадратное уравнение:
Решение которого:
Для случая невращающегося ротора получаем уравнения собственных частот крутильных колебаний относительно вертикальной и горизонтальной продольной осей.

## Slide 8: Влияние вертикальной жесткости опоры на изменение собственных частот колёсной пары
Jz = 950 кг·м2, Jy = 200 кг·м2, эквивалентные жёсткости опор
cx = 650 кН/м, cz = 1,5; 2,5; 4,5 МН/м, b = 1,02 м.

## Slide 9: Влияние продольной жесткости опор на изменение собственных частот колёсной пары
Результаты расчётов для различной продольной жёсткости опор ротора
при постоянной вертикальной жёсткости cz = 4,5 МН/м.

## Slide 10: Моделирование резонансных колебаний ротора с динамическим дисбалансом при вращении с угловой скоростью 26 рад/с (замедлено в 5 раз)

## Slide 11: Оценка динамических реакций шарнира между колёсной парой и буксой

## Slide 12: Моделирование резонансных колебаний ротора с динамическим дисбалансом при вращении с угловой скоростью 105 рад/с (замедлено в 10 раз)

## Slide 13: Динамические реакции буксового узла и сила деформации упругого элемента (коэффициент диссипации 10/10000)

## Slide 14: Движение ротора с динамическим дисбалансом при вращении с угловой скоростью 60 рад/с (замедлено в 5 раз)

## Slide 15: Динамические реакции буксового узла и сила деформации упругого элемента (коэффициент диссипации = 10)

## Slide 16: Движение ротора при наличии вертикальной возмущающей силы амплитудой 5 мм, совпадающей с круговой частотой вращения (угловой скоростью) 25 рад/с (имитация нециллиндричности / несоосности колеса)

## Slide 17: Динамические реакции буксового узла и сила деформации упругого элемента (коэффициент диссипации = 10)

## Slide 18: Движение ротора при наличии вертикальной возмущающей силы амплитудой 1 мм, совпадающей с круговой частотой вращения (угловой скоростью) 99 рад/с (имитация нециллиндричности / несоосности колеса)

## Slide 19: Динамические реакции буксового узла и сила деформации упругого элемента (коэффициент диссипации 10/10000)

## Slide 20: Спасибо за внимание !