## Slide 1
Использование CONTACT Add-on в в ПК «Универсальный механизм»
Родиков А.Н.
rodikov@umlab.ru
Третий научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ» ● Брянск, 6 - 7 апреля 2016 г.

## Slide 2
1
Введение
Одна из возможных классификаций контактных задач:
1. Герцевский контакт
основные свойства:
размер пятна контакта много меньше размера тел;
поверхности тел в окрестностях точки начального контакта описываются уравнениями второго порядка.
2. Негерцевский контакт
основные свойства:
пятно контакта считается плоским, но функцию недеформированного расстояния между телами нельзя описать уравнением второго порядка.
3. Конформный контакт (контакт согласованных поверхностей)
основные свойства:
пятно контакта представляет собой пространственную поверхность;
невозможно разделить «нормальную» и «касательную» задачи.

## Slide 3
Вариационная теория Калкера
Дискретизация:
Процедуры решения:
– недеформированное расстояние между телами, – жесткое скольжение, , – предыдущий шаг по времени,
, – коэффициент трения, – функция влияния, – матрица 3×3 коэффициентов влияния,
– деформированное расстояние между телами, – множитель Лагранжа.
2
C – пятно контакта;
Н – область сцепления;
S – область скольжения.

## Slide 4
Программа CONTACT
Численные алгоритмы решения вариационных уравнений Калкера были реализованы в программе CONTACT.
1982 г. – первая версия программы;
1992 - 1994 гг. – рефакторинг и оптимизация кода, новый «быстрый» алгоритм решения
касательной задачи;
2008 г. – рефакторинг и оптимизация кода, существенно повышено быстродействие;
2011 г.– выпуск первой коммерческой версии программы.
основные отличия бесплатной и коммерческой версий (CONTACT 15.1, 1 октября 2015 г.):
решение задачи конформного контакта;
модель граничного слоя;
сложные модели трения;
быстрый решатель на основе МСГ;
многопоточные расчеты;
CONTACT Library.
3

## Slide 5
4
Сравнение моделей сил «CONTACT» и «Kik-Piotrowski + FASTSIM»

## Slide 6
5
Перспективы развития
применение CONTACT для исследования контактно-усталостной долговечности и износа профилей колес и рельсов;
совершенствование упрощенных алгоритмов решения контактных задач;
разработка инструмента «Contact player»

## Slide 7
Использование CONTACT Add-on в в ПК «Универсальный механизм»
Родиков А.Н.
rodikov@umlab.ru
Третий научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ» ● Брянск, 6 - 7 апреля 2016 г.