## Slide 1: Брянск 2016
Применение конечноэлементных моделей
со слоями пониженной жёсткости
для решения контактных задач
III научно-технический семинар
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ
Сакало А.В., Сакало В.И.
Лаборатория вычислительной механики,
Брянский государственный технический университет

## Slide 2
Конечноэлементная расчётная схема колеса и рельса
Размеры фрагментов: 30×30×30 мм
Количество конечных элементов: 54 000
Количество узлов: 59 582
Число степеней свободы: 178 746
  Изолинии эквивалентных напряжений σэквIV
  в области контакта

## Slide 3
Конечноэлементный фрагмент на упругом основании
Уравнение метода поузловых итераций для узла i
С введением узла k уравнение принимает вид
где cx – жёсткость упругой связи.
Если на узел i накладываются упругие связи по трём направлениям, уравнения метода поузловых итераций имеют вид
z
Ωk
y
k
i
cx
Ωi
x

## Slide 4
  Распределение контактных давлений р и изолинии эквивалентных напряжений σэквIV в области контакта (МПа):
  а – большая конечно-элементная схема;
  б – пять слоёв на упругом основании;
  в – один слой на упругом основании
а)
984
820
656
492
328
164
р
б)
в)
Расчётная схема | Кол-во конечных элементов | Радиус контакта, мм | Максимальное давление, МПа | Затраты машинного времени, с
по Герцу | - | 5,2 | 1766 | -
Большая конечно-элементная схема | 54000 | 5,2 / 0,38 | 1758 / 0,45 | 670
10 слоёв на упругом основании | 18000 | 5,17 / 0,58 | 1779 / 0,74 | 102
5 слоёв на упругом основании | 9000 | 5,16 / 0,77 | 1745 / 1,2 | 46
1 слой на упругом основании | 1800 | 5,51 / 5,96 | 1603 / 9,2 | 7
  * в знаменателе погрешность в %
Фрагменты цилиндров:
R1=R2=200 мм, сжимающая сила вдоль оси z 100 кН
y
z
x
R1
R2
2
1
Контакт цилиндров со скрещивающимися осями

## Slide 5
 | Решение Герца | МКЭ |  |  | 
 |  | 3 слоя | 5 слоёв | 7 слоёв | 10 слоёв
Нормальная сила N, Н | 100 000 | 100 651 | 98 806 | 98 504 | 100 529
Давление p0, МПа | 1 766 | 1 764 | 1 768 | 1 801 | 1 819
Размер полуоси пятна контакта, мм | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2
Слой конечных элементов пониженной жёсткости
Расчётная схема: фрагменты цилиндров
z
y
x
R1
R2
2
1
Конечноэлементные фрагменты контактирующих
тел (3 слоя конечных элементов)
Задание граничных условий
Распределение давлений в контакте
Радиусы цилиндров: R1 = R2 = 200 мм
Размер стороны конечного элемента: 1 мм
Параметры материала: E = 2·1011 Па, μ = 0,3
Модуль упругости закрепляемого слоя
конечных элементов: E = 0,43·1011 Па

## Slide 6
Тестирование алгоритма
Изолинии напряжений τmax в разрезе конечноэлементной модели цилиндра
Толщина фрагмента составляет 3 слоя конечных элементов
Толщина фрагмента составляет 5 слоёв конечных элементов
Толщина фрагмента составляет 10 слоёв конечных элементов

## Slide 7
Области применения алгоритма
Конечноэлементные модели со слоями пониженной жёсткости могут применяться для задач многократного и быстрого определения напряжений и деформаций в области контакта тел. Например, для моделирования накопления контактно-усталостных повреждений в материалах тел, процессов распространения усталостных трещин.
Экспресс-оценка напряжённо-деформированного состояния в контакте колеса и рельса.
В настоящее время выполняется реализация алгоритма для решения нормальной контактной задачи в конечноэлементном решателе контактной задачи для УМ. Предлагаемый подход даёт возможность решения задачи качения для колеса и рельса методом конечных элементов, существенно снижая затраты машинного времени за счёт уменьшения числа степеней свободы конечноэлементной расчётной схемы.

## Slide 8: Спасибо за внимание
Применение конечноэлементных моделей
со слоями пониженной жёсткости
для решения контактных задач
III научно-технический семинар
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ
Сакало А.В., Сакало В.И.
Лаборатория вычислительной механики,
Брянский государственный технический университет