## Slide 1: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРМОЖЕНИЯ ДЛИННОСОСТАВНЫХ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ОАО «ВНИКТИ»
(ОАО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава»)
Докладчики:
заведующий лабораторией
ОАО «ВНИКТИ»
СПИРОВ Андрей Владимирович
ведущий научный сотрудник, к.т.н.
ОАО «ВНИКТИ»
БЫКОВ Владимир Александрович
г. Брянск, 6 апреля 2016 г.

## Slide 2
Ходовые динамические и по воздействию на путь испытания при торможении сдвоенного поезда массой 12 600 т
на участке Белореченская – Майкоп Северо-Кавказской ж.д.
Схема опытного поезда массой 12 600 т
ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ: определение уровня продольных сил в поездах и уровня воздействия на путь в кривых при выполнении установленных инструкциями видов торможения и отпуска
Измерительные опытные участки пути |  |  | 
Параметр | Кривая R=355 м | Кривая R=592 м | Кривая R=633 м
Километр | 19 918 м – 20 402 м | 18 572 м – 19 164 м | 16 972 м – 17 832 м
Уклон | 3,8 ‰ | 3,8 ‰ | 3,8 ‰
Возвышение | 120 мм | 140 мм | 145 мм
Ширина колеи | 1530 мм | 1530 мм | 1524 мм
Рельсы, шпалы, балласт | Рельсы Р65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный |  | 
Скрепления | ЖБР-65, АРС | АРС | ЖБР-65, АРС
Направление движения
2 секции электровоза ВЛ80С
Тормозной измерительный вагон
Тягово-энергетическая
лаборатория
2 секции электровоза ВЛ80С
67 полувагонов
66 полувагонов
….
….
ОБОРУДОВАНЫ ПРИБОРАМИ
….
….
1 полувагон
2
Тензометрические автосцепки на полувагонах № 33, 50, 65, 69, 86

## Slide 3
Результаты ходовых динамических и по воздействию на путь испытаний при торможении сдвоенного поезда массой 12 600 т
на участке Белореченская – Майкоп Северо-Кавказской ж.д.
Определяемые показатели | Электровозы ВЛ80С |  |  | Полувагоны на тележках 18-100 |  | 
 | Прямые | Кривая R=350 м | Допускаемые значения | Прямые | Кривая R=350 м | Допускаемые значения
Рамные силы, кН | 108 | 96 | [96]1 [130]2 | 46 | 48 | [94]1 [107] 2
Боковые силы, кН | - | 99 | [100]1 [130]2 | - | 93 | [100]1 [128] 2
Напряжения в кромках подошвы рельса, МПа | - | 181 | [240]1 | - | 160 | [240]1
Коэффициенты вертикальной динамики | 0,35 | 0,27 | [0,4]3 | 0,58 | 0,38 | [0,65]4
Коэффициент запаса устойчивости колеса от схода с рельса, не менее | 1,43 | 2,63 | [1,4]3 | 1,39 | 1,71 | [1,3]4
Максимальные значения показателей
1 – ГОСТ Р 55050-2012. Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого
воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний.
2 – Временные методические указания по обеспечению безопасности грузовых поездов
повышенного веса и длины ЦД-ЦТ-ЦП-4805 1990 г.
3 – ГОСТ Р 55364-2012. Электровозы. Общие технические требования.
4 – ГОСТ 33122-2014. Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам.
3

## Slide 4
Диаграммы давления в тормозных цилиндрах
при экстренном торможении, полученные при испытаниях
на стенде для поезда из 140 вагонов
Chart: 
t,с
МПа
№ вагонов
4

## Slide 5
Chart: № вагонов
Испытания | 70 | 94 | 112 | 98 | 112
Сравнение продольных сил в поезде массой 12 600 т, полученных
при моделировании и при испытаниях в прямом участке пути
при экстренном торможении со скорости 70 км/ч
5

## Slide 6
Продольные силы в поезде
Характерная экспериментальная осциллограмма продольной силы, зарегистрированная при испытаниях на автосцепке электровоза
Модельная осциллограмма продольной силы
t, с
t, с
Модель сцепа
6

## Slide 7
Сравнение показателей, полученных при испытаниях и при моделировании
экстренного торможения сдвоенного поезда массой 12 600 т
Определяемые показатели | Прямые участки |  | Кривая R=350 м | 
 | Испытания | Моделирование | Испытания | Моделирование
Рамные силы, кН | 108 | 104 | 96 | 98
Боковые силы, кН | - | 102 | 99 | 110
Углы поворота автосцепок,о | 5,9 | 5,7 | 7,6 | 7,4
ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ80С
ПОЛУВАГОНЫ НА ТЕЛЕЖКАХ МОДЕЛИ 18-100
7
Определяемые показатели | Прямые участки |  | Кривая R=350 м | 
 | Испытания | Моделирование | Испытания | Моделирование
Рамные силы, кН | 46 | 47 | 48 | 54
Боковые силы, кН | - | 63 | 93 | 87

## Slide 8
Расчетные рамные силы на электровозах при экстренном торможении в прямой. Установка секций в перекосное состояние («елочка»)
N
N
УР1
УР2
УР3
УР5
УР6
УР7
УР8
УР4
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур4, кгс
Ур5, кгс
Ур6, кгс
Ур7, кгс
Ур8, кгс
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Секция №1
Секция №2
Направление движения
8

## Slide 9
Рамные силы на электровозах при экстренном торможении в прямой.
Установка секций в перекосное состояние («елочка»)
N
N
УР1
УР2
УР3
УР5
УР6
УР7
УР8
УР4
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур4, кгс
Ур5, кгс
Ур6, кгс
Ур7, кгс
Ур8, кгс
ИСПЫТАНИЯ
Секция №1
Секция №2
Направление движения
9

## Slide 10
Расчетные рамные силы на электровозах при экстренном торможении
в кривой R=355 м. Установка секций в перекосное состояние.
N
N
УР1
УР2
УР3
УР5
УР6
УР7
УР8
УР4
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур4, кгс
t, с
Ур5, кгс
Ур6, кгс
Ур7, кгс
t, с
t, с
t, с
Ур8, кгс
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Секция №1
Секция №2
Направление движения
10

## Slide 11
Рамные силы на электровозах при экстренном торможении в кривой R=355 м. Установка секций в перекосное состояние
N
N
УР1
УР2
УР3
УР5
УР6
УР7
УР8
УР4
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
t, с
t, с
Ур4, кгс
t, с
Ур5, кгс
Ур6, кгс
Ур7, кгс
t, с
t, с
t, с
Ур8, кгс
ИСПЫТАНИЯ
Секция №1
Секция №2
Направление движения
11

## Slide 12
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
Ур4, кгс
t, с
t, с
Ур1, кгс
Ур2, кгс
Ур3, кгс
t, с
t, с
Ур4, кгс
t, с
t, с
Сравнение рамных сил на 1-ой секции электровоза, полученных при испытаниях и моделировании при экстренном торможении в прямом участке пути
ИСПЫТАНИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
12

## Slide 13
Неровности пути, применяемые при моделировании
Отклонения рельса в вертикальном направлении (удовлетворительное состояние)
Отклонения рельса в поперечном направлении (удовлетворительное состояние)
Оценка состояния пути |  | 
Отличное 1-5 отступлений II ст | Хорошее 6-15 отступлений II ст | Удовлетворительное более 15 отступлений II ст
2 просадки менее 15 мм, 2 отклонения в плане (разность смежных стрел) менее 15 мм при длине до 20 м | 9 просадок менее 15 мм, 6 отклонений в плане менее 15 мм при длине до 20 м | 28 просадок менее 20 мм, 3 перекоса менее 16 мм, 1 отклонение в плане III степени менее 35 мм при длине до 20 м
правый рельс левый рельс
13

## Slide 14
Максимальные значения показателей, полученные при моделировании
действия продольных сил на прямом пути различного состояния
Определяемые показатели | Выбег |  |  | Продольная сила 110 т |  | 
 | Отлич-ный | Хороший | Удовле-творите-льный | Отлич-ный | Хороший | Удовле-творите-льный
Рамные силы, кН | 30 | 43 | 45 | 104 | 109 | 123
Боковые силы, кН | 36 | 44 | 72 | 102 | 113 | 144
Угол поворота автосцепок,о | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 5,7 | 5,8 | 6,1
ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ80С
ПОЛУВАГОНЫ НА ТЕЛЕЖКАХ МОДЕЛИ 18-100
Определяемые показатели | Выбег |  |  | Продольная сила 110 т |  | 
 | Отлич-ный | Хороший | Удовле-творите-льный | Отлич-ный | Хороший | Удовле-творите-льный
Рамные силы, кН | 19 | 33 | 35 | 37 | 60 | 62
Боковые силы, кН | 41 | 52 | 61 | 63 | 76 | 80
Угол поворота автосцепок,о | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8
14

## Slide 15
Максимальные значения показателей, полученные при моделировании
действия продольных сил в кривой радиусом 350 м различного состояния
Определяемые показатели | Выбег |  |  |  | Продольная сила 110 т |  |  | 
 | Без неров-ностей | Отлич-ный | Хоро-ший | Удовле-творите-льный | Без неров-ностей | Отлич-ный | Хоро-ший | Удовле-творите-льный
Рамные силы, кН | 28 | 55 | 60 | 71 | 55 | 98 | 114 | 147
Боковые силы, кН | 58 | 85 | 94 | 102 | 79 | 110 | 122 | 160
Угол поворота автосцепок,о | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 5,4 | 5,7 | 5,8
ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ80С
ПОЛУВАГОНЫ НА ТЕЛЕЖКАХ 18-100
Определяемые показатели | Выбег |  |  |  | Продольная сила 110 т |  |  | 
 | Без неров-ностей | Отлич-ный | Хоро-ший | Удовле-творите-льный | Без неров-ностей | Отлич-ный | Хоро-ший | Удовле-творите-льный
Рамные силы, кН | 26 | 49 | 51 | 59 | 39 | 64 | 77 | 79
Боковые силы, кН | 56 | 72 | 75 | 85 | 66 | 87 | 89 | 98
Угол поворота автосцепок,о | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 3,6
15

## Slide 16
Оценка влияния действия продольной силы в поезде
на рамные и боковые силы при различном состоянии пути
Показатели | Прямые участки пути | Кривая R=350 м
Рамные силы | в 2,5 - 3,5 раза | в 1,8 - 2,1 раза
Боковые силы | в 2,0 - 2,8 раза | в 1,3 - 1,6 раза
ПРИРОСТ ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЕ 110 тс НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ ВЛ80С
Показатели | Прямые участки пути | Кривая R=350 м
Рамные силы | в 1,7 - 1,9 раза | в 1,3 - 1,5 раза
Боковые силы | в 1,3 - 1,5 раза | в 1,1 - 1,2 раза
ПРИРОСТ ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЕ 110 тс НА ПОЛУВАГОНАХ
16

## Slide 17
Chart: № вагонов
Распределение максимальных продольных сил по длине состава массой 12600 т
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч в прямом участке пути
17

## Slide 18
Рамная сила, кгс
Без буферов
С буферами
t, с
Боковая сила, кгс
t, с
Угол поворота автосцепки, мрад
t, с
Эффективность применения буферов | 
Снижение рамных сил | 1,6-1,8 раза
Снижение боковых сил | 1,8-1,9 раза
Уменьшение углов поворота АС | 2,2-2,4 раза
Уменьшение перекоса секций электровозов ВЛ80С при моделировании экстренного торможения в прямом участке пути за счет применения буферов между секциями при продольной силе 110 тс
18

## Slide 19
Благодарю за внимание!
19