## Slide 1: Оценка энергетической эффективности электровоза c асинхронным тяговым приводом методами компьютерного моделирования
А.А. Зарифьян, А.А. Андрющенко, П.Г. Колпахчьян
Notes: <number>

## Slide 2: Содержание
1. Актуальность темы исследования
2. Состояние вопроса
3. Цель исследования
4. Определение эксплуатационного КПД электровоза
5. Алгоритм регулирования мощности и числа тяговых двигателей 6. Компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы. Компьютерная модель поезда.
7. Оценка сокращения энергопотребления
8. Дополнительные требования
9. Основные выводы

## Slide 3: 1. Актуальность темы исследования
В соответствии со «Стратегией развития холдинга "РЖД" до 2030 года», опубликованной 16.04.2014 г., и «Энергетической стратегией ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года» (№ 269 р от 11.02.2008), предусматривается последовательное снижение удельного расхода электроэнергии на тягу поездов: к 2030 году он должен составить 94,1%, если уровень 2012 года принять за 100%.
Поставленная задача носит системный характер и требует для своего решения принятия целого комплекса мер. Прежде всего, признана необходимость переходить к производству электровозов нового поколения, имеющих более высокое значение КПД в номинальном режиме. Такой переход предусмотрен документом «Типы и основные параметры локомотивов» (№ 747р от 27.11.2002 г.), во исполнение которого промышленностью начат выпуск пассажирских и грузовых электровозов с асинхронным тяговым приводом (АТП). В настоящее время идет накопление опыта их эксплуатации.

## Slide 4
К настоящему времени на путях ОАО «РЖД» работает более пятидесяти пассажирских электровозов двойного питания серии ЭП20 «Олимп», оснащенных асинхронным тяговым приводом. Особенности конструкции этого электровоза обеспечивают экономический и технологический эффект, достигаемый за счёт увеличения полигонов обращения и снижения потребного парка электровозов на маршрутах.
Например, на участке Москва – Адлер две пары поездов сегодня обслуживается восемью электровозами ЭП20. При ранее существовавшей схеме тягового обслуживания на два указанных поезда требовалось 18 локомотивов ЧС2К (ЧС7), ЭП1М и 2ЭС4К

## Slide 5
Однако анализ эксплуатационных показателей энергетической эффективности пассажирских электровозов с АТП в реальных режимах движения показывает, что они в ряде случаев не находятся на должном уровне.
Например, на равнинном участке Москва – Рязань, где средняя скорость движения составляет около 70 км/ч, наблюдается повышенный расход электроэнергии (здесь применяются электровозы ЭП20 с конструкционной скоростью 160 км/ч).
Эксплуатационное значение КПД в режиме тяги в одной из поездок – 0.65, коэффициент использования мощности – 0.156.
Notes: <number>

## Slide 6: Потребление энергии электровозом ЭП20 на участках постоянного тока
Таким образом, как показывает опыт эксплуатации пассажирских электровозов с АТП, работающих на железных дорогах, их доступная мощность используется полностью далеко не всегда. Причина заключается в том, что такие электровозы ведут поезда без смены локомотива на всем протяжении маршрута (например, 1760 км для линии Москва – Адлер), который проходит по территориям с самым разнообразным рельефом местности и состоянием пути. Как следствие, показатели энергоэффективности за весь маршрут далеки от оптимальных.
Далее сформулированы предложения по повышению энергетической эффективности современных пассажирских электровозов, основанные главным образом на изменении алгоритмов управления тяговым приводом.
Параметр / Участок | СПб – Москва | Туапсе – Г. Ключ | Москва – Рязань
Энергия, потребленная из контактной сети, кВт·ч | 10442 | 1430 | 2494
Потенциально возможная энергия, потребленная из контактной сети (исходя из часовой мощности 7200 кВт), кВт·ч | 20261 | 4776 | 10361
КИМ | 0,406 | 0,228 | 0,156
КПД | 0,787 | 0,762 | 0,650

## Slide 7: 2. Состояние вопроса
Проблема недоиспользования доступной мощности локомотива при легком профиле пути и небольшой скорости движения, для неполновесных и порожних составов, неоднократно поднималась в связи с грузовыми перевозками. Многие участки железных дорог характеризуются неравномерностью грузопотоков в четном и нечетном направлениях, особенно в местах зарождения грузов с энергетическим, рудным и т.п. сырьем.
Отмечалось, что лишь 5% продолжительности тягового режима реализуется с мощностью, близкой к номинальной. Таким образом, все возрастающая мощность многосекционных локомотивов усиливает проблему ее полной реализации в эксплуатации, а следовательно, и проблему повышения эксплуатационного КПД электрической тяги.
Было установлено, что одним из способов повышения энергетической эффективности является частичное отключение тяговых тележек (или секций) электровоза в периоды работы с явным недоиспользованием его силы тяги и мощности.
Идея отключения части тяговых двигателей нашла свое воплощение в системе оптимального регулирования мощности локомотива (ОРМЛ). Посекционное регулирование применялось на электровозах ВЛ80С. Мощность регулировалась за счет ручного отключения/включения тяговых двигателей по группам.
Notes: <number>

## Slide 8: 3. Цель исследования
Целью работы является создание методов адаптивного автоматического управления энергетической эффективностью пассажирского электровоза с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока. Разработанные алгоритмы должны обеспечить стабилизацию мгновенных значений коэффициента полезного действия при работе с частичной нагрузкой на уровне его номинального значения. В результате будет достигнуто повышение энергетической эффективности локомотивной тяги.

## Slide 9: КПД электровоза в номинальном режиме
Для понимания полученных результатов, выразим КПД электровоза в номинальном режиме эксплуатации
Notes: <number>

## Slide 10: 4. Определение эксплуатационного КПД электровоза
Для анализа энергетической эффективности электровоза ЭП20 был использован штатный бортовой регистратор отечественного производства, предназначенный для записи и хранения диагностической и служебной информации, получаемой от аппаратуры управления и диагностики локомотива по каналам связи.
Параметры, полученные из бортового регистратора:
U – напряжение контактной сети
I – ток, потребляемый электровозом
Fref – заданная сила тяги
F1..F6 – касательная сила тяги на каждой оси
V – скорость электровоза

## Slide 11: Эксплуатационный КПД электровоза по данным бортового регистратора
Зависимость КПД электровоза от его касательной силы тяги и скорости, полученная путем статистической обработки записей бортового регистратора, отображена в виде цветовой карты. Линиями показаны тяговые характеристики ЭП20 в часовом и продолжительном режимах.

## Slide 12: Зависимость КПД электровоза ЭП20 от мощности на валах АТД и КИМ
Диаграмма получена в результате обработки записей регистраторов, полученных во время поездок на участках маршрута Москва – Адлер, электрифицированных на постоянном токе. Здесь учитывается работа преобразователей и двигателей, тепловые и электромагнитные потери, затраты на собственные нужды.
Можно сказать, что это результат многократно повторенного натурного эксперимента, условия которого определены режимами эксплуатации.

## Slide 13: 4. Алгоритм регулирования мощности и числа тяговых двигателей
Предлагается следующий алгоритм выбора числа тяговых двигателей в зависимости от мгновенного значения мощности электровоза.

## Slide 14
Структурная схема энергоэффективной системы управления силой тяги
Структурная схема регулятора количества ТЭД в режиме тяги

## Slide 15: Вариант отключения части тяговых двигателей при неполной нагрузке

## Slide 16: Дополнительные требования
Выравнивание ресурса всех ТЭД локомотива.
Недопущение перегрева ТЭД, температура двигателей должна оставаться в определенном диапазоне.
Недопущение срыва колесных пар в боксование при возрастании нагрузки на работающие ТЭД.
Недопущение возникновения дополнительных продольно-динамических нагрузок (плавное изменение мощности работающих ТЭД при переключении).
Должен обеспечиваться наддув воздуха в корпуса отключенных ТЭД

## Slide 17: 6. Компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы
Для отладки параметров полученного алгоритма и оценки его эффективности была создана компьютерная модель электровоза. Электровоз рассматривается как управляемая электромеханическая система, которая включает механическую часть в виде системы подвижно соединенных твердых тел, электрическую часть (устройства преобразования энергии и тяговые двигатели) и систему управления (алгоритмы управления и их программная реализация).
1. Модель контактной сети
2. Тяговые преобразователи
3. Тяговые двигатели
4. Механическая часть
5. Поезд
6. Процессы в контакте колесо-рельс
7. Система управления

## Slide 18: Структурная схема компьютерной модели электровоза

## Slide 19: Компьютерная модель поезда в ПК «Универсальный Механизм»
В тяге находились все шесть ТЭД, и было воспроизведено движение по участкам эксплуатации. В программу введены спрямленные профили этих участков и соблюден скоростной режим. Число вагонов выбиралось в соответствии с конкретной ситуацией, удельное сопротивление движению согласно ПТР.
Получено, что отклонение расчетных значений потребления энергии от записей регистратора незначительно: на участке Москва – Рязань в пределах 6%.

## Slide 20
Отсюда был сделан вывод об адекватности модели, и осуществлен переход ко второму этапу моделирования. Компьютерная модель электровоза была дополнена модулем, позволяющим регулировать число тяговых двигателей в зависимости от мгновенной реализуемой мощности согласно изложенному выше алгоритму.
Расчет проводился в соответствии со скоростным режимом действительной поездки электровоза ЭП20 по участку Москва – Рязань с 11 пассажирскими вагонами.
Параметр | Москва – Рязань Регистратор Шесть ТЭД | Москва – Рязань Расчет Шесть ТЭД | Москва – Рязань Расчет Регулируемое число ТЭД
Полная энергия, потребленная из контактной сети, кВт·ч | 2841 | 2846 | 2087
Полезная энергия на валах АТД, кВт·ч | 1620 | 1731 | 1732
КПД | 0,570 | 0,608 | 0,830

## Slide 21: Данные, полученные с помощью бортового регистратора электровоза ЭП20 на участке Москва – Рязань
Продольный профиль, м
Сила тяги, кН
Скорость, км/ч
Потребленная энергия, кВт·ч
Энергия на валах ТЭД, кВт·ч
Координата участка Москва – Рязань, км
1620
2841
На диаграммах показаны данные, полученные при поездке электровоза ЭП20-015 07.04.2014 по участку Москва – Рязань с 11 пассажирскими вагонами.
Далее моделирование проводилось в соответствии со скоростным режимом этой поездки.
Результаты моделирования при всех шести работающих ТЭД совпадают с данными по энергетике, полученными из бортового регистратора электровоза, с точностью до 5…6%.

## Slide 22: Результаты компьютерного моделирования на участке Москва – Рязань при регулировании числа ТЭД
Продольный профиль, м
Сила тяги, кН
Скорость, км/ч
Потребленная энергия при работе всех ТЭД, кВт·ч
Потребленная энергия при регулировании числа ТЭД, кВт·ч
Энергия на валах ТЭД, кВт·ч
Координата участка Москва – Рязань, км
Количество ТЭД в режиме тяги
1620
2841
2087
Видно, что регулирование числа ТЭД позволяет сократить расход электроэнергии на 26% без отклонений от графика движения.

## Slide 23: 7. Оценка сокращения энергопотребления
Согласно «Методике расчета индикатора энергоэффективности электровоза», были взяты условные профили следующих типов: I-II тип, равнинный, с уклонами не более 6‰; III тип, холмистый, с уклонами до 9‰; IV тип, горный, с уклонами до 11‰.
Было выполнено моделирование движения пассажирского поезда по этим участкам как при всех шести включенных ТЭД, так и при переменном числе работающих ТЭД. Число вагонов было принято равным 11 (зимнее расписание) и 17 (летнее расписание).
Расход электроэнергии при движении по участку с условным профилем

## Slide 24
Относительная экономия электроэнергии при регулировании числа ТЭД
Эксплуатационный КПД при движении по участку с условным профилем

## Slide 25
В справке по расходу электроэнергии при подконтрольной эксплуатации электровоза ЭП20 с поездами «Невский Экспресс» за период 30.10 по 15.11.2015 г., говорится следующее:

## Slide 26: 9. Основные выводы
На основании анализа литературных источников сделан вывод о возможности повышения энергоэффективности многодвигательного тягового привода электровоза путем регулирования мощности и числа работающих тяговых двигателей.
Выполнена обработка записей бортового регистратора, что позволило установить зависимость показателей энергоэффективности электровоза от его скорости, профиля пути и составности поезда в различных условиях движения.
Путем статистической обработки массивов записей бортового регистратора получена зависимость КПД электровоза от его мгновенной мощности. Построена аналитическая аппроксимация полученной зависимости.
Разработан алгоритм адаптивного автоматического управления энергетической эффективностью пассажирского электровоза с АТП при питании от сети постоянного тока. Алгоритм обеспечивает стабилизацию мгновенных значений КПД электровоза при работе с частичной нагрузкой на уровне его номинального значения, имеющего место при полной нагрузке.
Построена полноразмерная компьютерная модель электровоза как управляемой электромеханической системы, причем реализовано индивидуальное (поосное) регулирование силы тяги. Создана компьютерная модель пассажирского поезда, включающего электровоз и состав, позволяющая воспроизводить режим ведения поезда по конкретному участку и рассчитывать основные показатели энергопотребления.

## Slide 27
Для проверки достоверности, выполнено сопоставление результатов, полученных путем компьютерного моделирования, с данными записей бортового регистратора на участке Москва – Рязань. Различие по энергопотреблению не превышает 6% (при всех работающих тяговых двигателях), что позволяет использовать результаты компьютерного моделирования для оценки энергопотребления.
При использовании предлагаемого алгоритма управления энергоэффективностью электровоза путем регулирования мощности и числа тяговых двигателей, энергопотребление на участке Москва – Рязань может быть сокращено на 26% без отклонений от графика.
Выполнено компьютерное моделирование движения пассажирского поезда по типовым участкам условных профилей длиной около 150 км, как при всех работающих тяговых двигателях, так и с использованием предлагаемого алгоритма управления энергоэффективностью путём регулирования мощности и числа тяговых двигателей. Получено, что для составов из 11 и 17 вагонов при движении со скоростью 72 км/ч экономия электроэнергии может составить 18…25%, при скорости 126 км/ч – 6…10%, на высокой скорости (180 км/ч) – в пределах 3%.
Сформулированы дополнительные требования, которые должны быть соблюдены при использовании предлагаемого алгоритма управления энергетической эффективностью.

## Slide 28: Спасибо за внимание!
Зарифьян Александр Александрович
+7-904-34-79-483
zar.plgrph@gmail.com