## Slide 1
压剪复合弹性车轮作用下轮轨动态特性研究
Study on Wheel / Rail Dynamic Characteristics under Compression-shear Composite Resilient Wheel
中国·彭山
2018年10月
报告人：杨阳

## Slide 2
目录
CONTENT
弹性车轮国内外发展现状
Development of resilient wheel
1
动力学模型及其性能研究
Dynamic Model and Its Performance Study
2
弹性车轮纵向振动分析
Study on Longitudinal Vibration of Resilient wheel
3
致谢
Thanks
4

## Slide 3
弹性车轮国内外发展现状
Development of resilient wheel
压剪复合弹性车轮作用下轮轨动态特性研究
Study on Wheel / Rail Dynamic Characteristics under Compression-shear Composite Resilient Wheel
1
www.creegc.com

## Slide 4
1.1 研究背景-Research Background
截至2017年12月份，中国大陆已有34个城市建成并投入运营城市轨道交通线路5021.7 km。
城市轨道交通
城市轨道交通车辆在地面、隧道、高架上行驶时产生的振动和噪声对周围环境的影响日益显著。这成为限制城市轨道交通进一步发展的突出问题之一。
存在的问题
置式轨道结构、高弹性扣件及弹性支撑块等，但效果都不甚理想。弹性车轮在轮芯和轮箍之间安装橡胶元件，使其在三维方向上的刚度有所降低，能够很好的降低轮轨噪声与振动。
解决方法
Notes: 截至2017年12月份，中国大陆已有34个城市建成并投入运营城市轨道交通线路5021.7 km。城市轨道交通车辆在地面、隧道、高架上行驶时产生的振动和噪声对周围环境的影响日益显著。这成为限制城市轨道交通进一步发展的突出问题之一。弹性车轮在轮芯和轮箍之间安装橡胶元件，使其在三维方向上，能够很好的降低轮轨噪声与振动。

## Slide 5
1998年由慕尼黑开往汉堡的ICE列车，由于轮箍内表面产生裂纹而破损断裂致使车辆脱轨，造成101位乘客死亡的惨剧。
事故描述
事故发生的主要原因是未能对车轮定期进行超声检测及探伤，是完全可以避免的。
事故原因
不能应将弹性车轮全盘否定，认为其不适用于轨车辆。应对弹性车轮进行更深入的研究，使其成为一种安全有效地轨道交通车辆车轮形式。
事故反思
1.1 研究背景-Research Background
Notes: 弹性车轮的应用过程的出现过一些问题，例如1998年由慕尼黑开往汉堡的ICE列车，由于轮箍内表面产生裂纹而破损断裂致使车辆脱轨，造成101位乘客死亡的惨剧。事故发生的主要原因是未能对车轮定期进行超声检测及探伤，是完全可以避免的。不能应将弹性车轮全盘否定，认为其不适用于轨车辆。应对弹性车轮进行更深入的研究，使其成为一种安全有效地轨道交通车辆车轮形式。

## Slide 6
在发生大应变的情况下，应力-应变关系具有明显的非线性特征，给弹性车轮的性能分析带来了诸多不便，相关的研究成果也比较有限。目前，对于弹性车轮的研究主要集中在轮轨作用力和轮轨噪声两个方面，但这些成果对弹性车轮投入实际应用的指导作用是远远不够的。
研究内容
弹性车轮在减小噪音和振动方面具有相当的优势，因此，应用空间广阔并且前景明朗。在国内大规模生产和运用弹性车轮之前，深入研究弹性车轮动力学特性、等效刚度与转向架悬挂参数的最佳匹配关系、纵向振动机理和轮轨磨耗规律是十分重要的
研究必要性
1.1 研究背景-Research Background
Notes: 由于弹性车轮使用橡胶件应力-应变关系具有明显的非线性特征，给弹性车轮的性能分析带来了诸多不便，相关的研究成果也比较有限。但这些成果对弹性车轮投入实际应用的指导作用是远远不够的。在国内大规模生产和运用弹性车轮之前，深入研究弹性车轮动力学特性、等效刚度与转向架悬挂参数的最佳匹配关系、纵向振动机理和轮轨磨耗规律是十分重要的。

## Slide 7
压缩型 剪切型 压剪复合型
Compressed type Shear type Compressed -Shear type
1.2 弹性车轮结构形式-Structure of resilient wheel
Notes: 弹性车轮按橡胶元件承载方式不同弹性车轮可分为压缩型、剪切型和压剪复合型三种类型，在运行过程中不同的形式的弹性车轮主要承受的载荷也有所不同。由于压剪复合型弹性车轮可以通过改变V型橡胶元件的角度来合理匹配轴向和径向刚度，且其安装检修方便，生产制造成本低，得到了广泛的应用，本文将以压剪复合型弹性车轮为研究对象。

## Slide 8
压剪复合型弹性车轮结构
Structure of resilient wheel
圈式弹性车轮
Loop resilient wheel
块式弹性车轮
Block resilient wheel
1.2 弹性车轮结构形式-Structure of resilient wheel
Notes: 弹性车轮主要由轮芯、轮箍、压环、锁紧环、橡胶元件及接地导线组成，根据橡胶弹性元件结构形式不同压剪复合型弹性车轮可分为块式弹性车轮和圈式弹性车轮，对于橡胶环圈式弹性车轮所使用的橡胶元件在制造时需要大型模具，并且对模具要求高,er kuaishi 橡胶元件只需要小型模具，结构简单，生产成本低，但其 设计难度 交大。因此亟需对新型的块式橡胶弹性车轮进行研究和开发

## Slide 9
能够降低轮轨噪声，显著减小车辆通过曲线时的噪声；
弹性车轮的橡胶弹性元件可以吸收隔离高频振动，缓和轮轨不平顺造成的冲击，减少轮轨间的动态作用力；
在横向力的作用下，轮箍与轮芯之间的橡胶元件会产生弹性变形，使车辆通过曲线和道岔时轮轨作用力降低，改善轮轨间的相互作用；
轮对作用力降低同时可以减少转向架以及传动装置的动应力，提高线路和车辆使用寿命以及车辆运行的平稳性与舒适性。
优点
弹性车轮与刚性车轮相比，结构复杂，制造成本升高；
使用了橡胶元件车轮不再是一个整体，车轮整体强度将会降低所以对寿命与可靠性设计提出了更高的要求；
车辆长时间停留后由于橡胶的蠕变引起轮芯相对于轮箍下沉；
弹性车轮受橡胶元件刚度等条件的限制对轴重要求比较高。
缺点
1.3 弹性车轮优缺点-Advantages and disadvantages of resilient wheel

## Slide 10
BVV弹性车轮发展历史
1880年提出可应用于轨道交通车辆的弹性车轮方案，但是由于当时橡胶材料生产工艺及性能的限制，所以一直停留在试验阶段，未投入实际使用。
直到1950年Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH(BVV)公司成功研制了第一个可以用于商业运营的橡胶弹性车轮，从此弹性车轮不断地发展和完善。
在近70年的发展历程中该公司生产的弹性车轮，如具有代表性的Bo-54、Bo-84型弹性车轮均为该公司生产。
目前BVV公司生产的弹性车轮已在世界各地广泛使用，装车数量已经超过30多万个，并在运用过程取得了良好的效果。
1.4 弹性车轮发展现状-Development of resilient wheel
Notes: 但是由于当时橡胶材料生产工艺及性能的限制，所以一直停留在试验阶段，未投入实际使用。直到1950年Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH(BVV)公司成功研制了第一个可以用于商业运营的橡胶弹性车轮，在接下来的近70年中弹性车轮得到了不断的完善与发展。

## Slide 11
Bo-54
Bo-01 LoRa TDAN
Bo-84
型号 | 径向刚度 kN/mm | 轴向刚度 kN/mm
Bo-54 | 80 | 9
Bo-011 | 50 | 9
Bo-84 | 100 | 12
Bo-2000 | 200 | 20
Bo-06 | 250 | 40
LoRa | 20 | 60
TDAN | 25 | 65
BVV弹性车轮刚度参数
1.4 弹性车轮发展现状-Development of resilient wheel
Notes: 这是BVV公司设计的弹性车轮方案，轮芯与压环使用螺栓紧固，不同型号的弹性车轮主要是其橡胶件的结构不同。不同的橡胶件结构也造成了等效刚度具有较大的差异，Bo-06弹性车轮的径向刚度是LoRa的12.5倍，Bo-2000的10倍，而LoRa弹性车轮轴向刚度是自身径向刚度的3倍。弹性车轮刚度变化对车辆动力学性能的影响是值得关注的。

## Slide 12
阿尔斯通城市有轨电车
制动盘的弹性车轮
SKODA 15 t地板轨电车
超级弹性车轮
1.4 弹性车轮发展现状-Development of resilient wheel
Notes: 这是BONATRANS['bəʊnətrɑːnz]公司设计的产品，与BVV公司最大的区别是不在使用螺栓连接，而是通过锁紧环将轮芯与压环固定。

## Slide 13
北京地铁试验弹性车轮
DL6W型轻轨车弹性车轮
第一代弹性车轮是由四方车辆研究所于1969年为北京地铁研制，采用压剪复合型结构。
2000年大连机车研究所设计生产应用于DL6W型70%低地板双铰接城市有轨电车上应用。
1.4 弹性车轮发展现状-Development of resilient wheel
Notes: 我国对弹性车轮的研究较晚，第一代弹性车轮为1969年四方车辆研究所为北京地铁研制，主要用来解决地铁车辆在隧道中运行时的综合噪声问题。由于当时国内尚无弹性车轮的运用及维修经验，出于安全考虑，该项目于1971年被终止。2000年大连机车研究所设计生产的弹性车轮在DL6W型70%低地板双铰接城市有轨电车上应用。

## Slide 14
大同厂100%低地板弹性车轮方案
广机70%低地板弹性车轮方案
2002年5月，戚墅堰机车车辆工艺研究所开始自主研发弹性车轮，目前戚墅堰机车车辆工艺研究所研制的弹性车轮，已在国内各地轻轨列车上投入使用并取得良好效果，我国自行研发的弹性车轮已在轨道交通领域发挥积极作用。
1.4 弹性车轮发展现状-Development of resilient wheel
Notes: 2002年5月，戚墅堰机车车辆工艺研究所开始自主研发弹性车轮，其设计的弹性车轮已在国内各地轻轨列车上投入使用并取得良好效果。在弹性车轮被广泛应用的同时，众多学者也对弹性车轮的相关特性进行了研究。

## Slide 15
动力学模型及其性能研究
Dynamic Model and Its Performance Study
压剪复合弹性车轮作用下轮轨动态特性研究
Study on Wheel / Rail Dynamic Characteristics under Compression-shear Composite Resilient Wheel
2
www.creegc.com

## Slide 16
弹性车轮传统动力学模型
弹性车轮6自由度复合动力学模型
2.1 弹性车轮动力学模型- Vehicle dynamics model
Notes: 由于前期受到多体动力学分析软件的限制，以及对弹性车轮本身结构研究的不够深入，传统的弹性车轮动力学模型仅将弹性车轮轮对分成两个轮箍与除去轮箍的车轴与轮芯，即相当于在轮箍与轮芯之间添加弹簧和阻尼组成的悬挂系统，仅考虑了径向和轴向刚度无法准确的模拟弹性车轮的动力学性能。弹性车轮轮箍相对于轮芯具有6个方向的刚度，对于弹性轮对除去将橡胶元件用刚度阻尼模拟外，还有车轴、轮芯以及2个完全独立的轮箍，每一个部件在动力学模型中都应当予以体现，本文提出弹性车轮6自由度复合模型，每个轮箍通过力元单独与轮芯连接。

## Slide 17
广州电力机车有限公司设计的70%低地板有轨电车为研究对象，对弹性车轮对车辆动力学性能影响进行研究。该车辆采用“M+T+M”两动一拖的编组形式如图所示，两个车体模块之间使用转动铰、固定铰及自由铰铰接使其形成静定结构。
The unit form of the tram is M+T+M(two motors one trailer), and sets up the top and bottom hinge joints between the vehicles to form a statically indeterminate structure.
2.1 整车动力学模型- Vehicle dynamics model
Notes: 在进行车辆动力学性能计算时以广州电力机车有限公司设计的三模块70%低地板有轨电车为研究对象。 广州电力机车有限公司设计的70%低地板有轨电车为研究对象，对弹性车轮对车辆动力学性能影响进行研究。该车辆采用“M+T+M”两动一拖的编组形式如图所示，两个车体模块之间使用转动铰、固定铰及自由铰铰接使其形成静定结构。

## Slide 18
Motor bogie
动力转向架如图所示采用轴箱外置式带摇枕结构，能够适应动力转向架与车体之间的大转角；非动力转向架如图所示采用轴箱外置无摇枕结构。一系采用锥形橡胶弹簧定位，具有良好的降噪性能，二系悬挂采用沙漏橡胶堆，可提高车辆稳定性。驱动装置采用空心轴全悬挂方式，可有效降低簧下质量。
The motor bogie adopts the structure of the external axle box with the bolster, which can adapt to the large angle between the motor bogie and the vehicle body; the trailer use the structure of the external axle box without bolster.
2.1 整车动力学模型- Vehicle dynamics model
Trailer bogie
Notes: 该车辆两端车支承在动力转向架上动力转向架采用轴箱外置式带摇枕结构，非动力转向架采用轴箱外置无摇枕结构。

## Slide 19
Wheel-rail contact relationship
FASTSIM Calculation method
70%低地板有轨电车采用的是专为其设计的非标准踏面，轨道为59R2槽型轨，考虑轮轨接触几何关系的非线性。
轮轨切向接触力通过Kalker简化理论FASTSIM算法进行计算。在该算法中，将轮轨椭圆接触斑离散为nx×ny个单元格。
2.1 整车动力学模型- Vehicle dynamics model
Notes: 踏面采用专为其设计的非标准踏面，轨道为59R2槽型轨。轮轨切向接触力通过Kalker简化理论FASTSIM算法进行计算。在simpack中建立整车动力学模型，验证弹性车轮复合动力学模型的合理性。

## Slide 20
车轮角速度
轮轨横移量
车辆的左右车轮横动量、角速度有微小的差别，运动趋势相同，说明左右轮对已经解耦，仅通过弹性连接，具有独立的运动。
There are slight differences in the lateral and angular velocities of the left and right wheels of the vehicle, and the movement trend is the same, indicating that the left and right wheel pairs have been decoupled, and only have elastic movement and independent movement.
2.1 动力学模型验证- Vehicle dynamics model verification
Notes: 结果显示车辆的左右车轮横动量、角速度有微小的差别，运动趋势相同，说明左右轮对已经解耦，仅通过弹性连接，具有独立的运动。

## Slide 21
最优拉丁超立方取样方法选取多组悬挂参数组合；
利用车辆动力学模型计算上述样本点的响应值；
根据悬挂参数样本点及对应的响应值分别拟合代理模型；
对上述三种动力学代理模型的拟合精度进行分析；
基于NSGA-II遗传算法对车辆动力学性能进行多目标多参数优化。
2.2 等效刚度与车辆悬挂参数匹配关系研究-Dynamic performance optimization
Notes: 弹性车轮存在6个方向的刚度，会使整个转向架的悬挂系统变得柔软，对车辆动力学性能带来一定的影响。若弹性车轮参数与转向架悬挂参数匹配不当，不仅不能发挥弹性车轮本身的优势，可能会对车辆的本身的动力学性能造成一定的不良影响。本文采用一种基于代理模型及遗传算法的优化方法来研究弹性车轮等效刚度匹配关系。该方法主要分为两个部分，第一部分建代理模型

## Slide 22
随机拉丁超立方
最优拉丁超立方
 | 一系x,y kN/m | 一系z kN/m | 二系x,y kN/m | 二系z kN/m | 减振器阻尼 kNs/m
上限 | 4500 | 800 | 100 | 1000 | 10
下限 | 1500 | 300 | 40 | 400 | 40
取样范围
Kriging代理模型
响应面模型
径向基神经网络模型
Kriging方法又称之为空间局部插值法，以结构分析和变异函数理论为基础。利用待估点有限区域内若干已测定的样本数据点，采用加权平均法对待估点的未知量进行预测，其中权值的选择标准是使估计方差最小，从而使该方法对未知点的估计是一种最优线性无偏估计。
Kriging代理模型
响应面模型
径向基神经网络模型
响应面法是采用试验设计理论对指定的设计点集合进行试验，得到目标函数和约束函数的响应面模型，利用多项式函数拟合设计空间预测非试验点的响应值。该方法可以通过较少的试验数据得到精确程度较高的函数关系，并用简单的数学表达式表示出来。
Kriging代理模型
响应面模型
径向基神经网络模型
径向基神经网络模型是基于人脑细胞对外界反应的局部性提出的。RBF网络有三层结构如其中负责接收输入变量的单元层称之为输入层，输出响应值的为输出层，将输入变量映射到一个新的空间，不直接参数输入与输出的单元层称为中间层或者隐藏层。
可信度指标R2
标准均方根误差NRMSE
标准最大绝对值误差NMAE
可信度指标R2越接近1表明近似模型拟合精度越好，其定义为
式中 SSModel处SSToal—均为均差平均和，分别为
式中 样本点响应的均值。
NRMSE代表近似模型的全局拟合精度，其变化范围在[0,1]之间，数值越小代表全局拟合精度越高。
可信度指标R2
标准均方根误差NRMSE
标准最大绝对值误差NMAE
可信度指标R2
标准均方根误差NRMSE
标准最大绝对值误差NMAE
NMAE代表近似模型的局部拟合精度，其值越小代表局部拟合精度越高
2.2 代理模型建模流程-Establish Approximation vehicle model
Notes: 首先对悬挂参数进行取样，根据动力学计算程序得到样本点的响应值，利用样本点及响应值建立 车辆动力学代理模型，并对代理模型的精度进行验证。其中取样时采用

## Slide 23
近似模型 | 评价指标 | R2 | NRMSE | NMAE
Kriging近似模型 | 轮轨横向力 | 0.885 | 0.049 | 0.186
 | 轮重减载率 | 0.996 | 0.074 | 0.122
 | 脱轨系数 | 0.978 | 0.125 | 0.166
 | 轮轴横向力 | 0.892 | 0.086 | 0.200
 | 横向平稳性 | 0.970 | 0.055 | 0.112
 | 垂向平稳性 | 0.934 | 0.047 | 0.225
 | 稳定性 | 0.865 | 0.086 | 0.242
响应面模型 | 轮轨横向力 | 0.906 | 0.078 | 0.173
 | 轮重减载率 | 0.999 | 0.007 | 0.031
 | 脱轨系数 | 0.996 | 0.020 | 0.021
 | 轮轴横向力 | 0.928 | 0.071 | 0.134
 | 横向平稳性 | 0.998 | 0.014 | 0.033
 | 垂向平稳性 | 0.092 | 0.081 | 0.150
 | 稳定性 | 0.846 | 0.133 | 0.268
径向基神经网络模型 | 轮轨横向力 | 0.950 | 0.057 | 0.099
 | 轮重减载率 | 0.999 | 0.006 | 0.019
 | 脱轨系数 | 0.998 | 0.013 | 0.035
 | 轮轴横向力 | 0.914 | 0.077 | 0.018
 | 横向平稳性 | 0.998 | 0.013 | 0.036
 | 垂向平稳性 | 0.931 | 0.076 | 0.140
 | 稳定性 | 0.887 | 0.114 | 0.323
误差计算结果
可信度指标R2越大近似模型越精确，标准均方根误差NRMSE、标准最大绝对值误差NMAE越小近似模型越精确，故无法直接判断何种近似模型更加的精确。本文使用以下方法进行判别:首先求得1-R2， 1- R2与NRMSE、NMAE和的值越小则代理模型越精确。
评定方法
近似模型 | 总和
Kriging近似模型 | 2.255
响应面模型 | 1.621
径向基神经网络模型 | 1.349
代理模型精度
2.2 误差分析-Error Analysis
Notes: 计算每一项动力学评价指标的误差指标的值，其中可信度指标越大约接近1近似模型越精确，其他越小越精确故采用1-r2
与其他指标求和，值越小代理模型约精确。

## Slide 24
NSGA-Ⅱ Algorithm flowchart
2.2 动力学优化计算结果- Optimization Results
NSGA-Ⅱ算法流程图
Notes: 论文使用NSGA-II遗传算法对车辆动力学性能进行优化，结果显示轮轨横向力降低了700余牛轮轴横向力降低了500余牛。该方法的最大有点能够极大缩短计算时间，减小人工参与度。基于上述参数计算使用弹性车轮车辆的动力学性能。

## Slide 25
 |  | x方向刚度 kN/m | y方向刚度 kN/m | z方向刚度 kN/m | 减振器阻尼 kNs/m
优化结果 | 一系 | 3395.587 | 2376.82 | 457.50 | 13.11
 | 二系 | 73.28 | 47.77 | 613.55 | 
原始设计 | 一系 | 3000 | 3000 | 500 | 20
 | 二系 | 120 | 120 | 600 | 
 | 稳定性 | 横向 平稳性 | 垂向 平稳性 | 轮轨 横向力(N) | 轮轴 横向力(N) | 脱轨 系数 | 轮重 减载率
优化结果 | 0.84 | 1.82 | 3.23 | 35214 | 17854 | 0.616 | 0.246
原始设计 | 0.78 | 2.25 | 3.22 | 35981.4 | 18435.5 | 0.624 | 0.257
差值 | -0.06 | 0.43 | -0.01 | 767.4 | 581.5 | 0.008 | 0.011
优化后悬挂参数/Optimized suspension parameters
优化结果/Optimization Results
2.2 动力学优化计算结果- Optimization Results

## Slide 26
基于弹性车轮动力学复合模型得到的车辆非线性临界速度为182 km/h。
基于弹性车轮动力学传统模型得到的车辆非线性临界速度为173 km/h，
基于整体刚性车轮的车辆非线性临界速度为196 km/h。
182km/h时轮轨横移量
183km/h时轮轨横移量
2.2 车辆动力学性能分析-Vehicle dynamics performance analysis
Notes: 与刚性车轮车辆分析结果相比，基于复合模型的弹性车轮车辆非线性临界速度低约7.1％，主要是由于弹性车轮的使用降低了悬挂系统的刚度，使得车辆的临界速度有所降低。

## Slide 27
车体横向振动加速度
车辆横向平稳性
车体垂向振动加速度
车辆垂向平稳性
车辆的横向、垂向平稳性要优于采用刚性车轮的车辆；
2.2 车辆动力学性能分析-Vehicle dynamics performance analysis
Notes: 车辆的横向、垂向平稳性要优于采用刚性车轮的车辆；
传统模型得到的不同速度下车辆横向平稳性、垂向平稳性优于基于复合模型和采用整体刚性车轮车辆的。
因为在传统模型中未考虑扭转刚度和偏转刚度的缘故

## Slide 28
轮重减载率
脱轨系数
轮轨横向力
轮轴横向力
随着车速的增大轮轨横向力的降低比率逐渐增大，最高约为9.6%；
轮轴横向力的降低比率也逐渐增大，最高降低比率约为25%；
在车速较低时采用弹性车轮的脱轨系数要大于采用刚性车轮的，随着车速的增大采用弹性车轮的脱轨系数降低；
当车速度达到45 km/h时采用弹性车轮相对于刚性车轮脱轨系数降低比率达到约7.5%。
2.2 车辆动力学性能分析-Vehicle dynamics performance analysis
Notes: 随着车速的增大轮轨横向力的降低比率逐渐增大，最高约为9.6%；轮轴横向力最高降低比率约为25%；弹性车轮的等效刚度渡车辆的动力学性能产生了一定的影响，前面研究发现，弹性车轮等效刚度变化范围较大，下面将对弹性车轮等效刚度的变化对车辆的动力学性能的影响进行研究。

## Slide 29
弹性车轮纵向振动分析
Study on Longitudinal Vibration of Resilient wheel
压剪复合弹性车轮作用下轮轨动态特性研究
Study on Wheel / Rail Dynamic Characteristics under Compression-shear Composite Resilient Wheel
3
www.creegc.com

## Slide 30
罗世辉-提速内燃机车在某些特定的速度范围内或者在施加牵引扭矩时由于纵向黏
滑振动引起的车体强烈颤振现象。
刚性车轮纵向振动问题
longitudinal vibration of solid wheels
姚 远-对机车在打滑工况时轮对的纵向振动稳定性进行研究，并对在轮
轨平均蠕滑率大于临界蠕滑率时轮对的纵向振动行为进行分析。
马卫华-认为轮对纵向振动是一种纵向自激振动，与车辆的运行速度有关，
并提出了纵向共振速度的概念及共振速度简化预测公式。
踏面剥离
Tread stripping
强烈颤振
Strong flutter
轨道波磨
rail corrugation
车轮多边形
polygonal wheel
3.1 纵向振动研究背景-Longitudinal vibration research background
Notes: 在刚性车轮纵向振动方面，罗世辉、姚远、马卫华等做了大量的研究，结果纵向黏滑振动会带来车轮踏面严重剥离，车体强烈颤振，以及可会引起轨道波磨及车轮多边形。那么弹性车轮 是否存在黏滑振动，又应如何控制，本章将进行研究。

## Slide 31
Due to the increase of the relative sliding speed between wheel and rail, the contact patch temperature increases, the creep rate increases, then the wheel/rail adhesion coefficient decreases. That is called the negative slope characteristic of the adhesion curve. This characteristic can be evaluated properly by Polach wheel/rail contact theory.
The friction coefficient of different creep speeds is:
The tangential stress in the contact patch can be separately expressed as:
Total tangential force of the entire contact area can be expressed as:
where ε is gradient of the tangential stress in the area of adhesion; C is the proportionality coefficient characterising the contact shear stiffness, which can be calculated by Kalker Linear Theory; Q is wheel load; a,b are half-axes of the contact ellipse; s is total creep rate.
3.2 Polach轮轨蠕滑理论-Polach Wheel/rail Contact Theory
Notes: 当发生黏滑振动时，轮轨间的相对滑动速度较大,轮轨接触斑温度升高，轮轨黏着系数会随着温度升高而降低，这称之为黏着曲线的负斜率特性。Kaller的简化理论Kalker简化理论（Fastsim算法）认为在蠕滑率升高到一定数值时，黏着系数不再变化，无法考虑农作曲线的负斜率特性。本证采用 Polach轮轨蠕滑理论，这一理论能够很好的模拟黏着曲线的负斜率特性，在计算黏着系数时考虑了不同滑动速度的影响。

## Slide 32
计算时，轮轨黏着系数为0.3，轮轨蠕滑理论选用Fastsim算法，动力接近轮轨黏着极限，速度从15 km/h增加到60 km/h。
低速驱动工况/Low-speed Driving Condition
计算时依旧使用Fastsim算法，轮轨黏着系数为0.15，电机驱动力与阻力相同，驱动力接近轮轨黏着极限。
低黏着高速运行工况/Low Adhesion Operating Condition
力矩大于黏着极限，使车轮产生空转，降低到恢复黏着水平，仿真分析时采用Polach轮轨接触理论，考虑黏滑曲线的负斜率特性。
高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况/High Speed Considering the Adhesion curve Negative Slope Characteristics Condition
3.3 计算工况设置- Calculation case settings
Notes: 根据车辆的实际运行确定以下三种计算工况，在低速起动时，低黏着高速运行工况，黏滑曲线的负斜率特性并不十分明显，计算时使用Fastsim算法。高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况时通过突然增大牵引力矩时车轮空转，进入滑动状态。计算时采用Polach轮轨接触理论。 在研究惰行工况时由于蠕滑较小，采用Fastsim算法计算所有计算工况均是在直线上运行，轨道激励采用美国五级谱。

## Slide 33
两红线之间部分为一个黏着-滑动-再黏着过程，其中部分时间黏着利用系数到达0.3，车轮进入滑动状态。
Part of the adhesive utilization coefficient between the two red lines in the figure reached 0.3.
驱动过程中弹性车轮的蠕滑率大于刚性车轮，但其蠕滑率变化趋势基本相同。
It was known from analysis that during the driving process, the creep rate of the resilient wheels was greater than that of the solid wheels, but the change tendency of the creep rate was basically the same.
当黏着系数为0.4时，驱动力低于黏着极限较多，在起动过程中蠕滑率波动不明显，且其蠕滑率远低于黏着系数为0.3时。When the adhesion coefficient was 0.4, the driving force was much lower than the adhesion limit, the creep rate did not fluctuate obviously during start-up, and the creep rate was much lower than the adhesion coefficient of 0.3.
4.3 低速驱动工况-Low Speed Driving Condition
Condition
Notes: 在低速驱动工况时，随着速度增加纵向蠕化率的波动变大， 两红线之间部分为一个黏着-滑动-再黏着过程，其中部分时间黏着利用系数到达0.3，车轮进入滑动状态。
驱动过程中弹性车轮的蠕滑率大于刚性车轮，但其蠕滑率变化趋势基本相同。
当黏着系数为0.4时，驱动力低于黏着极限较多，在起动过程中蠕滑率波动不明显，且其蠕滑率远低于黏着系数为0.3时。

## Slide 34
Speed
60 km/h
Longitudinal creep rate
Adhesion utilization coefficient
在运行过程中弹性车轮的蠕滑率大于刚性车轮，黏着利用系数的波动大于刚性车轮，在该速度下弹性车轮、刚性车轮振动无本质区别。
At this speed, there was no essential difference between the vibration of the resilient wheel and the solid wheel.
Speed
80 km/h
Longitudinal creep rate
Adhesion utilization coefficient
从蠕滑率及黏着利用系数分析可知，该振动为接触区域内黏着-滑动往复循环的过程，在该过程弹性车轮出现黏滑自激振动。
From the analysis of creep rate and adhesion utilization coefficient, it was known that the vibration was the process of reciprocating cycle of adhesion-sliding in the contact area, and the stick-slip vibration appeared in the resilient wheel during the process.
4.3 低黏着高速运行工况- Low Adhesion Operating Condition
Notes: 黏着高速运行工况，当速度为60 km/h 在运行过程中弹性车轮的蠕滑率大于刚性车轮，黏着利用系数的波动大于刚性车轮，在该速度下弹性车轮、刚性车轮振动无本质区别。当速度提高到80 km/h从蠕滑率及黏着利用系数分析可知，该振动为接触区域内黏着-滑动往复循环的过程，在该过程弹性车轮出现黏滑自激振动。刚性车轮则不存在这一现象，弹性车轮一旦被激起黏滑振动，其蠕滑率为刚性车轮的近5倍。

## Slide 35
Longitudinal creep rate
in different track excitation
轨道不平顺是黏滑振动形成的重要因素，为自激振动系统提供外界扰动。主要是由于线路条件变优，轮轨作用力的频率及幅值减小，不足以激起弹性车轮纵向大幅振动。故随着线路条件变优，弹性车轮纵向振动得到缓解。
The longitudinal vibration of the resilient wheel was alleviated as the line conditions became better. The main reason was that the line conditions became better, the frequency and amplitude of the wheel-rail force decreased and were no longer enough to arouse large longitudinal vibration of the resilient wheel.
黏着系数越小车轮的滑动量越大，说明轨道污染越严重，轮轨黏着系数越小，弹性车轮的黏滑振动越剧烈，不利于行车安全。在实际的运行工况下应当保证轨道的洁净程度。
The smaller the adhesion coefficient, the larger the amount of wheel slip was. This indicated that the more serious the track pollution was, the smaller the wheel/rail adhesion coefficient was, and the more intense the stick-slip vibration of the resilient wheel was.
4.3 低黏着高速运行工况-Low Adhesion Operating Condition
Longitudinal creep rate
in different adhesion coefficient
Notes: 研究不同工况的黏滑振动情况，轨道不平顺是黏滑振动形成的重要因素，随着线路条件变优，弹性车轮纵向振动得到缓解。 黏着系数越小车轮的滑动量越大，说明轨道污染越严重，轮轨黏着系数越小，弹性车轮的黏滑振动越剧烈，在实际的运行工况下应当保证轨道的洁净程度。

## Slide 36
Motor boom stiffness
Resilient wheel radial stiffness
Resilient wheel radial stiffness
Primary suspension
longitudinal stiffness
The law of the effect of the motor boom stiffness and primary suspension longitudinal stiffness on the creep rate was the same. In situations of above this value, the amplitude of stick-slip vibration increased with the increase of the stiffness.
The greater the value of torsional stiffness, the smaller the amplitude of stick-slip vibration of resilient wheel.
4.3 低黏着高速运行工况-Low Adhesion Operating Condition
Notes: 研究表明电机吊杆刚度、弹性车轮径向刚度、弹性车轮扭转刚度、一系纵向定位刚度是影响弹性车轮纵向振动的主要因素。
黏滑振动的幅值随着电机吊杆刚度及一系纵向刚度的增加而增加。弹性车轮径向刚度、扭转刚度数值越大，弹性车轮黏滑振动幅值越小。

## Slide 37
Resilient wheel
Solid wheel
The time to restore adhesion decreased with the decrease of the driving torque. When the motor output torque was 6 kN.m, the wheel recovery time was about 3 times of that of 4 kN.m. ；
The biggest difference between resilient wheel and solid wheel in the process of restoring adhesion was that a large vibration occurred in the creep rate of the resilient wheel.
4.3 高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况-
High Speed Considering the Stick-slip Curve Negative Slope Characteristics Condition
The driving torque was 12kN.m in initial driving torque, which was smaller than the adhesion limit. It was increased to 16kN.m in 0.01s at 11s and the torque was greater than the adhesion limit, causing the wheel to idle. It was decreased to the level of recovery of adhesion in 0.01s after maintaining for 0.3s.
Notes: 高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况时采用突然增加驱动力使其进入空转状态。初始情况下驱动力矩为12 kN.m，该力矩小于黏着极限，11s时在0.01s内增加到16kN.m,该力矩大于黏着极限，使车轮产生空转，保持0.3s后在0.01秒内降低到恢复黏着水平，

## Slide 38
Resilient wheel
Solid wheel
The longitudinal vibration acceleration of the resilient wheel and the solid wheel during the process of adhesive restoration. Compared with the solid wheel, the resilient wheel had a large vibration in the process of restoring adhesion. The vibration acceleration amplitude was up to 2000 m/s2. And with the increase of driving force, the amplitude of vibration acceleration increased, and the 148 Hz components were existed in the frequency. However, the vibration acceleration of solid wheels basically did not change with the change of driving force, and the amplitude of vibration acceleration was about 20 m/s2, which was within the normal range.
4.3 高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况-
4.3 高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况-
High Speed Considering the Stick-slip Curve Negative Slope Characteristics Condition
Notes: 弹性车轮与刚性车轮相比在恢复黏着过程中发生黏滑振动，振动加速度幅值高达2000 m/s2，随着驱动力的增加振动加速度幅值增加。频率均存在148 Hz成分，与在前文中推导的系统自激振动的频率总是接近于系统结构某一个失稳模态的自然频率相对应。而刚性车轮的振动加速度基本不随驱动力的改变而改变，振动加速度幅值在正常的范围之内。

## Slide 39
Motor boom stiffness
Resilient wheel torsional stiffness
Resilient wheel radial stiffness
Primary suspension
longitudinal stiffness
The influences of motor boom stiffness and primary suspension longitudinal positioning stiffness on the vibration were the same. The vibration of the resilient wheel was reduced or restrained with the decrease of the stiffness. However, the increase of the radial stiffness and torsional stiffness of the resilient wheel was beneficial to suppress the vibration of the resilient wheel.
4.3 高速考虑黏滑曲线负斜率特性工况-
High Speed Considering the Stick-slip Curve Negative Slope Characteristics Condition

## Slide 40
谢 谢！