## Slide 1
Substantiation of technical solutions of inter-car transitions based on multibody models
Обоснование технических решений межвагонных переходов на основе твердотельного математического моделирования
Vladimir Kobischanov, Dmitry Antipin, Evgeny Chechulin В.В. Кобищанов Д.Я. Антипин Е.С. Чечулин
IV International Scientific and Technical Workshop “Computer simulation in railway transport: dynamics, strength, wear” 3-4 April 2018, Bryansk, Russia
Department of Railway Rolling Stocks Кафедра «Подвижной состав железных дорог»
Bryansk State Technical University Брянский государственный технический университет

## Slide 2
<number>
1. | Mass Масса тары | 55,8 ton (т)
2. | Central plate length База вагона | 17000 mm (мм)
3. | Bogie base База тележки | 2400 / 2500 mm (мм)
4. | Тип тележки | Безлюлечная тележка Модель 6840-95
5. | Gauge Ширина колеи | 1520 mm (мм)
6. | Габарит по ГОСТ 9238 | для кузова – I-ВМ для тележек безлюлечной конструкции – I ВМ
7. | Габарит по ГОСТ 10527 | для тележек двухосных – 02 ВМ
8. | Designed speed Конструкционная скорость | 160 km/h (км/ч)
9. | Sleeping places Количество спальных мест для пассажиров | 36 \ 18
10. | Ride comfort Показатель плавности хода | No more then 2.8 or 3 для тележек безлюлечной конструкции - плавность хода, не более 2,8 для тележек двухосных – плавность хода не более 3,0
Technical characteristics
Технические характеристики купейного пассажирского вагона модели 61-4462
Object to analyze: Passenger car Объект исследования: Купейный вагон модели 61-4462 для поездов
постоянного формирования

## Slide 3
<number>
1 – vertical railway track stiffness / упруго-диссипативный элемент, моделирующий свойства рельсового полотна в вертикальной плоскости;
2 – lateral railway track stiffness / упруго-диссипативный элемент, моделирующий упругие свойства рельсового полотна в горизонтальной плоскости;
3 – side bears / силовой контактный элемент, моделирующий опирание кузова вагона на скользуны;
4 – central plate / линейный силовой элемент, моделирующий ограничения горизонтальных перемещений кузова относительно надрессорного бруса в пятниковом узле;
5 – draft gear / сцепное устройство;
6 – buffers / буферное устройство;
7 – inter-car crossing / межвагонный переход;
8 – bogie / тележка.
Dynamic model of the car Компьютерная динамическая модель вагона

## Slide 4
<number>
Bogie model / Модель тележки
1 – primary suspension force elements / силовые элементы первой ступени подвешивания;
2 – secondary suspension force elements / силовые элементы второй ступени подвешивания;
3 – vertical damper in the primary suspension / гаситель вертикальных колебаний первой ступени;
4 – longitudinal damper / гаситель горизонтальных колебаний первой ступени подвешивания;
5 – rod / продольный поводок первой ступени подвешивания;
6 – bushing force elements for rod / резинометаллические блоки продольного поводка первой ступени;
7 – axle-box rod / абсолютно твердое тело, описывающее буксовый поводок;
8 – bushing force elements for axle-box rod / резинометаллические блоки буксового поводка;
9 – rotational joint for axle-box / вращательный шарнир, описывающий буксу.
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
1 — голова сцепного устройства; 2 — хвостовик сцепного устройства; 3 — шаровый шарнир;
4 — шарнирный узел; 5 — клин тягового хомута; 6 – упорная плита; 7 – упругие элементы поглощающего аппарата; 8 – корпус тягового хомута; 9 – упругое центрирующее устройство
Draft gear model / Модель подсистемы «сцепное устройство»
Force vs. speed diagram of energy absorbers / Cиловые характеристики резинометаллического поглощающего аппарата
Корпус сцепного устройства представлен в виде абсолютно твёрдого тела, шарнирно соединённого с шарнирным узлом. Шарнирный узел представлен в виде сферического шарнира, перемещение которого ограничено специальными контактными элементами.
Упругое центрирующее устройство смоделировано с помощью каскада упругих тел и контактных элементов.
Поглощающий аппарат Р5-П моделируется с помощью специального упругого нелинейного биполярного элемента с поточечным заданием экспериментальной силовой характеристики.

## Slide 6
<number>
1 – plate / тарель; 2 – spring / пружина; 3 – cylinder / стакан
Схема модели буферного устройства
1 – car body / кузов вагона;
2 – draft gear / сцепное устройство;
3 – coverage / суфле межвагонного перехода;
4 – bridge / переходный мостик;
5 – joint connection / шарнирное крепление мостика к кузову;
6 – rotational joint / шарнир вращательный;
7 – elastic force / упругий элемент;
8 – translational joint / шарнир поступательный.
Inter-car crossing subsystem / Подсистема «межвагонный переход»
Межвагонный переход представлен совокупностью твёрдых тел, объединённых упругими и контактными элементами, описывающими работу гибкого резино-металлического суфле, переходной площадки, и шарнирно соединённых с кузовом вагона.
Буферное устройство моделируется системой абсолютно твёрдых тел, связанных упруго-диссипативными и контактными элементами.
Контакт тарелей буферных устройств смежных вагонов реализуется введением силовых контактных элементов типа «точка-плоскость».
Buffers / Модель буферного устройства

## Slide 7
<number>
(2) Bogie / Тележка
(3) Draft gear / Сцепное устройство БСУ-3
(5) Buffer / Буферное устройство
(4) Inter-car crossing / Межвагонный переход
Multibody model / Динамическая модель вагона

## Slide 8
<number>
Model verification / Верификация модели
Lateral accelerations of a car body vs. time
Зависимость горизонтальных ускорений кузова от скорости движения вагона в кривых
Ride comfort index vs. speed in curves Зависимость коэффициента вертикальной динамики кузова от скорости движения вагона в кривых
Максимальное расхождение экспериментальных и расчётных данных не превышает
29% для твердотельной модели.

## Slide 9
<number>
Model verification / Верификация модели
Frame forces vs. speed Зависимость боковой силы, действующей на раму тележки нетормозного конца вагона, от скорости движения
(a) tangent track / прямой участок
(b) curves / криволинейные участки
Maximal relative error in between experimental and simulation results does not exceed 29%
Максимальное расхождение экспериментальных и расчётных данных не превышает 29% для твердотельной модели.

## Slide 10
<number>
Исходные данные для проведения исследований
Рассматривалось движения сцепа из пяти вагонов по неровностям пути:
на прямом участке в скоростном интервале 40-160 км/ч с шагом 20 км/ч;
в кривых в скоростном интервале 40-160 км/ч с шагом 20 км/ч;
противошёрстное перемещение вагона по стрелочному переводу с крестовиной марки 1/11 в скоростном интервале 5-50 км/ч с шагом 5 км/ч.
При моделировании движения вагона учитывались микронеровности пути. Случайные неровности пути формировались на основании функции спектральной плотности, равноценной расчётной неровности в горизонтальном и вертикальном направлениях, определяемой по методике, приведенной в РД 32.68-96.
№ п/п | Параметр | Радиус кривой, м |  |  | 
 |  | 300 | 500 | 700 | 1200
1 | Длина прямого участка, м | 20 | 20 | 20 | 20
2 | Длина переходной кривой, м | 120 | 130 | 150 | 130
4 | Длина основной кривой, м | 500 | 600 | 700 | 800
5 | Возвышение наружной рельсовой нити над внутренней, мм | 150 | 150 | 150 | 150
6 | Длина выхода из кривой, м | 120 | 130 | 150 | 130
7 | Общая длина расчетной кривой, м | 740 | 860 | 1000 | 1060
8 | Скорость прохождения кривой, км/ч | 80 | 100 | 120 | 160
Параметры расчетных кривых

## Slide 11
<number>
Numerical experiments / Исходные данные
Train set of 5 cars was considered under the following conditions:
Tangent track with speeds within [40..160 km/h] interval with step of 20 km/h
Curves with speeds within [40..160 km/h] interval with step of 20 km/h
Switches 1/11 with speeds within [5-50 km/h] with step of 5 km/h
Simulation takes into account railway track irregularities that were generated based on industry standard 32.68-96.
Рассматривалось движения сцепа из пяти вагонов по неровностям пути:
на прямом участке в скоростном интервале 40-160 км/ч с шагом 20 км/ч;
в кривых в скоростном интервале 40-160 км/ч с шагом 20 км/ч;
противошёрстное перемещение вагона по стрелочному переводу с крестовиной марки 1/11 в скоростном интервале 5-50 км/ч с шагом 5 км/ч.
При моделировании движения вагона учитывались микронеровности пути. Случайные неровности пути формировались на основании функции спектральной плотности, равноценной расчётной неровности в горизонтальном и вертикальном направлениях, определяемой по методике, приведенной в РД 32.68-96.

## Slide 12
<number>
Places to mount extra dampers Зоны установки гасителей колебаний
Mounting of dampers Схемы размещения гасителей колебаний
Schemes of mounting extra dampers
Схемы установки гасителей колебаний
Criteria for mounting extra dampers
Критерии выбора зон установки гасителей
Providing maximal efficiency of dampers / обеспечение максимальной эффективности работы гасителя;
Safely curving including sharp curves / безопасность прохождения кривых участков пути (малого радиуса);
Proving enough strength for mounting point / обеспечение прочности зон крепления гасителей;
Minimal effect for visual car inspection / создание минимальных помех осмотру и обслуживанию

## Slide 13
<number>
Lateral accelerations for different speeds and damping coefficients
Зависимость горизонтальных ускорений аг от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β в кривых
Frame force in curves for different speeds and damping coefficients
Зависимость рамной силы Hр в кривых от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β
Rational value of damping coefficient
Выбор рационального значения коэффициента вязкого трения гасителя

## Slide 14
<number>
Ride comfort index in curves for different speeds and damping coefficients
Зависимость показателя плавности хода в горизонтальной плоскости Wг в кривых от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β
Maximum lateral forces for different speeds and damping coefficients
Зависимость максимальных сил отжатия рельса Fymax в кривых от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β
Rational value of damping coefficient
Выбор рационального значения коэффициента вязкого трения гасителя

## Slide 15
<number>
Rational value of damping coefficient
Выбор рационального значения коэффициента вязкого трения гасителя
Wear factor in curves for different speeds and damping coefficients
Зависимость мощности сил трения по гребню колеса Wтг в кривых от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β
Safety factor for different speeds and damping coefficients
Зависимость коэффициента устойчивости колеса против схода с рельсов λ в кривых от скорости движения v и коэффициента вязкого трения β

## Slide 16
<number>
Analysis of the simulation results showed that the damping coefficient should be about 20-25 kN·s/m.
Particularly, increasing the damping coefficient from 10 to 25 kN·s/m decreases accelerations at 28% and frame forces at 20%.
Increasing the damping coefficient from 25 to 60 kN·s/m increases accelerations at 39% and frame forces at 20%.
Анализ приведенных графиков показывает, что динамические параметры вагона улучшаются при значениях коэффициента вязкого трения гасителей колебаний в пределах 20 - 25 кН•с/м. В частности изменение коэффициента вязкого трения β с 10 до 25 кН•с/м при движении в кривых приводит к снижению:
горизонтальных ускорений aг при скорости 100 км/ч и коэффициента вязкого трения гасителя 25 кН•с/м на 28%;
рамных сил Нр при скорости 80 км/ч и коэффициента вязкого трения гасителя 25 кН•с/м на 20%;
При изменении коэффициента вязкого трения β с 25 до 60 кН•с/м наблюдается устойчивое ухудшение параметров ходовой динамики для всего диапазона скоростей, в частности увеличение:
горизонтальных ускорений aг при скорости 100 км/ч на 39 %;
рамных сил Нр при скорости 80 км/ч на 29 %
Rational value of damping coefficient
Выбор рационального значения коэффициента вязкого трения гасителя

## Slide 17
<number>
Factor analysis / Оценка влияния предложенных решений
№ | Performance / Показатель |  | Buffers Буферные устройства | Dampers Гасители колебаний | Effect Изменение параметров, %
1 | Vertical acceleration of a car body (m/s2) Вертикальные ускорения кузова ав, м/с2 | tangent прямая | 1.37 | 1.34 | -2.2
 |  | curve кривые | 1.40 | 1.35 | -3.6
2 | Horizontal accelerations of a car body (m/s2) Горизонтальные ускорения кузова аг, м/с2 | tangent прямая | 0.81 | 0.77 | -4.9
 |  | curve кривые | 0.86 | 0.75 | -12.3
3 | Vertical ride comfort index Показатель плавности хода в вертикальной плоскости Wв | tangent прямая | 2.89 | 2.84 | -1.7
 |  | curve кривые | 3.25 | 3.11 | -4.3
4 | Horizontal ride comfort index Показатель плавности хода в горизонтальной плоскости Wг | tangent прямая | 2.89 | 2.80 | -3.1
 |  | curve кривые | 3.25 | 2.78 | -14.6
5 | Frame force (kN) Рамные силы Нр, кН | tangent прямая | 25.25 | 24.76 | -1.9
 |  | curve кривые | 20.87 | 16.97 | -18.7
6 | Lateral wheel-to-rail forces (kN) Силы отжатия рельса Fy, кН | tangent прямая | 20,16 | 21,73 | -2.1
 |  | curve кривые | 24,82 | 20,0 | -19.4
7 | Wheel thread wear factor Мощность сил трения по кругу катания колеса Wтк, (Н·м)/с | tangent прямая | 3046 | 2948 | -3.2
 |  | curve кривые | 6513 | 6161 | -5.4
8 | Wheel flange wear factor Мощность сил трения по гребню колеса Wтг, (Н·м)/с | tangent прямая | 12838 | 12478 | -2.8
 |  | curve кривые | 24360 | 22240 | -8.7
9 | Safety factor (Russian standard - the bigger the better!) Коэффициент устойчивости колеса против схода с рельса λ | curves кривые | 3.58 | 4.44 | +24.0

## Slide 18
Substantiation of technical solutions of inter-car transitions based on multibody models
Обоснование технических решений межвагонных переходов на основе твердотельного математического моделирования
Vladimir Kobischanov, Dmitry Antipin, Evgeny Chechulin В.В. Кобищанов Д.Я. Антипин Е.С. Чечулин
IV International Scientific and Technical Workshop “Computer simulation in railway transport: dynamics, strength, wear” 3-4 April 2018, Bryansk, Russia
Department of Railway Rolling Stocks Кафедра «Подвижной состав железных дорог»
Bryansk State Technical University Брянский государственный технический университет