## Slide 1: Универсальный механизм
Применение пк «Универсальный механизм» для разработки цифровой модели пути и решения задач износа в системе колесо/рельс для различных полигонов эксплуатации подвижного состава
APPLICATION OF PC "UNIVERSAL MEСHANISM" FOR THE DEVELOPMENT OF A DIGITAL MODEL OF THE track AND THE SOLUTION OF WEAR PROBLEMS IN THE WHEEL/RAIL SYSTEM FOR VARIOUS REGIONS OF ROLLING STOCK OPERATION
V. A. Simonov
Laboratory of Computational Mechanics, Bryansk State Technical University www.universalmechanism.com
В. А. Симонов
Лаборатория вычислительная механика , БГТУ

## Slide 2: К разработке цифровой модели пути To the development of a digital model of the railway track
Для решения каких задач предназначена эта модель?
What tasks is this model designed to solve?
1. Оценка текущего состояния пути по динамическим показателям подвижного состава дополнительно к существующим методам геометрической оценки с помощью путеизмерительных комплексов.
1. Assessment of the current state of the track by dynamic performances of rolling stock in addition to the existing methods of geometric evaluation using track measuring complexes.
2. Прогнозирование эволюции параметров модели пути, с целью оценки степени его деградации.
2. Forecasting the evolution of the parameters of the path model, in order to assess the degree of its degradation.
3. Получение адекватных описаний неровностей пути и степени изношенности рельсов на полигонах эксплуатации подвижного состава для применения в задачах моделирования динамики, прочности и надежности подвижного состава и пути, в том числе в задачах моделирования износа и усталостных повреждений в системе колесо/рельс.
3. Obtaining adequate descriptions of track irregularities and the degree of deterioration of rails at rolling stock operating ranges for use in the problems of simulation the dynamics, strength and reliability of rolling stock and track, including in the problems of modeling wear and fatigue damage in the wheel /rail system.
Рассматривается модель железнодорожного пути в пространстве параметров механического состояния, т.е. построенная на основе законов механики
The model of the railway track in the space of parameters of the mechanical state, i.e. built on the basis of the laws of mechanics, is considered

## Slide 3: К разработке цифровой модели пути To the development of a digital model of the railway track
Кто заинтересован в решении этих задач?
Who is interested in solving these problems?
Владельцы путевой инфраструктуры
Owners of railway track infrastructure
Производители подвижного состава и пути
Rolling stock and track manufacturers

## Slide 4: К разработке цифровой модели пути To the development of a digital model of the railway track
Технические и программные средства, необходимые для решении этих задач
Technical and software tools necessary to solve these problems
Измерительные комплексы и средства диагностики пути
Measuring complexes and means of track diagnostics
Программный комплекс «Универсальный механизм» (ПК «УМ»)
Software package "Universal Mechanism" (SP "UM")

## Slide 5: К разработке цифровой модели пути To the development of a digital model of the railway track
Современное состояние Сurrent status
Путеизмерительные комплексы (ПИК) и другие средства диагностики
Выполняют оценку состояния пути на основе геометрических методов. Выполняют запись геометрических параметров пути и измерение некоторых динамических показателей
Track measuring systems and other diagnostic tools
Perform an assessment of the state of the path based on geometric methods. Record the geometric parameters of the railway track and measure some dynamic indicators
Программный комплекс «Универсальный механизм»
Выполняет моделирование динамики различных единиц подвижного состава при движении по пути, модель которого формируется с учетом данных путеизмерительного комплекса
Software package "Universal Mechanism"
Performs modeling of the dynamics of various units of rolling stock when driving along the track, the model of which is formed taking into account the data of the track measuring system
1. Отсутствует возможность непосредственного использования результатов для формирования моделей неровностей пути.
2. Не в полной мере используются методы PBTG, т.е. оценки пути по динамическому поведению экипажей.
1. It is not possible to directly use the results to form models of path irregularities.
2. PBTG methods are not fully used.

## Slide 6: К разработке цифровой модели пути To the development of a digital model of the railway track
(2) Данные:
геометрия пути; - динамические показатели
Data:
path geometry
-dynamic performances
Основная идея предлагаемой методики – внедрение средств моделирования ПК «УМ» в структуру оценки состояния пути по которой движется измерительный комплекс
The main idea of the proposed technique is the introduction of modeling tools of the PC "UM" in the structure of assessing the state of the railway track along which the measuring complex moves
Путеизмерительный комплекс (ПИК)
Track measuring complex (TMC)
(4) Компьютерное моделирование в УМ представительного набора экипажей
Computer simulation in the UM of a representative set of vehicles
(6) Формирование расширенного отчёта
Generating an advanced report
(5) Динамические показатели с привязкой по координатам пути
Dynamic performances referenced by path coordinates
(3) Конвертирование данных в формат УМ и настройка модели пути с помощью динамической модели ПИК
Convert data to UM format and adjust the track model using the TMC dynamic model

## Slide 7: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
1. Основная цель
Обосновать применение на полигонах эксплуатации подвижного состава колес с профилями, которые наиболее рациональны для конкретного экипажа с точки зрения износа и усталостной долговечности
1. Main objective
To justify the use on the ranges of operation of rolling stock wheels with profiles that are most rational for a particular vehicle in terms of wear and fatigue durability
2. Объекты исследований
Альтернативные профили колес в составе различных экипажей
2. Objects of research
Alternative wheel profiles for different vehicles
3. Кому это нужно
Предприятиям отвечающем за ремонт и техническое обслуживание колесных пар
3. Who needs it
Enterprises responsible for the repair and maintenance of wheelsets
4. Средство для решения
Моделирование износа и усталостной долговечности средствами ПК «УМ»
4. Solution Tool
Simulation of wear and fatigue durability by means of P "UM"

## Slide 8: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
Информация, которая должна учитываться в исследовании
Конструктивные особенности подвижного состав
Сведения о состоянии пути, и прежде всего о степени износа рельсов.
Сведения о режимах движения по прямым и кривым участкам пути.
  Скорости.
  Тяга, выбег, торможение.
Распределение профилей пути в плане
Использование смазки при движении по кривым участкам пути.
Сведения о загрузке кузова
Сведения о фактическом износе профилей колес по данным записей в формулярах.
  Information to be taken into account in the study
1. Information about the condition of the track, and above all about the degree of wear of the rails.
2. Design features of rolling stock
3. Information about driving modes on straight and curved sections of the track.
  Speed.
  Traction, run-out, braking.
4. Distribution of path profiles in the plan
5. Use of lubricant when driving along curved sections of the track.
6. Body loading information
7. Information about the actual wear of wheel profiles according to the records in the forms.

## Slide 9: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
Важным предварительным этапом исследований является выполнение факторного анализа с целью выбора наиболее влияющих на износ факторов, для их обязательного учета в исследования. В качестве показателя интенсивности износа используется сопротивление движению за счет контактов в системе колесо/рельс
An important preliminary stage of research is the implementation of factor analysis in order to select the most influencing factors for wear, for their mandatory consideration in the study. As an indicator of the intensity of wear, the resistance to movement due to contacts in the wheel/rail system is used.
Выбор рациональных профилей для полигона
Choosing rational profiles
На основе анализа интенсивности износа
Based on wear intensity analysis
На основе анализа эволюции профилей
Based on the analysis of the evolution of profiles
Общая схема численных экспериментов для анализа факторов
General scheme of numerical experiments for factor analysis

## Slide 10: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
Анализ по показателю сопротивления движению показал, что в ряде случаев сравнение различных профилей между собой некорректно.
Например профиль Зинюка-Никитского в некоторых условиях имеет большее сопротивление движению чем другие профили. При этом ресурс до переточки у него может быть выше. Это связано с тем, что сопротивление движению отражает объемный износ, который у этого профиля выше за счет того, что износу подвержена поверхность, которая больше, чем у других профилей. При этом износ толщины гребня, которая измеряется на определенном уровне оказывается меньше.
Analysis of the indicator of resistance to movement showed that in some cases the comparison of different profiles with each other is incorrect.
For example, the Zinyuk-Nikitsky profile in some conditions has greater resistance to movement than other profiles. In this case, the resource before the re-sharpening it may be higher. This is due to the fact that the resistance to movement reflects volumetric wear, which is higher in this profile due to the fact that the surface is subject to wear, which is larger than that of other profiles. In this case, the wear of the thickness of the flange, which is measured at a certain level, is less.
Общая схема численных экспериментов для анализа факторов
General scheme of numerical experiments for factor analysis

## Slide 11: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
For electric locomotive with wheel profiles according to GOST 11018-2012
Силы тяги снижают сопротивление движению в крутых кривых; Thrust forces reduce resistance to movement in steep curves.
Electric locomotive
Diesel locomotive
For diesel locomotive with wheel profiles according to GOST 11018-2012
Силы тяги не снижают сопротивление движению в крутых кривых;
Thrust forces do not reduce resistance to movement in steep curves;
For electric locomotive with wheel profiles according to GOST 11018-2012
Действие смазки дает эффект только в крутых кривых.
The action of the lubricant gives the effect only in steep curves.
For diesel locomotive with wheel profiles according to GOST 11018-2012
Смазка эффективна не только в крутых кривых;
Lubrication is effective not only in steep curves.

## Slide 12: Моделирование износа колес на полигонах эксплуатации Simulation of wheel wear at operation regions
Разработан инструмент ООПК (Оперативной Оценки Профилей Колес), который предусматривает сравнение полигонов эксплуатации между собой при использовании на них конкретных профилей колес.
Он не предназначен для непосредственного сравнения между собой разных профилей колес на одном и том же полигоне.
Для сравнения разных профилей колес на одном и том же полигоне нужно пользоваться правилами, которые разработаны отдельно для электровозов и тепловозов.
A tool for the OAWP (Operational Assessment of Wheel Profiles) has been developed, which provides the comparison of operating regions with each other when using specific wheel profiles on them.
It is not intended to directly compare different wheel profiles on the same operating region.
To compare different wheel profiles on the same operating region, you need to use the rules that are developed separately for electric locomotives and diesel locomotives.
Results
Результаты
Read more about this in the report "COMPARISON OF LOCOMOTIVE WHEEL PROFILES BY WEAR INTENSITY AT DIFFERENT OPERATING RANGES" at this Workshop
Подробнее об\этом в докладе" СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ КОЛЕС ЛОКОМОТИВОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА НА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИГОНАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ" на этой рабочей встрече

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Thank you!