## Slide 1
Simulation of a high-speed flat wagon movement to transport containers using various train driving modes
05.10.2022
Lunin Andrey Aleksandrovich, Cand. of Tech. Sci.
Deputy General Director of JSC "VNIKTI"
Kuluv Timur Valeryevich,
Leading Engineer of Dynamics Department of JSC "VNIKTI"

## Slide 2
Эффекты
General view of flat wagon model 13-6704 and main characteristics
2
Параметр | Значение
Количество осей, шт. | 6
Конструкционная скорость, км/ч | 140
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы от платформы, кН (тс), не более | 196,2 (20,0)
Масса тары, т, не более | 45
Масса брутто, т, не более | 120
Грузоподъемность, т | 75
База платформы, мм | 19 200
Длина рамы платформы по концевым балкам, мм | 25 140
Длина по осям сцепления автосцепок, мм, не более | 26 360
Габарит платформы (по ГОСТ 9238-2013 [5]) | 0-ВМ
Модель тележки | 18-6705

## Slide 3
1
Эффекты
Flat wagon model 13-6704 design
3
2
3
4
5
1 – ходовая тележка
2 – несущая рама
3 – автосцепное устройство
4 – тормозное оборудование
5 – фитинговые упоры
модель 18-6731
2
1
3
5
6
4
7
1 – рама тележки
2 – колесная пара
3 – шкворень
4 – шкворневой брус
5 – тормозная система
6 – продольный балансир
7 – буксовое подвешивание

## Slide 4
Flat wagon model 13-6704 computational model
4
Компьютерная модель платформы 13-6704
Компьютерная модель тележки 18-6731

## Slide 5
Эффекты
Flat wagon model 13-6704 movement simulation as part of a freight train (longitudinal dynamics)
5
Chart: N, кН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
тс | 197.9924 | 222.293 | 207.6045 | 192.2952 | 189.5798 | 192.5577 | 196.6967 | 202.7674 | 204.1041 | 206.4675 | 209.37 | 217.3499 | 226.3176 | 244.0544 | 262.0863 | 271.7756 | 278.7005 | 288.5812 | 303.3758 | 319.146 | 322.7595 | 333.6058 | 347.1927 | 358.0254 | 357.991 | 370.8665 | 377.756 | 375.1479 | 385.2804 | 380.829 | 389.3115 | 381.4176 | 370.1613 | 363.5742 | 338.9259 | 305.9805 | 277.4678 | 277.5518 | 274.8777
Максимальные расчетные значения продольной силы при движении поезда были получены в режиме торможения поезда.
Для конструкционной скорости 140 км/ч составило 363,9 кН для груженых платформ и 274,6 кН для порожних платформ.
Распределение продольной сжимающей силы в поезде

## Slide 6
Эффекты
Flat wagon model 13-6704 movement simulation as part of a freight train (dynamic qualities)
6
Прямая V=140 км/ч | Показатель | Выбег | Тяга | Торможение
 | Nпр, кН | 83,4 | 245,2 | 294,2
 | Ур, кН | 29,0 | 23,6 | 29,2
 | Уб, кН | 40,4 | 33,4 | 81,4
 | Кдо | 0,23 | 0,15 | 0,36
 | Кус | 1,70 | 1,76 | 1,51
 | ВУ, м/с2 | 5,38 | 3,57 | 2,65
 | ГУ, м/с2 | 5,10 | 4,40 | 4,81
Порожнее состояние
Груженое состояние
Коэффициент динамики (а) и коэффициент запаса устойчивости против схода (б) платформы в порожнем состоянии в прямых участках пути
Вертикальные (а) и горизонтальные (б) ускорения платформы в груженом состоянии (два 40 футовых контейнера) в прямых участках пути
Прямая V=140 км/ч | Показатель | Выбег | Тяга | Торможение
 | Nпр, кН | 98,1 | 274,6 | 392,3
 | Ур, кН | 35,3 | 31,1 | 50,3
 | Уб, кН | 42,6 | 36,2 | 52,1
 | Кдо | 0,30 | 0,29 | 0,35
 | Кус | 1,75 | 1,80 | 1,80
 | ВУ, м/с2 | 3,10 | 3,60 | 3,73
 | ГУ, м/с2 | 3,05 | 4,00 | 3,83

## Slide 7
Эффекты
Running dynamic and track impact tests of flat wagon model 13-6704
7
В марте – мае 2022 г. работниками АО «ВНИКТИ» совместно с
работниками АО «ВНИИЖТ» проведены ходовые динамические и по
воздействию на путь испытания вагона-платформы модели 13-6704 на
скоростном испытательном полигоне Белореченская – Майкоп СКВ ж.д.

## Slide 8
Comparison results of simulation and experimental data
8
Прямая V=140 км/ч | Показатель | Моделирование | Испытания
 | Кус | 1,70 | 1,40
 | ВУ, м/с2 | 5,38 | 5,10
 | ГУ, м/с2 | 5,10 | 4,40
Порожнее состояние
ВУ, м/с2
ГУ, м/с2
м/с2
м/с2
м/с2
м/с2
с
с
с
с
Максимальные значения показателей динамики
моделирование
испытания
моделирование
испытания

## Slide 9
Comparison results of simulation and experimental data
9
Прямая V=140 км/ч | Показатель | Моделирование | Испытания
 | Кус | 1,75 | 1,82
 | ВУ, м/с2 | 3,10 | 3,50
 | ГУ, м/с2 | 3,05 | 2,80
Груженое состояние
ВУ, м/с2
ГУ, м/с2
м/с2
м/с2
м/с2
м/с2
с
с
с
с
Максимальные значения показателей динамики
моделирование
испытания
моделирование
испытания

## Slide 10
Эффекты
Flat wagon model 13-6704 main frame fatigue test
10
• Минимальное значение коэффициента запаса сопротивления усталости каркаса рамы составило 1,7, что превышает минимально допускаемое значение 1,5;
• Конструкция каркаса рамы обладает достаточным сопротивлением усталости на весь проектный пробег 8,76 млн. км и назначенному сроку службы 32 года, что соответствует требованиям ТЗ.

## Slide 11
Thank you for attention!