## Slide 1
ELECTRIC LOCOMOTIVE EP20 SAFE OPERATION ESTIMATION
VNIKTI
Tikhonov Aleksey Alekseyevich
Senior Researcher of JSC VNIKTI"
Gavryushin Mikhail Aleksandrovich
Senior Researcher of JSC "VNIKTI"
Spirov Andrey Vladimirovich
Deputy Head of Division
05.10.2022

## Slide 2
Damage to track and undercarriage elements of electric locomotive EP20-047
August 2020, Oktyabrskaya railway

## Slide 3
№ поездки | Дата поездки | Комплектация антивилятельными гидродемпферами средней тележки | Состояние колес средней тележки
1 | 10 сентября | стандартная комплектация | Вновь обточенные колеса
2 | 12 сентября | отсутствие одного антивилятельного гидродемпфера | 
3 | 15 сентября | отсутствие двух антивилятельных гидродемпферов | 
4 | 17 октября | отсутствие одного антивилятельного гидродемпфера | Колеса с пробегом 86,0 тыс. км после обточки
5 | 19 октября | стандартная комплектация | 
Options for trial runs of electric locomotive EP20 in section Moscow-Tver in 2020

## Slide 4
а) рамная сила на 1-оси
б) рамная сила на 6-ой оси
An oscillograph chart copy of the frame force measured in electric locomotive EP20 when moving at the speed of 200 km/h during the trip on 10.09.2020

## Slide 5: Equipment layout for the tangent track section of 603 km Kryukovo - Povarovo
Левый
рельс
Правый
рельс
Москва
С.-Петербург
G – боковые силы (11 сечений на правом рельсе, 11 сечений на левом рельсе)
V – вертикальные силы (3 сечения на правом рельсе, 3 сечения на левом рельсе в 5, 8 и 11 сечениях)

## Slide 6
Уб лев,
кгс
1000
2000
3000
4000
Уб прав,
кгс
Ур1, кгс
Рамная сила
Боковая сила на правом рельсе
Боковая сила на левом рельсе
Направление движения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Oscillograph chart copies of frame forces and lateral forces from the first bogie 1st axle of electric locomotive EP20-047 when moving at the speed of 200 km/h along the tangent track section Povarovo-Kryukovo of Oktyabrskaya railway. 17/10/2020
№ сеч

## Slide 7
Oscillograph chart copies of frame forces and lateral forces from the first bogie 1st axle of electric locomotive EP20-047 when moving at the speed of 200 km/h along the tangent track section Povarovo-Kryukovo of Oktyabrskaya railway. 17/10/2020
Левый рельс
Правый рельс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
№ сеч
Уб лев,
кгс
Уб пр,
кгс
Направление движения
Суммарное боковое воздействие
от тележки на путь
Уб2л Уб1л
Суммарное боковое воздействие
от тележки на путь
Уб2л Уб1л
Уб2пр Уб1пр
Уб2пр Уб1пр

## Slide 8
Общий вид модели электровоза ЭП20
Общий вид модели крайней тележки электровоза ЭП20
Общий вид модели средней тележки электровоза ЭП20
Computational model of electric locomotive EP20

## Slide 9
Wheel profile under study
Профиль поверхности катания колеса ВНИИЖТ-Р
№ | Ось и сторона | Прокат, мм | Толщи-на гребня, мм | Эквивален-тная конусность
1 | 3 левая | 0 | 30,8 | 0,016
2 | 1 левая | 0,3 | 30,7 | 0,016
3 | 4 правая | 0,5 | 28,0 | 0,105
4 | 3 правая | 0,5 | 28,6 | 0,155
5 | 4 правая | 0,7 | 28,9 | 0,108
6 | 2 левая | 0,9 | 28,9 | 0,196

## Slide 10
Verification of EP20 electric locomotive model. Frame forces
Ур1, кН
а)
б)
Ур1, кН
t, с
t, с
Копии осциллограмм рамных сил первой тележки (Ур1), электровоза ЭП20 при движении в прямом участке пути со скоростью 200 км/ч при ходовых динамических испытаниях (а) и при компьютерном моделировании (б).

## Slide 11
Копии осциллограмм рамных сил средней тележки (Ур3), электровоза ЭП20 при движении в прямом участке пути со скоростью 200 км/ч при ходовых динамических испытаниях (а) и при компьютерном моделировании (б).
б)
Ур3, кН
Ур3, кН
а)
t, с
t, с
Verification of EP20 electric locomotive model. Frame forces

## Slide 12
Verification of EP20 electric locomotive model. Horizontal accelerations
Копии осциллограмм горизонтальных ускорений кузова (ГУ), электровоза ЭП20 при движении в прямом участке пути со скоростью 200 км/ч при ходовых динамических испытаниях (а) и при компьютерном моделировании (б).
б)
ГУ, м/с2
ГУ, м/с2
а)
t, с
t, с

## Slide 13
Verification of EP20 electric locomotive model. Vertical accelerations
Копии осциллограмм вертикальных ускорений кузова (ВУ), электровоза ЭП20 при движении в прямом участке пути со скоростью 200 км/ч при ходовых динамических испытаниях (а) и при компьютерном моделировании (б).
б)
ВУ, м/с2
а)
t, с
t, с
ВУ, м/с2

## Slide 14
Chart: 
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
0 мм | 31.0101 | 34.7124 | 38.7 | 42.1948 | 45.9829 | 51.3373
0.3 мм | 29.7824 | 34 | 41.9627 | 46.2 | 54 | 69.4674
0.5 мм 0.105 | 37.836 | 44.016 | 51.6117 | 60.5865 | 65.6635 | 80.5241
0.5 мм 0.155 | 37.956 | 44.0019 | 50.9426 | 59.0129 | 66.6631 | 74.6527
0.7 мм | 35.9279 | 41.4618 | 49.4207 | 59.2318 | 65.3608 | 72.4874
0.9 мм | 37.0669 | 42.6858 | 51.0287 | 57.7795 | 67.7043 | 85
норматив | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2
Ур3,4 кН
V, км/ч
Сниженное в два раза демпфирование
Chart: 
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
0 мм | 32.6093 | 33.8 | 36.417 | 38.5188 | 39.8376 | 44.4407
0.3 мм | 32.3549 | 34.1338 | 37.8152 | 42.3944 | 47.2 | 54.9
0.5 мм 0.105 | 36.9036 | 41.1459 | 44.9976 | 46.7017 | 49.5434 | 60.5718
0.5 мм 0.155 | 37.7627 | 41.6545 | 47.2052 | 50.981 | 55.57 | 61.5239
0.7 мм | 35.4124 | 39.4994 | 43.6085 | 47.3029 | 53.9927 | 67
0.9 мм | 37.7644 | 41.3614 | 47.8232 | 56.1709 | 63.7178 | 73.5
норматив | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2
V, км/ч
Штатное демпфирование
Ур3,4 кН
Maximum design values of frame forces in the middle bogie of electric locomotive EP20 in the tangent track section with various damping options
Колеса с прокатом 0 мм
Колеса с прокатом 0,3 мм
Колеса с прокатом 0,5 мм
Колеса с прокатом 0,5 мм*
Колеса с прокатом 0,7 мм
Колеса с прокатом 0,9 мм
Нормативное значение

## Slide 15
Conclusions based on conducted tests and computer simulations
1. Электровоз ЭП20 имеет недостаточное демпфирование, что при скоростях движения выше 180 км/ч приводит к увеличению амплитуд колебаний в горизонтальной плоскости тележек и всего экипажа.
2. Ухудшение характеристик демпфирования антивилятельных гасителей в совокупности с наличием на колесах проката приводит к превышению допускаемых значений рамных сил электровоза ЭП20 и боковых сил от колес на рельсы при скорости движения 200 км/ч.
3. Наличие отступлений в плане выше 2 степени (рихтовок величиной более 15 мм) значительно ухудшает динамические качества электровоза ЭП20 при скоростях выше 180 км/ч.
4. По результатам теоретических исследований установлено, что изменение подуклонки рельса от номинального значения 1/20 как в сторону увеличения до 1/12, так и снижения до 1/40 приводит к ухудшению динамических качеств электровоза при скорости движения 200 км/ч.
5. Совокупность вышеуказанных факторов явилась причиной событий, произошедших 22 августа 2020 года, которые привели к повреждению элементов экипажной части электровоза ЭП20 и верхнего строения пути.

## Slide 16
АО «ВНИКТИ»
140402, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.410
Тел.(496) 618-82-18 Факс : (496) 618-82-27
Thank you for attention!