## Slide 1
Разработка приложения для импорта данных путеизмерительной системы MIBIS в программный комплекс Универсальный Механизм
Ольшевский А.А.*, Ковалев Р.В., Сакало А.В.
www.umlab.ru alexander.olshevsky@umlab.ru

## Slide 2: Структура комплекса
(2) Данные:
макрогеометрия пути; неровности рельсов;
возвышение наружного рельса;
ширина колеи;
профили рельсов.
(1) Путеизмерительный комплекс
(3) Компьютерное моделирование в “Универсальном механизме”
(4) Расчётные величины:
показатели безопасности по вкатыванию колеса на рельс;
показатели воздействия на путь (вертикальные и поперечные силы на отдельный рельс, суммарные поперечные силы на рельсошпальную решётку, факторы износа.
(5) Формирование расширенного отчёта включающего не только измеренные, но и расчётные величины
(6) Анализ отчета и принятие решений

## Slide 3: Варианты применения
Бортовой комплекс
Вычислительный кластер
Вычислительный комплекс для оперативной оценки состояния пути в реальном времени с использованием репрезентативного набора моделей рельсовых экипажей.
Используется для формирования расширенного отчёта о состоянии пути, выявления опасных сочетаний неровностей.
Например, в вычислительном центре отделения дороги. Используется для уточненной всесторонней оценки текущего состояния пути на основе широкого класса компьютерных моделей.

## Slide 4: Репрезентативный набор моделей: грузовые вагоны
Самые опасные ж.-д. экипажи с точки зрения вкатывания колеса на рельс —
это короткобазные порожние грузовые вагоны

## Slide 5: Репрезентативный набор моделей: локомотивы
В 2006 г. совместно с ВНИКТИ была разработана библиотека
из 17 самых распространённых локомотивов

## Slide 6: Применение комплекса
Расчёт опасности схода (вкатывание колеса на рельс, отжатие рельса, сдвиг рельсошпальной решётки) для конкретного измеренного пути включая неровности, возвышение наружного рельса, ширину колеи, профили рельсов, коэффициент трения между колесом и рельсом и т.д.
Выявление опасных сочетаний неровностей, которые по отдельности НЕ считаются опасными по “ЦП-774. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути”. И наоборот, расчётная проверка опасности схода для обнаруженных отступлений от норм содержания ж.-д. пути по “ЦП-774. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути”.
Расстановка приоритетов по ремонту пути: определение участков пути для проведения работ по его текущему содержанию и ремонту в первую очередь, которые должны быть выполнены для снижения вероятности схода.
Расчётное определение безопасного скоростного режима движения по участку пути: с одной стороны проверка обоснованности применяемых скоростных ограничений, с другой стороны проверка безопасности движения на разрешённых скоростях.

## Slide 7: Параметры моделирования
Профили колёс и рельсов
Макрогеометрия пути
Неровности путевой структуры
Колесо железнодорожное немоторное Ø920 мм ГОСТ 10791-2011
Рельс Р65 (ГОСТ Р 51685-2013)
Профиль пути в плане
Вертикальный профиль пути
Вертикальные неровности левого и правого рельсов
Горизонтальные неровности левого и правого рельсов
Профиль продольной скорости

## Slide 8: Неровности пути
European Rail Research Institute
Малые неровности
Большие неровности

## Slide 9: Профили рельсов

## Slide 10: Полусумма и полуразность неровностей
European Rail Research Institute
Полусумма неровностей
(неровности на средней линии)
Полуразность неровностей
(разница между левым и правым рельсом)

## Slide 11: Вертикальный профиль пути
Уклон,‰
Шероховатости
Длина волны менее 20 см
Неровности
Длина волны от 20 см до 100 м
Макрогеометрия
Длина волны 100 м и более
Длина волны, м
Вертикальный профиль пути
Коротковолновые неровности не принимаются во внимание при моделировании в УМ
Вызывают заметные колебания экипажа на подвеске, но не содержат длительных спусков и подъемов
Подъёмы и спуски, практически не вызывает колебаний экипажа на подвеске, но заметно влияет на продольную динамику, режим работы двигателя и трансмиссии

## Slide 12: Измерительная система MIBIS (НПЦ ИНФОТРАНС)
MIBIS – многофункциональная инерциальная бесконтактная измерительная система (НПЦ ИНФОТРАНС).
Измеряет параметры
геометрии рельсовой колеи,
поперечного профиля рельсов,
коротких неровностей на рельсах
продольного профиля пути
с шагом 185 мм на скоростях
до 350 км/ч.

## Slide 13: Измерительная система MIBIS (НПЦ ИНФОТРАНС)
Исходные данные о геометрии пути для использования в ПК «УМ» –
массив строк вида
{L; С; Grad; G; Lvl; Lt; Lg; Alt},
где:
L – линейная координата вдоль пути, м;
С – кривизна оси пути в плане, 1/м;
Grad – уклон продольного профиля, рад;
G – ширина колеи, м;
Lvl – уровень, м;
Lt – геодезическая широта, °;
Lg – геодезическая долгота, °;
Alt – геодезическая высота, м.

## Slide 14: Измерительная система MIBIS (НПЦ ИНФОТРАНС)
Профили рельсов описываются множествами точек в локальной поперечной системе координат пути (y, z).
Каждая строка файла исходных данных содержит следующие поля:
Точки с минимальным по модулю значением координаты y на правом и левом рельсах описывают уровень головок рельсов.
{L; N; (x1; y1), (x2; y2), …. (xN; yN)},
где:
L – линейная координата вдоль пути, м;
N – количество точек профиля в сечении;
xi, yi – координаты i-й точки вдоль поперечной и вертикальной осей пути.

## Slide 15: Этапы импорта исходных данных
Пользователь задает каталог размещения данных
Приложение (разрабатывается в среде MATLAB) сканирует каталог и консолидирует все найденные данные в единый массив
Приложение проверяет корректность данных
Пользователь задает служебные параметры импорта и обработки данных
Информация о пути преобразуется в форматы ПК «УМ» и сохраняется в файлах описания макрогеометрии и неровностей пути (*.mcg, *.way, *.lvp).
Профили рельсов формируются и центрируются; средней точке головки рельса сообщаются координаты (0, 0); полученные профили сохраняются в файлы *.rpf.

## Slide 16: Проверка корректности данных пути
Линейная координата, км
  Монотонно убывающая или возрастающая последовательность
  Выбросы в последовательности
  Различия между соседними числами: не более 1
  Положительные числа
  Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, не исправлять.
Линейная координата, м
Монотонно возрастающая последовательность
Различия между соседними числами не более 0.186
Положительные числа
Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, усреднять линейно.
Уровень, м
Ограничение на максимальное различие соседних чисел – на основе максимального различия в имеющихся данных.
Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, усреднять линейно.
Шаблон (колея), м
Положительные числа
Ограничение на максимальное различие соседних чисел – на основе максимального различия в имеющихся данных.
Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, усреднять линейно.
Кривизна, 1/м
Ограничение на максимальное различие соседних чисел – на основе максимального различия в имеющихся данных.
Предельное значение.
Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, усреднять линейно.
Фактический уклон, ‰
Ограничение на максимальное различие соседних чисел – на основе максимального различия в имеющихся данных.
Предельное значение
Подозрительные значения: указывать позицию, сообщение об ошибке, усреднять линейно.
L – линейная координата вдоль пути;
С – кривизна оси пути в плане;
Grad – уклон продольного профиля;
G – ширина колеи;
Lvl – уровень;
Lt – геодезическая широта;
Lg – геодезическая долгота;
Alt – геодезическая высота.

## Slide 17: Преобразование импортируемых данных пути
С – кривизна оси пути в плане
Траектория оси пути в плане восстанавливается двойным
интегрированием сигнала кривизны оси пути в плане.
t1 = cumtrapz(LinearCoordinate, Cirvature; % angle, phi(s)
cos_t1 = cos(t1); sin_t1 = sin(t1);
Trajectory_X = cumtrapz(LinearCoordinate, cos_t1); % X
Trajectory_Y = cumtrapz(LinearCoordinate, sin_t1); % Y
% Длина пути в плане (справочные сведения)
LengthXY = sum(abs(diff(complex(Trajectory_X,Trajectory_Y))));
Траектория оси пути в плане:{X, Y, 0}
Реализация в Matlab:

## Slide 18: Преобразование импортируемых данных пути
Grad – уклон продольного профиля
Положение оси пути в профиле формируется интегрированием сигнала уклона продольного профиля
Profile = cumtrapz(LinearCoordinate, Gradient./1000);
% Вычисление длины пути в пространстве (справочные сведения)
Length3D = Calc3DCurveLength(Trajectory_X, Trajectory_Y, Profile);
% Запись макрогеометрии в файл
WriteMcGToFile(McGFile, IdealPathLength, LinearCoordinate, Trajectory_X, Trajectory_Y, Profile, StepMcGXY, StepMcGZ);
Положение оси пути в профиле: {X, Y, Z}
Реализация в Matlab:

## Slide 19: Преобразование импортируемых данных пути
Файл макрогеометрии *.mcg (UM)
L – линейная координата вдоль пути;
С – кривизна оси пути в плане;
Grad – уклон продольного профиля;
G – ширина колеи;
Lvl – уровень;
Lt – геодезическая широта;
Lg – геодезическая долгота;
Alt – геодезическая высота.
with pointcurve;
xy={
0.000000 0.000000 L
50.000000 0.000000 B
59.999994 -0.006666 B
...
};
with zpointcurve;
lz={
0.000000 0.000000 L
50.000000 0.000000 B
100.000000 -0.218110 B
...
};

## Slide 20: Преобразование импортируемых данных пути
В i-точке траектории проводится прямая, перпендикулярная траектории, под углом
αi = arcsin(Lvli/Gi).
Вдоль этой прямой вправо и влево откладывается половина Gi, в результате чего получаем координаты i-й точки рельсовых нитей.
Геодезические координаты используются для коррекции положения траектории на макроуровне (при необходимости)
L – линейная координата вдоль пути;
С – кривизна оси пути в плане;
Grad – уклон продольного профиля;
G – ширина колеи;
Lvl – уровень;
Lt – геодезическая широта;
Lg – геодезическая долгота;
Alt – геодезическая высота.
Таким образом, по измеренным данным построена модели железнодорожного пути в ПК «УМ».

## Slide 21: Модель немоторного вагона электропоезда «Ласточка»
Тележка вагона

## Slide 22: Схема установки датчиков измерения ускорений
Тележка №1
Акселерометр
рамы тележки
Буксовый
акселерометр

## Slide 23: Моделирование динамики
Вертикальные ускорения
на буксе и раме тележки

## Slide 24: Валидация модели немоторного вагона электропоезда «Ласточка»

## Slide 25: Проблемы построения модели пути
Проблема №1: неровности пути
Проблема №2: продольная скорость
Проблема №3: профили рельсов

## Slide 26: Вертикальный профиль, восстановленный по уклону
Grad – уклон продольного профиля
Положение оси пути в профиле формируется интегрированием сигнала уклона продольного профиля
Данные корректны
Положение оси пути в профиле: {X, Y, Z}

## Slide 27: Проблема 1: неровности пути
Сигнал уклона содержит все частоты
Получение макрогеометрии и неровностей пути
Проинтегрировать сигнал уклона по продольной координате и получить вертикальный профиль пути.
Макрогеометрия
Применить ФНЧ с длиной волны 100 м — получим макрогеометрию в терминах УМ.
Неровности (из библиотеки ПК «УМ»
Применить ФВЧ с длиной волны 0..100 м — получим неровности на средней линии пути или, в других терминах, сигнал полусуммы неровностей левого и правого рельсов.

## Slide 28: Проблема 1: неровности пути
Неровности
из библиотеки ПК «УМ»
Уклон
(исходные данные)
Последовательности одинаковых значений:
Grad = const
Сигнал уклона
Фильтрованный сигнал?
Низкое разрешение сигнала?
Другие причины?
Grad = const
Grad = const

## Slide 29: Проблема 2: продольная скорость
Скорость, м/с
Время, с
Мгновенные значения продольной скорости, v = ds/dt
Требуется применение
фильтров

## Slide 30: Проблема 2: продольная скорость
Время, с
Скорость, м/с
Мгновенные значения продольной скорости: v = ds/dt
Требуется применение
фильтров

## Slide 31: Проблема 2: продольная скорость
Скорость, м/с
Время, с
Мгновенные значения продольной скорости: v = ds/dt
Повторяющиеся значения

## Slide 32: Проблема 2: продольная скорость
Скорость, м/с
Время, с
Продольная скорость как интеграл ускорения на раме тележки

## Slide 33: Проблема 2: продольная скорость
Скорость, м/с
Время, с
Различие в значениях продольной скорости,
полученных разными способами

## Slide 34: Проблема 3: импортированные профили рельсов
Р65 по ГОСТ
Измеренный профиль
Кривизна
Профиль
Измеренные профили требуют сглаживания
Для работы использован профиль рельса Р65 из библиотеки «УМ»
Методика подготовки измеренных профилей к использованию разрабатывается авторами.
Р65 по ГОСТ
Измеренный профиль

## Slide 35: Продолжение работ
Решение проблем с восстановлением неровностей по исходному сигналу
Решение проблем восстановлением скорости
Валидация моделей УМ с использованием измеренных данных пути
Расширение пользовательского инструментария:
  автоматическое обнаружение кривых участков,
  назначение необходимого количества различных профилей рельсов на моделируемом участке, построение модели пути в зоне стрелочных переходов по данным измерений,
  тонкая настройка параметров импорта геометрии пути,
  графический интерфейс.
Портирование кода на Delphi и использование в составе УМ или в виде отдельного приложения

## Slide 36
Спасибо за внимание!