## Slide 1
Пятый научно-технический семинар
«Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ» | 05/10/2022
Определение вероятностных характеристик боковых сил между колесом и рельсом как полезного случайного процесса на фоне помех
Акашев Михаил Геннадьевич
ведущий инженер отдела пути и специального подвижного состава АО «ВНИКТИ»
Савоськин Анатолий Николаевич
доктор технических наук, профессор
РУТ (МИИТ), кафедра «Электропоезда и локомотивы»
Determination of probabilistic characteristics of lateral wheel-rail forces as a useful random process at the background of disturbances

## Slide 2
где β – угол наклона образующей гребня колеса к горизонтали, μ – коэффициент трения между колесом и рельсом, Fz – вертикальная сила, действующая от колеса на рельс, Fymax – максимальная боковая сила, действующая от колеса на рельс
where β is the slope of the wheel flange generatrix; μ is the friction coefficient between the wheel and rail; Fz is the vertical force acting from the wheel to the rail; and Fymax is the maximum lateral force acting from the wheel to the rail.
Критерий безопасности движения рельсового экипажа
Criteria for Rail Vehicle Safe Operation
Силы в контакте «колесо – рельс»
(Wheel-rail forces)
Тензометрическая колесная пара:
1 – тензорезисторы
2 – измерительная система
Strain-gauge wheelset:
1 - strain gauges;
2 – measuring system
Случайные процессы боковых сил набегающей тензометрической колесной пары порожней цистерны
(Random processes of lateral forces of the climbing strain-gauge wheelset of an empty tank wagon)

## Slide 3
Получение мультипликативно связанных случайных процессов
Obtaining Multiplicatively Related Random Processes
Если Fy≤10 кН,
тогда Fyk=0
Случайные процессы боковых сил
Random processes of lateral forces
Скорректированный случайный процесс
Corrected random process
Телеграфный сигнал
Telegraph signal
Модифицированный случайный процесс
Modified random process
Модифицированный случайный процесс
Modified random process
Отфильтрованный модифицированный случайный процесс
Filtered Modified random process
Низкочастотный фильтра
Центрирование
Low-frequency filter
Centering
If Fy≤10 kN,
Then Fyk=0

## Slide 4
Определение вероятностных характеристик
Definition of Probabilistic Characteristics
Среднее значение (average value):
Среднеквадратическое отклонение
(root-mean-square deviation):
Эффективная частота
(effective frequency):
Моменты нулевого и второго порядков спектральной плотности
(moments of spectral density zero and second orders):
Спектральная плотность случайного процесса
(random process spectral density):
Автокорреляционная функция телеграфного процесса
(autocorrelation function of the telegraph process):
Автокорреляционная функция отфильтрованного модифицированного процесса
(autocorrelation function of the filtered modified process):
Автокорреляционная функция скорректированного случайного процесса
(autocorrelation function of the corrected random process):

## Slide 5
Нормированные автокорреляции и спектры
Normalized Autocorrelations and Spectra
Нормированные автокорреляционные функции
(normalized autocorrelation functions):
Нормированная спектральная плотность
(normalized spectral density):
Телеграфный сигнал (telegraph signal)
Скорректированный случайный процесс
(corrected random process)
Модифицированный случайный процесс
(modified random process)
Нормированная спектральная плотность скорректированного случайного процесса
(normalized spectral density of the corrected random process)

## Slide 6
Результаты
Results
Среднее значение абсолютных максимумов
(average value of absolute maximum):
Вероятностные характеристики случайных процессов боковых сил:
(probabilistic characteristics of random processes of lateral forces):
Моменты и характеристики спектральной плотности скорректированного сигнала
(spectral density moments and characteristics of the corrected signal):
* - В числителе указаны вероятностные характеристики исходного случайного процесса согласно формуле; в знаменателе – вероятностные характеристики исходного случайного процесса согласно рисунку
(the numerator indicates probabilistic characteristics of the initial random process according to the formula; probabilistic characteristics of the initial random process in the denominator correspond to the figure)
Исходные данные для расчета (initial data for calculation):
Fz = 29,43 кН, μ = 0,25 и β = 60°

## Slide 7
Спасибо за внимание!