## Slide 1: ВЫБОР МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ РЕЛЬСОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ CHOOSING A METHOD FOR STUDING RAIL VEHICLES’ OSCILLATIONS WITH NONLINEAR SUSPENSION CHARACTERISTICS
Anatoliy N. Savoskin, Nataliya S. Lavlinskaya
Russian University of Transport (RUT(MIIT))
А. Н. Савоськин, Н. С. Лавлинская
Российский Университет Транспорта (РУТ (МИИТ))

## Slide 2: Introduction Введение
In the oscillations of nonlinear systems there are a number of features that significantly
distinguish them from the oscillations of linear systems. To identify such features it was
proposed to use method of probabilistic analysis of random oscillations of a nonlinear system
based on the averaging procedure over a set of implementations.
The purpose of the study is to test the applicability of this method based on comparing the
results obtained in the study of oscillations of the simplest nonlinear systems with one degree
of freedom with random and deterministic harmonic disturbances in effect.
В колебаниях нелинейных систем возникает целый ряд особенностей, которые
существенно отличают их от колебаний линейных систем. Для выявления таких
особенностей предлагалось использовать с этой целью метод численного интегрирования
систем нелинейных дифференциальных уравнений при случайном возмущении с
усреднением по множеству реализаций.
Целью данного исследования является проверка применимости этого метода на основе
сопоставления результатов, получаемых при исследовании колебаний простейших
нелинейных систем с одной степенью свободы при действии случайных и
детерминированных гармонических возмущений.

## Slide 3: Formulation of the problem Постановка задачи
Oscillation equation
Уравнение колебаний
.
Design scheme of the rail vehicle model with one degree of freedom
Модель рельсового экипажа как системы с одной степенью свободы
η - kinematic disturbance
η - кинематическое возмущение
2. Deterministic harmonic function
Детерминированная гармоническая функция
1. Gaussian white noise
Белый гауссовский шум

## Slide 4: Definition of the natural oscillation frequency Определение собственной частоты колебаний
Nonlinear elastic characteristic of the restoring force
Нелинейная упругая характеристика
восстанавливающей силы
The value of the static deflection of the elastic element:
Величина статического прогиба упругого элемента:
The derivative of the nonlinear elastic force function at the point of
static deflection:
Производная от функции нелинейной упругой силы в точке
статического прогиба:
The natural frequency of oscillations of the linearized single-mass system:
Собственная частота колебаний линеаризованной одномассовой системы:
.

## Slide 5: Oscillations of nonlinear model with deterministic disturbance Колебания нелинейной модели при детерминированном возмущении
sinusoidal disturbance
синусоидальное возмущение
deterministic oscillations of a nonlinear system z(t)
детерминированные колебания нелинейной системы z(t)
1
2

## Slide 6: Amplitude spectrum of nonlinear oscillation process under deterministic disturbance Амплитудный спектр процесса нелинейных колебаний при детерминированном возмущении
The amplitude spectrum was obtained by decomposition of one period of process oscillations z(t) in Fourier series.
Амплитудный спектр был получен разложением одного периода колебаний процесса z(t) в ряд Фурье.

## Slide 7: Oscillations of nonlinear model with random disturbance Колебания нелинейной модели при случайном возмущении
Implementations of random oscillation process of a nonlinear system
Реализации случайного процесса колебаний нелинейной
системы
Implementations of random disturbance process
Реализации случайного процесса возмущения

## Slide 8: Two-dimensional probability density of oscillations of a nonlinear system Двумерная плотность вероятностей колебаний нелинейной системы

## Slide 9: Autocorrelation function of the nonlinear oscillation process Автокорреляционная функция нелинейного процесса колебаний
The variance Dz (t) has some fluctuations in the diagonal plane (≈ 14%). Taking into account the regularity of the variance change process over time and a large number of processed implementations increasing the confidence of the correlation function estimate, we should consider a random process z(t) nonstationary.
Дисперсия Dz (t) совершает некоторые флуктуации в диагональной плоскости (≈ на 14%). Принимая во внимание закономерность процесса изменения дисперсии во времени и большое количество обработанных реализаций, повышающих доверительность оценки корреляционной функции, следует считать случайный процесс z(t) нестационарным.

## Slide 10: Two-dimensional spectral density of the nonlinear oscillation process Двумерная спектральная плотность нелинейного процесса колебаний

## Slide 11: Comparison of results Сравнение результатов
Table 2. Frequency and spectral density values for random disturbance
Таблица 2. Значение частот и спектральной плотности при случайном
возмущении
Harmonics Гармоника | Frequency, Hz Частота, Гц | Amplitude, mm Амплитуда, мм
The fundamental harmonic curve Основная | 1.6 | 103
The first ultraharmonic curve Первая ультрагармоника | 3.2 | 1.383
The second ultraharmonic curve Вторая ультрагармоника | 4.8 | 1.108
The third ultraharmonic curve Третья ультрагармоника | 6.4 | 1.083
The fourth ultraharmonic curve Четвёртая ультрагармоника | 8.0 | 0.6003
The fifth ultraharmonic curve Пятая ультрагармоника | 9.6 | 0.6562
The sixth ultraharmonic curve Шестая ультрагармоника | 11.2 | 0.5467
The seventh ultraharmonic curve Седьмая ультрагармоника | 12.8 | 0.9751
The eighth ultraharmonic curve Восьмая ультрагармоника | 14.4 | 1.184
The ninth ultraharmonic curve Девятая ультрагармоника | 16.0 | 0.5384
Table 1. The value of the frequencies and amplitudes of the harmonic composition of nonlinear oscillations with sinusoidal disturbance.
Таблица 1. Значение частот и амплитуд гармонического состава нелинейных колебаний при синусоидальном возмущении
Harmonics Гармоника | Frequency, Hz Частота, Гц | Spectral density, mm 2s Спектральная плотность, мм2 с
The fundamental harmonic curve Основная | 1.6 | 2430
The first ultraharmonic curve Первая ультрагармоника | 3.1 | 360
The second ultraharmonic curve Вторая ультрагармоника | 4.75 | 410
The third ultraharmonic curve Третья ультрагармоника | 6.5 | 290
The study shows that the method of probabilistic analysis of random oscillations of a nonlinear system based on the averaging procedure over a set of implementations allows one to obtain sufficiently reliable characteristics of the random processes under study. The given method can be used in the future for probabilistic calculation of more complex nonlinear systems with a finite number of degrees of freedom.
Проведённое исследование показывает, что методика вероятностного анализа случайных колебаний нелинейной системы на основе процедуры усреднения по множеству реализаций позволяет получить достаточно достоверные характеристики исследуемых случайных процессов и может быть использована в дальнейшем для вероятностного расчёта более сложных нелинейных систем с конечным числом степеней свободы.

## Slide 12
Thank you for your kind attention!
Спасибо за внимание!