## Slide 1
Investigating Running Dynamics of
High Speed Trains
Гаврюшин Михаил Александрович
Старший научный сотрудник АО «ВНИКТИ»
Коссов Валерий Семенович
Генеральный директор АО «ВНИКТИ», д.т.н., профессор
Спиров Андрей Владимирович
Заместитель заведующего отделением 06.10.2022

## Slide 2
Модель вагона поезда «САПСАН»
A High Speed Train Mathematical Model

## Slide 3
Оборудование высокоскоростного поезда вибропреобразователями
2022 SAPSAN Electric Train Certification Tests
Общий вид электропоезда
Установка вибропреобразователей на раму тележки (1),
на буксовый узел (2) и в кабине машиниста (3)
1
2
3
Электропоезд был оборудован вибропреобразователями типа АР2038, которые предназначены для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный
вибрационному или ударному ускорению механической системы, одновременно в трёх
составляющих пространственного ускорения. Опытные поездки проводились на участке пути Окуловка – Мстинский мост Октябрьской ж.д. с реализацией скоростей до 225 км/ч.

## Slide 4
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Вагон поезда «Сапсан»
Показатели |  | Моделирование | Испытания
Прямой участок пути с подуклонкой 1/20. Скорость 200 км/ч. |  |  | 
Вертикальные ускорения кузова |  | 0,13 м/с2 | 0,18 м/с2
Горизонтальные ускорения кузова |  | 0,21 м/с2 | 0,17 м/с2
Вертикальные ускорения тележки |  | 1,45 м/с2 | 1,57 м/с2
Горизонтальные ускорения тележки |  | 0,60 м/с2 | 0,61 м/с2
Кривая радиусом 600 м. Скорость 100 км/ч |  |  | 
Боковые силы от колес на рельсы | до 32 кН |  | 22–36 кН
Verifying High Speed Train Models
ГУТ, м/с2
t, с
t, с
ГУТ, м/с2
Испытания
Моделирование

## Slide 5
Европейским стандартом DIN EN 14363 установлены обязательные требования для соблюдения эквивалентной конусности в зависимости от допускаемой скорости движения:
при скоростях 200–230 км/ч – не более 0,35,
при 230–250 км/ч – не более 0,30,
при 250–280 км/ч – не более 0,25,
при 280–350 км/ч – не более 0,15.
Эквивалентная конусность зависит от:
– ширины колеи;
– профиля колеса и рельса;
– подуклонки рельсов.
Подуклонка рельса | Ширина колеи, мм | Профиль колеса | 
 |  | Сименс | ВНИИЖТ РМ-70
1/40 | 1520 | 0,186 | 0,107
 | 1524 | 0,145 | 0,089
1/20 | 1520 | 0,145 | 0,138
 | 1524 | 0,144 | 0,154
1/12 | 1520 | 0,144 | 0,052
 | 1524 | 0,143 | 0,052
Значения эквивалентной конусности для новых профилей колес поезда «Сапсан» и нового рельса Р65
Новый (неизношенный) профиль колеса Сименс
Новый (неизношенный) профиль колеса ВНИИЖТ РМ-70
Эквивалентная конусность в соответствии с BS EN 15302 определяется для взаимодействующей пары профилей колеса и рельса, для этого:
– необходимы координаты, характеризующие поперечные сечения профилей колеса и рельса;
– определяется Δr = f(у) - разность между радиусами правого и левого колеса в точках контакта при боковом смещении колесной пары в пределах ширины колеи (y);
– вычисляется значение эквивалентной конусности.
Необходимы расчеты эквивалентной конусности новых и изношенных профилей колес и рельсов
для определения устойчивости подвижного состава при оценке безопасности движения
Investigating Equivalent Wheel Conicity Options

## Slide 6
левый рельс
правый рельс
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Some Examples of Design Natural Irregularities for a 1 km Track Length of Moscow–Saint-Petersburg Line
Длина полуволны L
Амплитуда А

## Slide 7
Максимальные расчетные значения показателя
плавности хода в вертикальном направлении
Минимальные расчетные значения коэффициента
запаса устойчивости против схода колеса с рельса
Длина полу-волны, м | Ампли-туда, мм | Скорость движения, км/ч |  |  | 
 |  | 100 | 200 | 300 | 400
100 | 20 | 1,61 | 1,81 | 2,85 | 3,16
 | 40 | 1,68 | 1,90 | 3,12 | 4,13
 | 60 | 1,75 | 2,57 | 3,74 | 4,81
 | 60* | 1,65 | 1,94 | 2,39 | 3,13
200 | 50 | 1,61 | 1,72 | 2,06 | 2,45
 | 100 | 1,63 | 1,74 | 2,38 | 3,00
 | 150 | 1,63 | 1,81 | 2,60 | 3,22
 | 200 | 1,64 | 1,87 | 2,82 | 3,62
 | 200* | 1,60 | 1,84 | 2,20 | 2,85
Длина полу-волны, м | Ампли-туда, мм | Скорость движения, км/ч |  |  | 
 |  | 100 | 200 | 300 | 400
100 | 20 | > 5,0 | 3,77 | 1,97 | 1,57
 | 40 | > 5,0 | 3,00 | 1,55 | 1,14
 | 60 | > 5,0 | 1,79 | 1,23 | 1,07
 | 60* | > 5,0 | 2,17 | 1,73 | 1,27
200 | 50 | > 5,0 | 4,40 | 3,94 | 3,83
 | 100 | > 5,0 | 4,10 | 3,66 | 3,16
 | 150 | > 5,0 | 3,96 | 3,27 | 2,68
 | 200 | >5,0 | 3,09 | 3,11 | 2,27
 | 200* | > 5,0 | 3,29 | 3,23 | 2,41
Допускаемое значение не более 2,80
Допускаемое значение не менее 1,4
Analyzing Running Dynamics of High Speed Trains at 400 km/h
* - единичная неровность
Требуется разработка нормативов по состоянию пути для обеспечения комфортности пассажиров и безопасности движения

## Slide 8
Sapsan Train Impact on Railway Track. Test Results
Направление движения
«Сапсан» 15.10.2020 г. 200 км/ч
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Первая тележка
Вторая тележка
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уб, кгс
Уб, кгс
Уб, кгс
Уб, кгс

## Slide 9
Первая тележка
Вторая тележка
Третья тележка
Направление движения
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЭП20 17.10.2020 г. 200 км/ч
Electric Locomotive EP20 Impact on Railway Track. Test Results
Уб, кгс
Уб, кгс
Уб, кгс

## Slide 10: Conclusions
Имеющиеся компетенции и инструментарии позволяют решать задачи связанные с освоением и подтверждением безопасности высокоскоростного подвижного состава.
Модели высокоскоростного подвижного состава можно использовать:
- для подтверждения принимаемых технических решений по экипажу подвижного состава и конструкций верхнего строения пути;
- как инструмент контроля фактического состояния верхнего строения пути по длине неровностей свыше 40 м.
3. Для повышения динамических качеств высокоскоростного электропоезда и обеспечения непревышения нормативных показателей при скоростях движения до 400 км/ч планируется в ближайшие время выполнение многовариантных расчетов по определению рациональных характеристик рессорного подвешивания и выбора оптимального профиля колеса.

## Slide 11
АО «ВНИКТИ»
140402, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.410
Тел.(496) 618-82-18 Факс : (496) 618-82-27
Thank you for attention!