## Slide 1: Особенности определения показателей динамических качеств и воздействия на путь грузовых вагонов в соответствии с требованиями стандартов разных стран
ФГБОУ ВО «ПГУПС»
Доцент, к.т.н. Саидова А.В.
ООО «ВНИЦТТ»
к.т.н. Гусев А.В., к.т.н. Рудакова Е.А.
Пятый международный научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ »

## Slide 2: Введение
С точки зрения динамики рельсовых экипажей безопасность движения и качество хода единицы подвижного состава определяется показателями ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ и показателями ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПУТЬ.
Регламентирующие государственные стандарты
ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам
ГОСТ 34759-2021 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний
(в замен ГОСТ Р 55050-2012)
UIC Code 518 Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior (Safety - Track fatigue - Running behavior)
Specification M-976 Truck Performance for Rail Cars
DIN EN 14363 Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles (Testing of running behavior and stationary tests)
РОССИЯ
ЕВРОПА
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ГОСТ 33788-2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества
Specification M-1001 Design, Fabrication, and construction of freight cars

## Slide 3
Параметр | Описание параметра в соответствие со стандартами |  | 
 | России | Европы | Северной Америки
км/ч | 1,1· |  | Скорости, обеспечивающие дисбаланс (от -3 до +3 дюймов)
Тип участка пути Type of track section | 1. Прямая (длина 1000 м) 2. Кривые среднего радиуса (300-400 м, 600-800 м) 3. Стрелочный перевод на боковой путь | Прямая Twisted track (S-образные кривые) Кривая большого радиуса Кривая малого (400-600 м) и очень малого радиуса (250-400 м) | 1. Прямая 2. Кривые (с возвышением наружного рельса от 1 до 12 дюймов) 3. Переходный участок (спиралевидный)
Режимы движения Driving modes | 1. Постоянная скорость на выбранном участке пути с шагом 20 км/ч (ГОСТ 33211). 2. Оценка критической скорости движения экипажа. 3. Устойчивость вагона против опрокидывания и выжимания в кривой. 4. Устойчивость вагона против схода с рельсов. | Характеристика испытательного участка пути в плане | Устойчивость/сопротивление в кривой; Скручивание/раскачивание; Виляние/галопирование/боковой наклон; Динамический режим.
Неровности Irregularities | Вертикальные и горизонтальные неровности для левого и правого рельса согласно ПНСТ 511-2020. | Геометрические неровности пути должны быть достаточными для создания колебаний обрессоренных частей экипажа во всех направлениях и отражать условия испытаний на трассе. | Вертикальные неровности для «Pitch and bounce» И др.
Параметр | Описание параметра в соответствие со стандартами |  | 
 | России | Европы | Северной Америки
 |  |  | Скорости, обеспечивающие дисбаланс (от -3 до +3 дюймов)
Тип участка пути Type of track section | 1. Прямая (длина 1000 м) 2. Кривые среднего радиуса (300-400 м, 600-800 м) 3. Стрелочный перевод на боковой путь | Прямая Twisted track (S-образные кривые) Кривая большого радиуса Кривая малого (400-600 м) и очень малого радиуса (250-400 м) | 1. Прямая 2. Кривые (с возвышением наружного рельса от 1 до 12 дюймов) 3. Переходный участок (спиралевидный)
Режимы движения Driving modes | 1. Постоянная скорость на выбранном участке пути с шагом 20 км/ч (ГОСТ 33211). 2. Оценка критической скорости движения экипажа. 3. Устойчивость вагона против опрокидывания и выжимания в кривой. 4. Устойчивость вагона против схода с рельсов. | Характеристика испытательного участка пути в плане | Устойчивость/сопротивление в кривой; Скручивание/раскачивание; Виляние/галопирование/боковой наклон; Динамический режим.
Неровности Irregularities | Вертикальные и горизонтальные неровности для левого и правого рельса согласно ПНСТ 511-2020. | Геометрические неровности пути должны быть достаточными для создания колебаний обрессоренных частей экипажа во всех направлениях и отражать условия испытаний на трассе. | Вертикальные неровности для «Pitch and bounce» И др.
Условия движения вагона при оценке ДК и ВП

## Slide 4: Показатели ДК в России и их допустимые значения
Показатели ДК в соответствие с
ГОСТ 33211-2014
Максимальное отношение рамной силы к статической осевой нагрузке
0,40 / 0,38*
Максимальный коэффициент динамической добавки обрессоренных частей
0,75 / 0,65*
Максимальный коэффициент динамической добавки необрессоренных частей
0,98 / 0,90*
Минимальный коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса
1,30*
Максимальное вертикальное ускорение обрессоренных частей в долях от g
0,75 / 0,65*
* - в числителе для вагона с минимальной расчетной массой, в знаменателе – с максимальной.
0,55 / 0,45*
Максимальное боковое ускорение обрессоренных частей в долях от g

## Slide 5
Показатели ВП в соответствие с
ГОСТ 34759-2022
Критерий устойчивости рельсошпальной решетки от поперечного сдвига по балласту
(коэффициент α) для ж.д. пути с типовой конструкцией верхнего строения пути / для ж.д. пути с песчаным и гравийным балластом
1,4 / 1,1
Напряжения в балласте под шпалой для ж.д. пути с типовой конструкцией верхнего строения пути / для ж.д. пути с песчаным и гравийным балластом
0,5 / 0,3 МПа
Динамические напряжения растяжения в кромках подошвы рельса, в переднем вылете рамных рельсов и переводных кривых стрелочных переводов
240 МПа
Динамическая погонная нагрузка на ж.д. путь от тележки
168 кН
Напряжения на основной площадке земляного полотна
0,08 МПа
Боковые силы, передаваемые от колеса на рельс
100 кН
Отношение рамной силы к вертикальной статической нагрузке колесной пары на рельсы (Pст) для ж.д. пути с типовой конструкцией верхнего строения пути / для ж.д. пути с песчаным и гравийным балластом
0,4 / 0,3
Показатели ВП в России и их допустимые значения

## Slide 6: Показатели ДК в Европе и их допустимые значения
Показатели ДК в соответствие с
EN 14363 и UIC 518
Безопасность движения (Running safety) | Допускаемое значение
Сумма направляющих сил левого и правого колеса: =+ | 0,85(10кН+), где - максимальная статическая осевая нагрузка
Коэффициент схода с рельсов, | не более 1,2
Угол набегания ведущей колесной пары, α | 0,017 рад
Высота поднятия испытуемого колеса ведущей колесной пары, | не более 5 мм
Безопасность движения (Running safety) | Допускаемое значение
 | не более 1,2
Угол набегания ведущей колесной пары, α | 0,017 рад
 | не более 5 мм
Показатели ходовых качеств (Ride characteristics) | Допускаемое значение
Боковая нагрузка на буксу, | 0,8(10кН+), где =0,8 для порожнего вагона; =0,75
Боковое ускорение на раме тележки над буксой, | 12 м/-(m/5t) м/
Боковое ускорение на кузове вагона над ходовой частью, | 3 м/
Вертикальное ускорение на кузове вагона над ходовой частью, | 5 м/
j – номер колесной пары; a – колесо на наружном рельсе в кривой; – номер тележки. | 
Показатели ходовых качеств (Ride characteristics) | Допускаемое значение
* Вместо испытаний допускается применять компьютерное моделирование для:
расширения диапазона условий испытаний, при которых не выполнена полная программа испытаний;
апробации транспортных средств после модернизации;
апробация новых транспортных средств путем сравнения с уже утвержденным эталонным транспортным средством;
исследование динамического поведения экипажа при аварийных режимах.
Предельное значение отношения (Y/Q) для соотношений угла наклона гребня β и коэффициента трения μ
Notes: Отношение поперечной силы к вертикальной (Y/Q) было впервые предложено Надалем в 1908 году и с тех пор широко используется при оценке безопасности движения железными дорогами по всему миру.
Максимальное отношение поперечной силы к вертикальной силе на одно колесо (Y/Q) используется в качестве меры приближения к ситуации схода с рельсов при подъеме гребня.
Критерий основан на равновесии сил на наклонной плоскости контакта колеса с рельсом.
Сход с рельсов происходит, если сумма вертикальных составляющих нормальных и тангенциальных сил достаточна для поддержания вертикальной силы на колесе.
Предполагается, что в точке контакта гребня происходит скольжение вниз. Кроме того, предполагается, что тангенциальная сила (трения) на гребне равна коэффициенту трения на гребне µ, умноженному на нормальную силу на фланце N.

## Slide 7: Показатели ДК в Северной Америке и их допустимые значения
Эксплуатационные показатели в соответствие с М-976, M-1001
«Галопирование и раскачивание»
0,98 / 0,90*
«Боковой наклон кузова»
0,6 / 1,5
«Движение по переходному участку»
10 / 1 / 95
«Скручивание и боковой наклон»
6 / 1,5 / 10 / 1 / 95
«Виляние»
1,50 / 0,13
Боковое ускорение кузова / СКО в долях от g
«Устойчивость в кривой»
0,80 / 1,50
Максимальное отношение боковых и вертикальных сил на колесо / на оси
Минимальная вертикальная нагрузка на колесо, % / Максимальное отношение боковых и вертикальных сил на колесо / на оси
Минимальная вертикальная нагрузка на колесо, % / Вертикальное ускорение кузова в долях от g / Максимальное сжатие рессорного комплекта, %
Максимальное отношение боковых и вертикальных сил на одной стороне тележки / на оси
Боковое отклонение кузова / Максимальное отношение боковых и вертикальных сил на оси / Минимальная вертикальная нагрузка на колесо, % / Вертикальное ускорение кузова в долях от g / Максимальное сжатие рессорного комплекта, %
«Динамическое прохождение кривой»
0,80 / 1,50
Максимальное отношение боковых и вертикальных сил на колесо / на оси / Минимальная вертикальная нагрузка на колесо, %

## Slide 8
Показатели ВП в Европе и Северной Америке и их допустимые значения
Показатели ВП в Европе
согласно EN 14363
Нагружение пути (Track loading) | Допускаемое значение
Квазистатическая направляющая сила, | [Y]=60 кН
Квазистатическая вертикальная сила от колеса на рельс, | [Q]=155 кН
Максимальная вертикальная сила от колеса на рельс, | -
Параметр квазистатической нагрузки на рельс: = +0,83 | -
Максимальная боковая сила, | -
Параметр максимальной нагрузки на рельс: = | -
Количество повреждений поверхности рельса, | -
j – номер колесной пары; a – колесо на наружном рельсе в кривой; – номер тележки. | 
Нагружение пути (Track loading) | Допускаемое значение
 | [Y]=60 кН
 | [Q]=155 кН
 | -
 | -
 | -
 | -
 | -
Показатели ВП в Северной Америке
Согласно M-976 и М-1001
Режим | Критерий | Допускаемое значение
Устойчивость прохождения кривой | Максимальное суммарное соотношение боковых и вертикальных сил, действующих на ось (95%) | 1,5
Движение по спирали | Максимальное соотношение боковых и вертикальных сил на колесе | 1,0
Скручивание, боковой наклон | Минимальная вертикальная нагрузка, % | 10
Галопирование, колебания подпрыгивания | Максимальная допустимая нагрузка рессоры, % | 95
Путевые колебания, раскачивание | Максимальное соотношение боковых и вертикальных сил, действующих на одной стороне тележки | 0,6
Динамическое прохождение кривой | Максимальное соотношение боковых и вертикальных сил на колесе | 1,0
Notes: Согласно стандартам AAR воздействие на путь оценивается по показателям динамических качеств при движении вагона в различных режимах.
На данном слайде для сравнения приведены некоторые показатели по стандартам AAR, определяемые аналогично европейским стандартам.
Таким образом, можно заключить, что в соответствии со стандартами РФ, Европы и Северной Америки есть общие критерии оценки динамического поведения экипажа и воздействия на путь,
по результатам которых можно сделать заключении о безопасной эксплуатации подвижного состава.

## Slide 9
Компьютерная модель универсального полувагона
Компьютерная модель грузового вагона
Тележка 18-100 с осевой нагрузкой 23,5 тс
Наименование параметра | Значение
База вагона, м | 8,660
Поперечное расстояние между центрами рессорных комплектов, м | 2,036
Геометрические параметры вагона
Компоновка пружинного комплекта
Модель тележки 18-100 в UM
Notes: Определение показателей безопасности движения проводилось методом компьютерного моделирования. Программный комплекс UM открывает безграничные возможности для всестороннего анализа динамического поведения экипажа, избегая на предварительном этапе проектирования дорогостоящих испытаний.
Для проведения моделирования был принят универсальный полувагон, укомплектованный серийной тележкой 18-100. На слайде представлена компьютерная модель, основные геометрические параметры вагона и конструкция рессорного подвешивания, от которого во многом зависит динамическое поведения экипажа.
В данной работе стояла задача провести сравнительный анализ динамических качеств согласно требованиям разных стран, для получения результатов используя UM. Поэтому детальное уточнение компьютерной модели тележек не проводилось (моделирование клиньев отдельными телами, учет завышения/занижения клиньев). За основу были приняты рекомендации в руководстве по UM и примеры моделирования ж.д. экипажей программного комплекса.

## Slide 10
Неровности рельсового пути при моделировании
РОССИЯ
ЕВРОПА
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
При моделировании принимаются численные реализации вертикальных и горизонтальных неровностей рельсов согласно РД 32.68.
Применяются масштабные коэффициенты, чтобы отступления от номинальных значений по ширине колеи, уровню и просадкам не превышали II степень (имеют близкие к предельным значениям неисправностей рельсов) и соответствовали Инструкции №2288р.
В настоящее время при моделировании необходимо применять неровности согласно ПНСТ 511-2013.
Неровности пути должны быть достаточными для создания колебаний обрессоренных частей экипажа во всех направлениях и отражать условия испытаний.
В качестве оценочных величин используются стандартные отклонения по длине пути и максимальные амплитуды отдельных дефектов.
В Северной Америке принимается характеристика макро геометрии пути согласно режиму испытаний.
Контролируется положение рельсовых нитей по:
Ширине колеи
Уровню
Просадке
Перекосу
Разности смежных стрел изгиба
Notes: Отдельно необходимо отметить применяемые неровности при моделировании в разных странах. На данном слайде приведено сравнение неровностей в РФ и Европе.
В России при моделировании используют неровности по РД 32.68 или ПНСТ 511-2020 (с учетом измерений на полигонах).
Для соответствия степени отступлений пути №2288р для вертикальных неровностей по РД 32.68 применяются корректирующие коэффициенты.
В начале 1990-х рабочая группа в Европе UIC SC7G «Геометрические параметры» разработала метод описания геометрического качества пути.

## Slide 11
Условия расчета показателей ДК и ВП по ГОСТ (РФ)
Движение порожнего и груженого вагона по пути (длиной 1000 м) со скоростью 90 км/ч:
Прямая;
Кривая среднего радиуса 650 м;
Кривая малого радиуса 350 м.

## Slide 12
Результаты расчета показателей ДК по ГОСТ (РФ)

## Slide 13
Результаты расчета показателей ВП по ГОСТ (РФ)
Для оценки воздействия на путь по результатам компьютерного моделирования проводится анализ вертикальных и боковых сил в контакте колесо – рельс.
Вертикальные силы
Боковые силы
Динамические напряжения растяжения в кромках подошвы рельса
Напряжения в балласте под шпалой
Критерий устойчивости рельсошпальной решетки от поперечного сдвига по балласту
Показатели воздействия на путь:

## Slide 14
Условия расчета показателей ДК по EN (Европа)
Движение порожнего и груженого вагона по пути со скоростью 90 км/ч:
Прямая;
Кривая малого радиуса 350 м.
Горизонтальные неровности рельса (Европа, хороший путь)
До 9,5 мм
Вертикальные неровности рельса (Европа, хороший путь)
До 11,0 мм

## Slide 15
Результаты расчета показателей ДК по EN (Европа)
Оценка безопасности движения экипажа
(Running safety)
Оценка динамического поведения экипажа (Ride characteristics)

## Slide 16
Условия расчета показателей ДК по AAR (Северная Америка)
Режим «Constant curving»
Радиус кривой, градусы | Скорость движения, км/ч, соответствующая дисбалансу |  | 
 | U=-3 дюйма | U=0 дюймов | U=+3 дюйма
3 | 11,5 | 63,0 | 89,0
12 | 6,0 | 31,0 | 44,0
Режим «Twist and roll»
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Режим «Yaw and Sway»
Вертикальные неровности для левого рельса
Вертикальные неровности для правого рельса
Поперечные неровности
Скорость
движения 90 км/ч, порожний и груженый режимы
Режим «Dynamic Curving»
Кривая радиусом 12°;
Возвышение наружного рельса 81,3 мм;
Скорость движения соответствует дисбалансу от -3 до +3 дюймов

## Slide 17
Режим «Constant curving»
Результаты расчета показателей ДК по AAR (Северная Америка)
Notes: «Constant curving» - Устойчивость в кривой

## Slide 18
Результаты расчета показателей ДК по AAR (Северная Америка)
Режим «Twist and roll»
Режим «Pitch and bounce»
V=9 км/ч
V=32 км/ч
V=45 км/ч
Режим «Dynamic Curving»
Превышение
Превышение
Notes: «Twist and roll» - «Боковой наклон кузова»
«Pitch and bounce» - «Галопирование и раскачивание»
«Dynamic Curving» - «Динамическое прохождение кривой»

## Slide 19
Заключение
Оценка безопасности эксплуатации железнодорожного подвижного состава, его качество хода, воздействия на путь в России, странах Европы и в Северной Америке ведется по разным показателям.
Требования стандартов Северной Америки позволяют наиболее полно оценивать динамическое поведение экипажа (режимы, обуславливающие отдельные виды колебаний элементов конструкции, и полноценные режимы, соответствующие условиям эксплуатации).
В России похожее исследование динамического поведения экипажа (помимо движения вагона в условиях, приближенных к эксплуатации) проводится экспериментально путем сбрасывания вагонов с клиньев. Однако, для моделирования такие режимы требованиями стандартов не предусмотрены, требуемые к оценке показатели не разработаны.

## Slide 20
Заключение
Оценка воздействия экипажа на путь выделена в отдельный вид исследований только в России. Представляет собой расчет комплекса показателей на основании результатов моделирования движения экипажа по пути (по значениям вертикальных, поперечных сил в контакте колес с рельсами, коэффициентов динамической добавки обрессоренных частей, рамных сил).
В странах Европы и в Северной Америке оценка воздействия на путь ведется косвенно по показателям взаимодействия колес с рельсами (через вертикальные и поперечные силы в пятнах контакта, углы набегания колесных пар и тд).
Полученные результаты моделирования движения универсального полувагона на тележках модели 18-100 в соответствие с требованиями стандартов перечисленных стран подтверждают необходимость и показывают возможные пути доработки требований стандартов России к оценке ДК и ВП рельсового подвижного состава.