## Slide 1
Пятый научно-технический семинар
«Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ» | 06/10/2022
Модель тензометрической колесной пары
Strain Gauge Wheel Set Model
Акашев Михаил Геннадьевич
ведущий инженер отдела пути и специального подвижного состава АО «ВНИКТИ»
Савоськин Анатолий Николаевич
доктор технических наук, профессор
РУТ (МИИТ), кафедра «Электропоезда и локомотивы»

## Slide 2
Все известные реализации Российских тензометрических колёсных пар (ТКП) позволяют проводить регистрацию вертикальных и горизонтально поперечных усилий. Однако на стадии создания таких ТКП не в полной мере был задействован теоретический подход, а именно математическое моделирование, что позволило бы более точно определять местоположение наклеиваемых на диски колесных пар тензорезисторов с учетом достижения максимальных деформаций на них и наименьшей погрешности при восстановлении по ним приложенных нагрузок.
Кроме того, отсутствуют исследования по верификации восстановленных вертикальных и горизонтально поперечных усилий в динамике по показаниям тензометрических датчиков с расчётными значениями вертикальных и горизонтально поперечных сил в точке контакта колеса с рельсом. При этом необходимо учитывать изменяющееся положение тензорезисторов на дисках вращающихся колёс, а также необходимость определения минимально необходимого и достаточного количества таких датчиков.
С учётом изложенного в программном комплексе «Универсальный механизм» была выполнена разработка математической модели для расчёта напряжённого состояния диска колеса ТКП в зависимости от приложенных вертикальных и горизонтальных сил. По результатам выполненных расчётов были определены места наклейки тензорезисторов для измерения вертикальных, а также горизонтальных сил в контакте колесо-рельс, в которых обеспечивается минимум погрешности измерений.
На основе расчёта напряжений в тензорезисторов, изменяющих своё местоположение из-за вращения колёсной пары, были получены формулы для пересчёта измеренных значений напряжений в величины вертикальных и боковых сил в точке контакта колёс с рельсами.
Постановка задачи
Setting Objectives

## Slide 3
Варианты реализации ТКП
Strain Gauge Wheel Set: Implementation Options
Патент №2441206
АО «ВНИКТИ»
(8 тензорезисторов на колесе)
Patent №2441206
VNIKTI, JSC
(8 wheel-mounted strain gauges)
Патент №2591739
АО «ВНИИЖТ»
(16 тензорезисторов
на колесе)
Patent №2591739
BNIIZhT, JSC
(16 wheel-mounted strain gauges)
Патент №2682567
АО «НВЦ «Вагоны»
(32 тензорезистора
на колесе)
Patent №2682567
NVTs Vagony, JSC
(32 wheel-mounted strain gauges)

## Slide 4
Исходные данные для подготовки модели
Source Data for Modeling
Схема расположения тензорезисторов на внутренней части диска колеса по патенту
АО «ВНИКТИ»
Strain gauge layout for inner wheel web,
VNIKTI JSC patent
Схема подключения тензорезисторов в мостовую измерительную схему с двумя активными тензорезисторами (показан пример для пары тензорезисторов R1Z–R3Z)
Wiring diagram for connecting strain gauges to measuring circuit with 2 active strain gauges (example given for pair of strain gauges R1Z–R3Z )
Колесо цельнокатаное с плоскоконическим диском диаметром по кругу катания 957 мм по ГОСТ 10791-2011
Solid conical wheel, wheel tread diameter of 957 mm as per GOST 10791-2011

## Slide 5
Подготовка модели ТКП
Strain Gauge Wheel Set Modeling
Конечно-элементная модель колесной пары
(wheel set finite-element model):
1) Узлов (total units) – 415183
2) конечных элементов (total finite elements) – 376200
3) степеней свободы (total degrees of freedom) – 2491098
4) собственных форм (total natural modes) – 14
Модель вагона-цистерны с набегающей ТКП
(rail tanker model with climbing wheel set)
Введение вспомогательных СК в узлах расположения виртуальных тензорезисторов (ВТ) для анализа напряжений с использованием подхода Лагранжа (вращающаяся сетка)
(introduction of auxiliary coordinate systems for positions of virtual strain gauges (VSG) to perform stress analysis using Lagrange approach (rotating frames))
Схема нагружения ТКП активными внешними Т-силами
(distribution of active external T-forces over wheel set)

## Slide 6
Силы, действующие в точках контакта колеса с рельсом
Forces Applied at Wheel-Rail Contact Points
Боковая сила (lateral force):
Вертикальная сила (vertical force):
При условии, что касательные силы (assuming that shear forces equate as follows) F1=0 и F2=0:
Одноточечный контакт
(single point contact)
Двухточечный контакт
(two point contact)

## Slide 7
Определение радиусов концентрических окружностей
Determining Concentric Circles Radii
№ | Определение (determining) rz | Определение (determining) ry | 
 | Ty, кН | Tzl, кН | Tzr, кН
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | -10,0 | -10,0 | -10,0
3 | -20,0 | -20,0 | -20,0
4 | -30,0 | -30,0 | -30,0
5 | -40,0 | -40,0 | -40,0
6 | -50,0 | -50,0 | -50,0
7 | -60,0 | -60,0 | -60,0
8 | -70,0 | -70,0 | -70,0
9 | -80,0 | -80,0 | -80,0
10 | -90,0 | -90,0 | -90,0
Варианты нагружения (loading variants)
Разности напряжений при определение радиуса ry концентрической окружности для регистрации нормальной силы N2
(stress differential to determine ry of concentric circle to record normal force N2 )
Разность напряжений при определение радиуса rz концентрической окружности для регистрации нормальной силы N1
(stress differential to determine rz of concentric circle to record normal force N1)

## Slide 8
Напряженно-деформированное состояние вращающегося колеса ТКП
Stress-Strain Behaviour of a Rotating Wheel in Strain Gauge Wheel Set
Разность радиальных напряжений тензорезисторов в сечениях 1-3 и 2-4
(strain gauge radial stress differential in sections 1-3 and 2-4)
Непрерывная функция разности радиальных напряжений тензорезисторов
(continuous function of strain gauge radial stress differences):

## Slide 9
Проверка зависимостей напряженно-деформированного состояния вращающегося колеса ТКП
Strain-Stress Dependency Check for Rotation of Wheel within Strain Gauge Wheel Set
Неровности рельсовых нитей (rail asperities):
вертикальные неровности (vertical) горизонтальные неровности (horizontal)
Разность радиальных напряжений ΔσZ и ΔσY для пар виртуальных тензорезисторов R1Z–R3Z и R2Z–R4Z с применением подходов Эйлера и Лагранжа
(difference between radial stresses ΔσZ and ΔσY for virtual strain gauge (VSG) pairs R1Z–R3Z и R2Z–R4Z using Lagrange and Euler approaches)
Непрерывная функция разности радиальных напряжений ΔσZ и ΔσY по данным для пар виртуальных тензорезисторов R1Z–R3Z и R2Z–R4Z с применением подхода Лагранжа
(continuous function of differences between radial stresses ΔσZ and ΔσY based on readings by VSG pairs R1Z–R3Z и R2Z–R4Z using Lagrange approach)

## Slide 10
Зависимости между показаниями ВТ и силами в точках контакта
Readings by Virtual Strain Gauges Vs. Forces at Contact Point
Зависимость N1 от ΔσZ (N1 versus ΔσZ)
Вариант нагружения (loading variant) № | Градуировка нормальной силы N1 (normal force N1calibrations) | Градуировка нормальной силы N2 (normal force N2 calibrations) | 
 | Поперечная активная сила (active lateral force) TY, кН | Вертикальная активная сила на буксе левого колеса (active vertical force applied to left wheel axle box ) TZL, кН | Вертикальная активная сила на буксе правого колеса (active vertical force applied to right wheel axle box) TZR, кН
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | -20,0 | -20,0 | -20,0
3 | -40,0 | -40,0 | -40,0
4 | -60,0 | -60,0 | -60,0
5 | -80,0 | -80,0 | -80,0
6 | -100,0 | -100,0 | -100,0
Зависимость N2 от ΔσY (N2 versus ΔσY)

## Slide 11
Проверка зависимости между показаниями ВТ и силами в точках контакта
Readings by Virtual Strain Gauges Vs. Forces at Contact Point
Неровности рельсовых нитей (rail asperities):
вертикальные неровности (vertical) горизонтальные неровности (horizontal)
Нормальные силы,
определенные с помощью мастера переменных
(normal forces as determined by variables wizard)
Нормальные силы,
определенные по показаниям ВТ
(normal forces according to VSG readings)

## Slide 12
Спасибо за внимание!