## Slide 1
Влияние точности установки колёсных пар локомотивов на износ колёс
А.В. Писарев1, А.В. Горин1, Д.А. Карасев1,
В.А. Сакало2, В.А. Симонов2, Р.В. Ковалев2
1ООО "Центр перспективных технологий ТМХ"
2Брянский государственный технический университет
Брянский
государственный
технический
университет

## Slide 2: Содержание
Неточности установки колёсных пар тележек
Доработка математических моделей локомотивов ТЭ10 и ЭС5К
Доработка инструмента прогнозирования износа профилей железнодорожных колёс
Тестирование методики исследования
Результаты

## Slide 3: 1. Разность диаметров по кругу катания бандажей колёсной пары
Локомотив ЭС5К
Правое колесо Ø 1250 мм (номинал), левое колесо Ø 1240 мм
Ровный путь, режим выбега

## Slide 4: 2. Погрешность развески между колёсными парами тележки
Пружинный комплект тепловоза ТЭ10М
Модель тележки тепловоза ТЭ10М
Pст+ΔP
Pст+ΔP
Pст+ΔP
Pст+ΔP

## Slide 5: 2. Погрешность развески между колёсными парами тележки
ΔP, кН | № КП | Статическая нагрузка, кН | Погрешность развески
0 | 1 | 245.00 | 0.00%
 | 2 | 245.00 | 
 | 3 | 245.00 | 0.00%
 | 4 | 245.00 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.00 | 
20200 | 1 | 248.06 | 3.00%
 | 2 | 240.85 | 
 | 3 | 244.80 | 0.67%
 | 4 | 246.43 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.14 | 
40000 | 1 | 251.01 | 6.00%
 | 2 | 236.82 | 
 | 3 | 244.60 | 1.30%
 | 4 | 247.79 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.22 | 
59300 | 1 | 253.88 | 9.00%
 | 2 | 232.93 | 
 | 3 | 244.33 | 1.94%
 | 4 | 249.08 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.22 | 
78100 | 1 | 256.61 | 12.00%
 | 2 | 229.12 | 
 | 3 | 244.08 | 2.57%
 | 4 | 250.35 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.16 | 
96500 | 1 | 259.26 | 15.00%
 | 2 | 225.44 | 
 | 3 | 243.84 | 3.19%
 | 4 | 251.62 | 
Суммарная нагрузка: |  | 980.16 | 
ΔP, кН | № КП | Статическая нагрузка, кН | Погрешность развески
0 | 1 | 223.82 | 1.47%
 | 2 | 227.96 | 
 | 3 | 227.17 | 
 | 4 | 227.22 | 1.47%
 | 5 | 227.84 | 
 | 6 | 223.89 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1357.90 | 
3540 | 1 | 232.38 | 3.00%
 | 2 | 220.41 | 
 | 3 | 225.62 | 
 | 4 | 227.60 | 1.09%
 | 5 | 229.10 | 
 | 6 | 225.12 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1360.23 | 
5750 | 1 | 236.86 | 6.00%
 | 2 | 215.45 | 
 | 3 | 223.46 | 
 | 4 | 226.74 | 0.88%
 | 5 | 230.45 | 
 | 6 | 224.74 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1357.70 | 
8400 | 1 | 238.31 | 9.00%
 | 2 | 217.27 | 
 | 3 | 218.63 | 
 | 4 | 225.91 | 0.46%
 | 5 | 231.32 | 
 | 6 | 224.88 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1356.32 | 
13450 | 1 | 245.23 | 12.00%
 | 2 | 209.80 | 
 | 3 | 218.95 | 
 | 4 | 223.28 | 1.93%
 | 5 | 232.84 | 
 | 6 | 227.60 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1357.70 | 
17400 | 1 | 249.58 | 15.00%
 | 2 | 206.92 | 
 | 3 | 217.05 | 
 | 4 | 220.29 | 4.16%
 | 5 | 234.53 | 
 | 6 | 229.46 | 
Суммарная нагрузка: |  | 1357.83 | 
Погрешность развески для тепловоза ТЭ10М
Погрешность развески для электровоза ЭС5К

## Slide 6: 2. Погрешность развески между колёсными парами тележки
Локомотив ЭС5К
Статическая нагрузка на первую колёсную пару больше на 15%, чем на вторую
Ровный путь, режим выбега

## Slide 7: 2. Погрешность развески между колёсными парами тележки
Локомотив ЭС5К
Статическая нагрузка на первую колёсную пару больше на 15%, чем на вторую
Ровный путь, режим тяги (прикладывается сила, соответствующая 70% от силы, соответствующей внешней тяговой характеристике локомотива)

## Slide 8: 3. Погрешность соосности поверхностей катания колёсной пары
Неточное сверление отверстия под ступицу в колёсном диске
d
Ось колёсной пары
Центральная ось колеса

## Slide 9: 3. Погрешность соосности поверхностей катания колёсной пары
Локомотив ТЭ10М
Погрешность соосности посадки левого колеса на ось составляет 20 мм
Ровный путь, режим выбега

## Slide 10: Содержание
Неточности установки колёсных пар тележек
Доработка математических моделей локомотивов ТЭ10 и ЭС5К
Доработка инструмента прогнозирования износа профилей железнодорожных колёс
Тестирование методики исследования
Результаты

## Slide 11: Составная колёсная пара
Ось колёсной пары
Левое колесо
Правое колесо
Сайлент-блок
Сайлент-блок
Δx
Δz
Параметры Δx и Δz позволяют задать погрешность соосности

## Slide 12: Модели локомотивов
Модель локомотива | Моделируемая неточность установки колёсной пары
es5k_rail TE10М_rail | Разность диаметров по кругу катания бандажей колёсной пары Погрешность развески между колёсными парами тележки
es5k_rail_independent_wheels TE10М_rail_independent_wheels | Погрешность соосности поверхностей катания колёсной пары
Электровоз ЭС5К
Тепловоз ТЭ10М

## Slide 13: Содержание
Неточности установки колёсных пар тележек
Доработка математических моделей локомотивов ТЭ10 и ЭС5К
Доработка инструмента прогнозирования износа профилей железнодорожных колёс
Тестирование методики исследования
Результаты

## Slide 14: Симметрия в прогнозировании износа
Направление движения
1Л
КП1
КП2
КП3
КП4
1П
2Л
2П
3Л
3П
4Л
4П
Направление движения
4П
КП4
КП3
КП2
КП1
4Л
3П
3Л
2П
2Л
1П
1Л
Проезд вперёд
Проезд назад

## Slide 15: Формирование планов численных экспериментов
№ | Конфигурация | Весовой коэффициент
1 | Прямая Вперёд (тяга = 0) | 0.0825
2 | R300 Правая Вперёд (тяга = 0) | 0.001875
3 | R300 Левая Вперёд (тяга = 0) | 0.001875
4 | R600 Правая Вперёд (тяга = 0) | 0.009375
5 | R600 Левая Вперёд (тяга = 0) | 0.009375
6 | R1000 Правая Вперёд (тяга = 0) | 0.01
7 | R1000 Левая Вперёд (тяга = 0) | 0.01
8 | Прямая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.2475
9 | R300 Правая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.005625
10 | R300 Левая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.005625
11 | R600 Правая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.028125
12 | R600 Левая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.028125
13 | R1000 Правая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.03
14 | R1000 Левая Вперёд (тяга = 0.7) | 0.03
15 | Прямая Назад (тяга = 0) | 0.0825
16 | R300 Правая Назад (тяга = 0) | 0.001875
17 | R300 Левая Назад (тяга = 0) | 0.001875
18 | R600 Правая Назад (тяга = 0) | 0.009375
19 | R600 Левая Назад (тяга = 0) | 0.009375
20 | R1000 Правая Назад (тяга = 0) | 0.01
21 | R1000 Левая Назад (тяга = 0) | 0.01
22 | Прямая Назад (тяга = 0.7) | 0.2475
23 | R300 Правая Назад (тяга = 0.7) | 0.005625
24 | R300 Левая Назад (тяга = 0.7) | 0.005625
25 | R600 Правая Назад (тяга = 0.7) | 0.028125
26 | R600 Левая Назад (тяга = 0.7) | 0.028125
27 | R1000 Правая Назад (тяга = 0.7) | 0.03
28 | R1000 Левая Назад (тяга = 0.7) | 0.03
 | Сумма: | 1.00
№ | Конфигурация | Весовой коэффициент
1 | Прямая (тяга = 0) | 0.165
2 | Кривая R300 (тяга = 0) | 0.0075
3 | Кривая R600 (тяга = 0) | 0.0375
4 | Кривая R1000 (тяга = 0) | 0.04
5 | Прямая (тяга = 0.7) | 0.495
6 | Кривая R300 (тяга = 0.7) | 0.0225
7 | Кривая R600 (тяга = 0.7) | 0.1125
8 | Кривая R1000 (тяга = 0.7) | 0.12
 | Сумма: | 1.00
Доля прямых | 0.66
Доля кривых R < 450 м | 0.03
Доля кривых 450 м ≤ R < 800 м | 0.15
Доля кривых 800 м ≤ R < 1200 м | 0.16
Доля режима тяги/торможения | 0.75
Распределение профилей пути в плане для общесетевого полигона эксплуатации
Набор конфигураций проекта износа для экипажа, колёсные пары в котором установлены с отклонениями
Набор конфигураций проекта износа для экипажа, колёсные пары в котором установлены точно

## Slide 16: Содержание
Неточности установки колёсных пар тележек
Доработка математических моделей локомотивов ТЭ10 и ЭС5К
Доработка инструмента прогнозирования износа профилей железнодорожных колёс
Тестирование методики исследования
Результаты

## Slide 17: Электровоз ЭС5К
Профиль ГОСТ 11018-2011
Тележка 1
Тележка 2

## Slide 18: Тепловоз ТЭ10М
Профиль ГОСТ 11018-2011
Тележка 1
Тележка 2

## Slide 19: Тепловоз ТЭ10М
Профиль:
ГОСТ 11018-2011
Неточность:
Погрешность развески,
статическая нагрузка
КП1 на 15% меньше
нагрузки КП3
Тележка 1
Прокат
КП1
КП3
КП2
15%
Износ гребня

## Slide 20: Тепловоз ТЭ10М
Профиль:
ГОСТ 11018-2011
Неточность:
Погрешность развески,
статическая нагрузка
КП1 на 15% больше
нагрузки КП3
Тележка 1
Прокат
КП1
КП3
КП2
15%
Износ гребня

## Slide 21: Содержание
Неточности установки колёсных пар тележек
Доработка математических моделей локомотивов ТЭ10 и ЭС5К
Доработка инструмента прогнозирования износа профилей железнодорожных колёс
Тестирование методики исследования
Результаты

## Slide 22: Электровоз ЭС5К: погрешность соосности

## Slide 23: Электровоз ЭС5К: разность диаметров

## Slide 24: Электровоз ЭС5К: погрешность развески

## Slide 25: Тепловоз ТЭ10М: погрешность соосности

## Slide 26: Тепловоз ТЭ10М: разность диаметров

## Slide 27: Тепловоз ТЭ10М: погрешность развески

## Slide 28: Выводы
Самое сильное влияние на ресурс локомотива по износу колёс оказывает: для электровоза ЭС5К – погрешность соосности поверхностей катания колёсной пары, для тепловоза ТЭ10М – разность диаметров по кругу катания бандажей колёсной пары. Для электровоза ЭС5К значение погрешности соосности 5 мм приводит к уменьшению ресурса локомотива более чем в 3,5 раза для всех рассмотренных профилей.
Самое слабое влияние на ресурс электровоза ЭС5К и тепловоза ТЭ10М по износу колёс оказывает погрешность развески между колёсными парами тележки. Влияние этой погрешности усиливается только при значительных превышениях допуска.
В пределах допусков рассматриваемых неточностей установки колёсных пар тележек для профилей колёс ГОСТ 11018-2011, ДМетИ ЛБ и Зинюка-Никитского уменьшение ресурса локомотивов ЭС5К и ТЭ10М не превышает 9%.

## Slide 29
Спасибо за внимание!
Влияние точности установки колёсных пар локомотивов на износ колёс
Д.А. Карасев1, А.В. Писарев1, А.В. Горин1,
В.А. Сакало2, В.А. Симонов2, Р.В. Ковалев2
1ООО "Центр перспективных технологий ТМХ"
2Брянский государственный технический университет
Брянский
государственный
технический
университет