## Slide 1
ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ МАНЕКЕНОВ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ АВАРИЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ТРАВМИРОВАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ
Научный руководитель д.т.н., профессор каф. Вагоны Павлюков А.Э.
к.т.н., доцент, И.о. зав. кафедрой каф. Вагоны Колясов К.М.
Аспирант ТТН-310 Жуйков М.В.
Аспирант ТТН-211 Дуванов Д.В.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

## Slide 2
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
Первая в мире автокатастрофа со смертельным исходом
31 августа 1869 года Мэри Уорд стала первой зарегистрированной жертвой автомобильной аварии
Паровая карета 1860-х годов, похожая на автомобиль. Именно с такой упала Мэри Уорд.

## Slide 3
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
Детройтский университет штата Уэйн первым начал серьезную работу по сбору данных о воздействии высокоскоростных столкновений на организм человека. В конце 1930-х годов не было достоверных данных о том, как человеческий организм реагирует на внезапные, сильные силы, действующие на него в автомобильной аварии.
Труп, использованный во время испытания на лобовой удар.

## Slide 4
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
В 1954 году полковник ВВС США Джон Пол Стэпп разогнался до скорости более 1000 км/ч на ракетных санях и остановился за 1,4 секунды.
Лоуренс Патрик, в то время профессор Университета штата Уэйн, пережил около 400 поездок на ракетных санях, чтобы проверить влияние быстрого торможения на организм человека.
Патрик сказал, что исследование, проведенное им и его учениками, было плодотворным в разработке математических моделей, с которыми можно было бы сравнить дальнейшие исследования. В то время как данные живого тестирования были ценны, люди не могли выдержать испытаний, которые превышали определенную степень физической травмы. Для сбора информации о причинах и предотвращении травм и смертельных исходов потребуется другой вид испытуемого.
Полковник Стэпп верхом на ракетных санях на военно-воздушной базе Эдвардс

## Slide 5
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
В начале 1950-х годов Олдерсон и Грумман изготовили манекен, который использовался для проведения крэш-тестов как автомобилей, так и самолетов. Оригинальный "Сьерра Сэм" был 95-м процентильным мужским манекеном (тяжелее и выше 95% человеческих мужчин).
Олдерсон продолжал выпускать так называемую серию VIP-50, построенную специально для General Motors и Ford, но также принятую на вооружение Национальным бюро стандартов. Сьерра последовала за манекеном конкурента, моделью, которую она назвала "Сьерра Стэн".
Сьерра Сэм проверила катапультные кресла.

## Slide 6
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
General Motors, взявшая на себя инициативу по разработке надежного и долговечного манекена, не обнаружила, что ни одна модель Sierra не удовлетворяет ее потребностям. Инженеры GM решили объединить лучшие черты VIP-серии и Sierra Stan, и вот в 1971 году на свет появился гибрид I. С тех пор была проделана значительная работа по созданию все более и более совершенных манекенов. Hybrid II был представлен в 1972 году с улучшенной реакцией плеча, позвоночника и колена, а также более строгой документацией. Hybrid II стал первым манекеном, соответствующим Американскому федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств (FMVSS) для тестирования автомобильных поясных и плечевых ремней.
Два неинструментированных мужских манекена Hybrid II 50-го процентиля использовались в качестве балласта в испытании на столкновение на низкой скорости.

## Slide 7
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
Hybrid III, 50-й процентильный мужской манекен, который впервые появился в 1976 году, является знакомым манекеном для крэш-тестов, и теперь он семейный человек. Если бы он мог стоять прямо, то был бы ростом 175 см и массой 77 кг. К нему присоединяется «старший брат», 95-й процентильный гибрид III, ростом 188 см и 100 кг. Мисс Гибрид III-5-й процентильный женский манекен ростом 152 см (и весом 50 кг. Три детских манекена Hybrid III представляют собой десятилетнего ребенка, шестилетнего ребенка весом 21 кг и трехлетнего ребенка весом 15 кг. Основным преимуществом Hybrid III является улучшенная реакция шеи при сгибании вперед и вращении головы, что лучше имитирует человека.
Семейство оригинального 50-го процентильного самца Hybrid III расширилось, включив в него 95-го процентильного самца, 50-ю процентильную самку и десятилетних, шестилетних и трехлетних манекенов.

## Slide 8
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАНЕКЕНОВ
Манекен для крэш-теста, или просто манекен, - это полномасштабное антропоморфное испытательное устройство (АТД), имитирующее размеры, весовые пропорции и артикуляцию человеческого тела во время столкновения.

## Slide 9
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ МАНЕКЕНОВ
Модели манекенов RigidFE Hybrid III основаны на физических манекенах для взрослых Hybrid III. Раньше эти модели назывались «RigidFE», что связано с тем, что манекены являются полудеформируемыми. Это название вызвало некоторую путаницу. Поэтому новое наименование включает «FAST», что указывает на то, что они не требуют больших вычислительных затрат из-за малого количества элементов. В серию входят женщины 5-го процентиля, мужчины 50-го процентиля и мужчины 95-го процентиля.

## Slide 10
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ МАНЕКЕНОВ
Модели женского манекена Hybrid III 5-го процентиля, мужского манекена Hybrid III 50th процентиля, мужского манекена Hybrid III 95th процентиля являются совместной разработкой с Национальным центром анализа аварий (NCAC) Университета Джорджа Вашингтона и Ливерморская технология программного обеспечения (LSTC). Текущая версия является БЕТА-версией.

## Slide 11
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ МАНЕКЕНОВ
Модели EuroSID 2 и EuroSID 2re являются совместной разработкой немецкой компании DYNAmore. Обе модели были откалиброваны с помощью доступных сертификационных тестов.

## Slide 12
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ МАНЕКЕНОВ
Общая человеческая модель безопасности (THUMS) — модель КЭ человека, совместно разработанная TOYOTA MOTOR CORPORATION и TOYOTA CENTRAL R&D LABS., INC. Целью модели является моделирование кинематики человеческого тела и реакций на травмы в автомобильных авариях. Геометрия частей человеческого тела представлена сетками КЭ, а их материальные свойства определены исходя из определяющих законов. В THUMS есть версии и вариации. За основу взята модель взрослого мужчины среднего роста (AM50%), рост 175 см, вес 77 кг. Были разработаны женская модель небольшого размера (AF05%) и мужская модель большого размера (AM95%). При необходимости разрабатываются модели разного размера или пола. При моделировании рассматриваются две позы: одна – сидячая поза, представляющая пассажира автомобиля, а другая – стоячая поза, представляющая пешехода.

## Slide 13
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ – ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ МАНЕКЕНОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СТОЛКНОВЕНИЙ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Столкновения грузовых электровозов на железнодорожных переездах (2021 год)

## Slide 14
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАНЕКЕНА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ТРАВМИРОВАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ

## Slide 15
ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВМИРОВАНИЯ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ ПРИ АВАРИЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
Критерий травмирования:
- головы HPC
- шеи NIC
- грудной клетки ThCC
- травмирования бедра FFC
- сжатия голени
Показатель:
- по мягким тканям VC
- травмирования голени TI

## Slide 16
СТАТИСТИКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
Тип элемента | Количество
Трехмерный, тип SOLID (8 узловой) | 2008
Оболочка, тип «Shell» | 1362
Одномерный элемент «Beam» | 3
Одномерный элемент «Discrete» | 7
Точечный элемент сосредоточенной массы «Mass» | 32

## Slide 17
ВЫВОДЫ
Рассмотрена история развития манекенов для применения оценки травмирования при столкновениях.
Приведены конечно-элементные модели манекенов, разработанные зарубежными компаниями.
Приведена последовательность моделирования конечно-элементной модели манекена для численного моделирования аварийных столкновений грузовых электровозов с целью оценки травмированности локомотивной бригады
Определены критерии оценки и показателей травмирования локомотивной бригады при аварийных столкновениях грузовых электровозов.

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Научный руководитель д.т.н., профессор каф. Вагоны Павлюков А.Э.
к.т.н., доцент, И.о. зав. кафедрой каф. Вагоны Колясов К.М.
Аспирант ТТН-310 Жуйков М.В.
Аспирант ТТН-211 Дуванов Д.В.
ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ МАНЕКЕНОВ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ АВАРИЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ТРАВМИРОВАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ