## Slide 1: ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 8-ОСНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ.
Татьяна Александровна Попова , Геннадий Иванович Петров
Российский Университет Транспорта (МИИТ)

## Slide 2
Одной из особенностей конструкции четырехосной тележки восьмиосного вагона является ее способность распределять нагрузку равномерно между осями

## Slide 3: Основные моменты для грузового вагона
Обеспечение оптимального грузоперемещения
Обеспечение максимальной амортизации и снижения вибраций при движении по неровностям пути
Обеспечение возможности обслуживания и технического обслуживания данных узлов с минимальными затратами времени и ресурсов

## Slide 4: Основные параметры грузовых вагонов
Масса
Габариты
Распределение нагрузки на ось,
Жесткость рамы и элементов подвески и др.
оказывают значительное влияние на долговечность и надежность использования вагонов.

## Slide 5: Передача нагрузок от кузова
Типовая схема передачи нагрузок
от кузова на соединительную балку через рессорные балки на пару двухосных тележек.
Модернизация конструкции балки на менее металлоемкую
при этом в качестве опорных систем будут выступать скользуны, устанавливаемые на двухосных тележках.

## Slide 6: Инновационный взгляд
Существует разработка четырехосной вагонной тележки с раздельной схемой передачи вертикальных и горизонтальных нагрузок от кузова на скользуны двухосных тележек без несущей соединительной балки .
Вертикальная нагрузка распределяеться на 8 опор, расположенных на надрессорных балках двухосных тележек.
Горизонтальные нагрузки передаются через центровик кузова и связывающую балку двухосных тележек.

## Slide 7: Основная проблема имеющихся решений
Если не предусматривать системы перераспре-деления нагрузки при проходе кривых как горизонтальных, так и вертикальных, возможно обезгруживание некоторых опорных точек, что может привести к сходоопасным ситуациям.

## Slide 8: Рычажная балансирная передача
В качестве балансирного устройства предлагается использовать кронштейны с тягой которые позволят передавать усилие от перегруженной тележки на обезгруженную

## Slide 9: Вариант установки балансирной системы
Данная система позволяет перерас-пределять нагрузку при прохождении вертикаль-ных неровностей

## Slide 10: Схематическое представление о передаче статических сил
В представленном случае нагруженной является правая сторона. Вертикальная сила Р2 меньше силы Р1, приходящиеся соответственно на левую и правую опоры. От точки шарнира O’ через L-образный рычаг, закрепленный на опорных балках кузова вагона В’ передает крутящий момент на тягу В’В, что приводит к повороту симметричного L-образного рычага, закрепленного в точке А.

## Slide 11: Факоры, требующие проработки
Для определения оптимальных параметров срабатывания механизма, необходимо подобрать длины плеч рычага, соответственно и угол срабатывания механизма, а также подобрать физические и геометрические параметры опорного ролика, при этом подобрать необходимую чувствительность балансирующего механизма с учетом сухого трения в шарнирных соединениях рычага.

## Slide 12: Итог работы
Для обеспечения прохождения горбов сортировочных горок и аппарелей паромных переправ необходимо прорабатывать системы перераспределения нагрузок на обезгруженные тележки, что реализуется путем установки балансирных систем.
Однако, для режимов движения по горизонтальным участкам необходимо учитывать инерционность таких механизмов.
В исследованиях предполагается применение компьютерного моделирования для выбора конкретных параметров узлов ходовых частей.

## Slide 13: Спасибо за внимание!