## Slide 1: Процессуальные особенности использования программных средств в железнодорожно-транспортных экспертизах
Исаев Александр Владимирович,
к.т.н., руководитель программы «Судебная экспертиза»
Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого

## Slide 2: «Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» (ФЗ-73,ст.9) Forensic examination is a procedural action consisting of conducting research and giving an expert opinion on issues whose resolution requires special knowledge in the field of science, technology, art or craft and which are put before the expert by a court, judge, body of inquiry, person conducting an inquiry, investigator, in order to establish the circumstances to be proved in a particular case
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
2

## Slide 3
Идентификационные задачи (Identification tasks):
установление групповой принадлежности объекта (establishing the group affiliation of the object)
«Принадлежит ли элемент (например, пружина, изъятая на месте аварии) к конкретному объекту (рессорному комплекту тележки грузового вагона №ХХХХХХХ)?»
Простые диагностические задачи (Simple diagnostic tasks):
установление фактического технического состояния объекта (локомотива, вагона, железнодорожного пути, искусственного сооружения, земляного полотна и т.п.);
определение соответствия объекта требованиям и нормам безопасности движения
на железнодорожном транспорте;
установление причины выхода объекта из строя;
определение полного остановочного пути поезда
(determination of the full stopping distance of the train);
определение, является ли повреждённый объект деталью, узлом или агрегатом;
определение происхождения и степени информативности следов на элементах верхнего строения пути (рельсах, шпалах, скреплениях, частях стрелочных переводов), на колёсных парах подвижного состава и на деталях узлов и агрегатов.
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
3

## Slide 4
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
4
Сложные (составные) диагностические задачи (Complex (composite) diagnostic tasks):
«Имеется ли причинно-следственная связь между несоответствии действий определённых лиц правил, инструкций, иных нормативно-распорядительных актов и наступившими последствиями?»
("Is there a causal relationship between violations of rules, instructions, other regulatory and administrative acts and the consequences that have occurred?»);
«Какова последовательность развития транспортного события или происшествия?»;
«Какова непосредственная техническая причина (комплекс причин) транспортного события?»
("What is the immediate technical cause (complex of causes) of a transport event?»)
Нормативистские задачи (Normative tasks):
исследование нормативных актов в разных областях ж.-д. транспорта (строительство, организация движения поездов, ремонт ПС и.т.п) и обоснованности издания на их основании локальных организационно-распорядительных документов (в основном – телеграмм ОАО «РЖД» и аффилированных с ним лиц).

## Slide 5
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
5
Затруднения (Difficulties)
Отсутствие достоверных и надлежащим способом оформленных материалов служебного расследования субъекта ЖДТ и Ространснадзора.
Отсутствие в тех же материалах сведений о состоянии пути и подвижного состава с выполнением измерений согласно требований ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений» (предусмотрены действующими ПТЭ).
Отсутствие нормативно-технической документации, позволяющей достоверно установить взаимосвязи между размерами деталей подвижного состава/ВСП и сходом.
«Условия и работка у нас такие, что любой бывалый шерлок, даже из столичной уголовки, от отчаяния повесился бы на первом же суку.
В любом уголовном розыске — дактилоскопия, оперативные учеты, лаборатории и научно-технические отделы; там на каждом шагу — постовой и дворник, готовые помочь и словом и делом. А у нас?.. »
(В.О. Богомолов, «В августе сорок четвёртого»)

## Slide 6: «
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
6
”
Задача (Task):
«Соответствуют ли динамические характеристики экипажа с максимально изношенными деталями критериям безопасности?».
(«Do the dynamic characteristics of the crew with the most worn-out parts meet the safety criteria?»)
«Соответствуют ли установленные параметры ВСП критериям безопасности?»
(«Do the established parameters of the upper structure of the railway track meet the safety criteria?»)

## Slide 7
7
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
Параметр | Фактическое значение, мм. |  | Норматив Инструкции ОРВ, мм. | Норматив РД 32 ЦВ 052-2009 (при ДР), мм. | Норматив РД 32 ЦВ 067-2008 | Норматив Распоряжения 1145р, мм.
 | 1 тележка | 2 тележка |  |  |  | 
Разница высот пружин в одном рессорном комплекте | 8 – лев. стор. | 9 – лев. стор. 5 – прав. стор | Контролируется состояние пружин | Не более 4 (п.11.3) |  | Не более 8
Суммарный износ рабочих поверхностей фрикционного клина | 5 – прав. стор. | 5 – прав. стор. | Не допускаются трещины, изломы, отколы фрикционных клиньев | Не более 3 (п.10.3) |  | Не более 10
Износ рабочих поверхностей фрикционных клиньев на сторону рессорного комплекта | 3 – лев. стор. | 4 – лев. стор. |  | Не более 2 на сторону (п.10.3) |  | Не более 6
Непараллельность фрикционных планок в вертикальной плоскости | 3 – лев. стор. | 3 – прав. стор. | Не допускаются трещины, изломы, отколы фрикционных планок | 4..10 (п. 10.6) |  | 
Диаметр пятника | 295,2 | 295,3 | Контролируется целостность заклёпок | 296 | 296 (Прил. А) | Разница диаметров пятника и подпятника, измеренная в одном сечении, не более 18
Диаметр подпятника надрессорной балки | 306,0 | 306,0 |  | 302,5+1,5 (п.9.4.1) |  | 
Высота пятника | 107,0 | 108,0 | Не допускаются трещины в пятниках |  | 110+2-1 (п. 6.4.1) | 

## Slide 8
8
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
Параметры | Первая тележка |  | Вторая тележка | 
 | Лев.ст. | Пр. ст. | Лев. ст. | Пр. ст.
Разность высот пружин, мм. | 8,0 |  | 9,0 | 5,0
Суммарный износ рабочих поверхностей фрикционных клиньев, мм. |  | 5,0 |  | 5,0
Износ рабочих поверхностей фрикционных клиньев, мм. | 3,0 |  | 4,0 | 
Непараллельность фрикционных планок в вертикальной плоскости, мм. | 3,0 |  |  | 3,0
Диамиетр пятника (вдоль тележки), мм. | 295,2 |  | 295,3 | 
Диаметр подпятника надрессорной балки (вдоль тележки), мм. | 306,0 |  | 306,0 | 
Высота пятника, мм. | 107,0 |  | 108,0 | 
Ширина вагона по фитинговым упорам, мм. | 2310,0 |  |  | 
Высота контейнера, мм. | 2896,0 |  |  | 
Длина вагона по осям автосцепок, мм. | 19620,0 |  |  | 
База вагона, мм. | 14400,0 |  |  | 
Длина контейнера по фитинговым упорам, мм. | 11 925,0 |  |  | 
Расстояние от "оси базы" до фитингового упора (внутри базы) | 1 237,5 |  |  | 
Масса контейнера, кг. | 4000,0 |  |  | 
Нагрузка на один фитинговый упор, кг. | 1 000,0 |  |  | 
Скорость движения, км/ч. | 63 |  |  | 
Тип рельсов | Р65 |  |  | 
Тип шпал | ЖБ |  |  | 
Тип балласта | Щебень |  |  | 
Стык | Один |  |  | 
Режим ведения | Тяга |  |  | 
Уклон, промилле | -1 |  |  | 
Температура, градусы Цельсия | -10 |  |  | 

## Slide 9
9
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах

## Slide 10
10
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах

## Slide 11
11
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
Вертикальные силы
на раме вагона
(прохождение стыка)
Критерий Надаля для правого колеса 4 к/п

## Slide 12
12
Процессуальные особенности
использования программных средств
в ж.-д. транспортных экспертизах
Расположение следов на поверхностях
гребней правых колёс
вагонов поезда №ХХХХ
Фотография из материалов дела

## Slide 13: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ e-mail: isaev@avtomashinist.ru +7 (921) 943-15-67