## Slide 1
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Семинар:
«Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
Авторы:
Г.А. Феядева, К.Ж. Киендо, Р.Д. Джежуля, Н.А. Буглаев
Брянск 2024
моделирование систем управления сложными Техническими объектами

## Slide 2
АКТУАЛЬНА ОТРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НА МОДЕЛЯХ
БГТУ, 2024
Срыв сцепления, автоколебания, поломки
Перекос моста, износ колёс и пути, колебания груза
Ошибки позиционирования, колебания
Лучше отлаживать на моделях

## Slide 3
БГТУ, 2024
МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕПЛОВОЗА ТЭМ9Н С СОСТАВОМ UM
К локомотиву подсоединена модель состава. Используются модели 10-и вагонов с 26 степенями свободы на каждый вагон, в вагонах моделируются
автосцепки Ш-2-В с зазорами 15 мм на сторону
Динамическая модель локомотива ТЭМ9Н имеет 66 степеней свободы. Кузов моделируется твердым телом с 6 степенями свободы и по 30 степеней свободы имеют тела, образующие каждую из тележек

## Slide 4
БГТУ, 2024
МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ МОСТОВОГО КРАНА В UM
Модель механической части мостового крана с индивидуальным электроприводом балансирных тележек моста
балансирная тележка

## Slide 5
БГТУ, 2024
МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА В UM
Процесс перемещения груза

## Slide 6
БГТУ, 2024
ОБОБЩЁННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЭМ9Н
По условиям размещения и экономическим соображениям на локомотивах часто применяют параллельное подключение АД тележки к одному инвертору (совместное регулирование). Это усложняет управление асинхронными двигателями в динамических режимах.

## Slide 7
БГТУ, 2024
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЭМ9Н
В режиме тяги в регуляторе скольжения колес (РСК) используется абсолютная величина скольжения колес первой оси тележки имеющей в режиме тяги меньшую вертикальную нагрузку (в режиме электрического торможения – второй оси тележки)
Вычисление задания на скорость в БВЗС :
Изменение частоты переключений транзисторов АИН
- в режиме тяги а1= ал + аk1, а0= ал  аk2;
в режиме электрического торможения а1= ал  аk1, а0= ал + аk2,
Адаптация ускорения в БАУ:

## Slide 8
БГТУ, 2024
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ
Структурная схема механизма
Д1, Д2, Д3, Д4 – бесконтактные датчики для измерения расстояния до рельсов
М1, М2 – приводные асинхронные электродвигатели

## Slide 9
БГТУ, 2024
Функциональная схема системы управления
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ
РС – регулятор скорости
БЗМ – блок задания момента с учетом ограничений
КП – координатный преобразователь
РФТ – регулятор фазных токов
РИ – распределитель импульсов

## Slide 10
БГТУ, 2024
СОВМЕЩЕНИЕ ПОДСИСТЕМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В MATLAB
Механическая подсистема
Universal Mechanism
Matlab Simulink
Электрическая подсистема
Интерфейс MatLab CoSimulation
S - Function

## Slide 11
БГТУ, 2024
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МОСТОВОГО КРАНА UM ↔ MATLAB
Перекос крана: φ0– без коррекции, φ1 – с коррекцией
Поперечное смещение крана: ly0 – без коррекции, ly1 – с коррекцией

## Slide 12
БГТУ, 2024
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗА ТЭМ9H UM ↔ MATLAB
Перераспределение вертикальных нагрузок колес 1-4 осей тепловоза ТЭМ9H с составом 1000 т, моменты АТД линейно нарастают до 5400 Н∙м (тяга) и снижаются до −5400 Н∙м (торможение)
Совмещение ПК «Универсальный механизм» и MatLab
при создании комплексной электромеханических модели тепловоза

## Slide 13
БГТУ, 2024
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗА ТЭМ9H UM ↔ MATLAB
Приведённые к линейной скорости колеса скорости роторов (1…4 - АТД1…АТД4 соответственно) и скорость локомотива (Vл)
Электромагнитные моменты двигателей первой (Мд1) и второй (Мд2) осей
и задание на электромагнитный момент (Мз1)

## Slide 14
БГТУ, 2024
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРАНА
 Разработанная СУ крана позволяет ограничить нагрузки на ходовую часть мостового крана за счет полного исключения контакта реборд с рельсами. Устраняются перекос и поперечное смещение
Устранение перекоса
Устранение поперечного смещения

## Slide 15
БГТУ, 2024
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЭМ9H
 Разработанная СУ локомотива позволяет осуществить регулирование АТД, подключённых к общему инвертору (для каждой тележки), с высоким использованием потенциальных условий сцепления
Несмотря на существенное различие вертикальных нагрузок колёс
осей (1- 4)
обеспечивается высокое использование потенциальных условий сцепления

## Slide 16
БГТУ, 2024
СОВМЕЩЕНИЕ ПОДСИСТЕМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В SIMINTECH
Механическая подсистема
Universal Mechanism
SimInTech
Электрическая подсистема
Интерфейс SimInTech CoSimulation
Блок внешней модели «Интеграция с UM»

## Slide 17
БГТУ, 2024
МОДЕЛЬ 6-ОСНОГО ЛОКОМОТИВА, ВЫПОЛНЕННАЯ В UM, ИМПОРТИРОВАНА В SIMINTECH

## Slide 18
БГТУ, 2024
Результаты моделирования в SimInTtch наезда 6-осного локомотива на масляное пятно
Угловые скорости колёс и приведённая линейная скорость локомотива

## Slide 19
КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
БГТУ, 2024
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Представленная методика моделирования позволяет, используя детализированные модели механической части, разработанные в UM, и возможности MatLab/Simulink и SimInTech по моделированию СУ, наиболее полно учесть взаимовлияние электрической и механической подсистем сложных технических объектов
UM
MATLAB

## Slide 20
КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЧИТАЕТ В 4 РАЗА БЫСТРЕЕ
БГТУ, 2024
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Представленная методика моделирования позволяет, используя детализированные модели механической части, разработанные в UM, и возможности MatLab/Simulink и SimInTech по моделированию СУ, наиболее полно учесть взаимовлияние электрической и механической подсистем сложных технических объектов
UM
SimInTech

## Slide 21
Спасибо за внимание !
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Семинар:
«Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
Брянск 2024