## Slide 1
ООО «ЗВ Сервис»
2024
Разработка динамической модели движения экипажной части локомотива в SimInTech

## Slide 2: Модель динамики движения экипажной части
Библиотека «Механика 3D»
решение прямой задачи динамики;
механическая система, состоящая из абсолютно твердых тел;
тела соединены кинематическими парами;
механическая система с произвольной топологией.
Корпус локомотива
Тележки
Колесные пары
Пружины, демпферы
и тяги
Модель динамики движения экипажной части
модель одномерной динамики вращения валов двигателей;
модель одномерного трения колес о рельсы;
модель трехмерной динамики движения локомотива.

## Slide 3: АТП и система управления
Модель асинхронного тягового привода
шесть идентичных моделей;
входные сигналы – сигнал задания трехфазного напряжения и скорость вращения вала двигателя;
выходные сигналы – токи фаз, электромагнитный момент и угол поворота вала двигателя.
Векторная система управления
алгоритмы управления одинаковы;
входные сигналы – токи фаз, угол поворота вала двигателя и требуемая угловая скорость;
выходные сигналы – сигнал задания трехфазного напряжения

## Slide 4: Цель моделирования
Нет слежения за проскальзыванием
Слежение за проскальзыванием
последовательный наезд колес на масляное пятно;
неравномерное распределение нагрузки на пружины;
взаимовлияние привода и экипажной части;
проскальзывание колес.
настройка коэффициентов регулятора;
алгоритм слежения за проскальзыванием;
снижение проскальзывания.

## Slide 5: Визуализация работы модели
возможность загрузить 3D-модель локомотива;
Визуализация движения экипажной части локомотива

## Slide 6: Выводы
Продемонстрирована возможность проектирования экипажной части локомотива в SimInTech с учетом неравномерной нагрузки на колесные пары.
Использование пакетной организации проектов позволяет создать комплексную модель сложного объекта управления.
Данный подход возможно использовать для проектирования реальных локомотивов и отладки их систем управления, снижая количество дорогостоящих натурных испытаний.
Сокращение стоимости и длительности процесса разработки технических устройств

## Slide 7
  Илья Колотыркин, коммерческий директор
  +7 (916) 582-26-66
  i.kolotyrkin@3v-services.com
Спасибо за внимание!
Контактные данные
  Тестовая версия:
Попробуйте SimInTech
  http://simintech.ru/