## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Главный конструктор по инженерным расчётам и математическому моделированию
Тотиев А.К.
Начальник бюро системного моделирования
Лютак Р.Д.

## Slide 2: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Граничные условия, определяющие возможные границы варьирования параметров экипажной части
Задачи, которые требуется решить в ходе определения оптимальных характеристик экипажной части:
все нормируемые показатели динамики должны соответствовать нормативным значениям;
ненормируемые показатели должны, по возможности, иметь оптимальные значения (например, мощность сил трения на гребне или поверхности катания колеса);
исходя из назначения изделия (локомотив, МВПС, ПВЛТ), должны быть определены наиболее важные целевые показатели, для которых в первую очередь должны определяться оптимальные значения.
Габаритные ограничения
Конструктивные ограничения
Ограничения, определенные из экономической эффективности тех или иных конструктивных решений
Ограничения, определенные из обеспечения прочности и долговечности компонентов экипажной части подвижного состава

## Slide 3: ЦЕЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ
Целевые критерии оптимизации
Рассмотрим задачу определения оптимальных характеристик экипажной части на примере вагона метрополитена.
Показатель горизонтальной динамики ПДгор для каждой колесной пары
Показатель вертикальной динамики КД1 для каждого комплекта первой ступени подвешивания
Показатель вертикальной динамики КД2 для каждого комплекта второй ступени подвешивания
Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса λ для каждого колеса
Показатель плавности хода в вертикальном направлении Wz в кабине машиниста, шкворневых точках пола и середине кузова
Показатель плавности хода в боковом направлении Wy в кабине машиниста, шкворневых точках пола и середине кузова
Вертикальные и поперечные виброускорения кузова
Вертикальные и поперечные виброускорения рамы тележки
Работа сил трения на гребнях колес

## Slide 4: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ
C1y
Нижняя граница определяется из условия допустимого перемещения КП относительно рамы при действии максимальной рамной силы
C1z
Нижняя граница определяется из условия работоспособности зубчатой муфты соединения валов ТЭД и редуктора;
Верхняя граница определяется из условия несовпадения собственных частот галопирования и подпрыгивания рамы с собственной изгибной частотой кузова, как правило частота должна быть менее 7 Гц
Суммарный статический прогиб, обеспечивающий частоту собственных колебаний кузова, равную 0,8-1 Гц (250-390 мм)
Поперечная жесткость второй ступени подвешивания, соответствующая длине эквивалентного маятника 400-600 мм
Поперечная жесткость первой ступени подвешивания на одну буксу 2-5 МН/м
Коэффициент затухания демпферов вертикальных колебаний 0,2-0,3 от критического коэффициента затухания, определяемого по формуле
Коэффициент затухания демпферов горизонтальных колебаний 0,3-0,4 от критического коэффициента затухания, определяемого по формуле

## Slide 5: ВАРЬИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ГРАНИЦЫ ВАРЬИРОВАНИЯ
c1y= [3; 4; 5] МН/м
c1x= [5; 10; 15; 20] МН/м
β2z= [0,1; 0,2; 0,3]· β 2z кр
c1z= [1; 1,5; 2] МН/м
β1z= [0,1; 0,25; 0,4; 0,55]· β 1z кр
β2y= [0,15; 0,3; 0,45]· β 2y кр

## Slide 6: БЛОК-СХЕМА ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОИСКА
Прямая
Второй этап
β2z= [0,1; 0,2; 0,3]· β2z кр
β2y= [0,15; 0,3; 0,45]· β2y кр
β1z= [0,1; 0,25; 0,4; 0,55]· β1z кр
Первый этап
c1z= [1; 1,5; 2] МН/м
c1y= [3; 4; 5] МН/м
c1x= [5; 10; 15; 20] МН/м
Тара
Брутто
Кривая R350/h120
c1z
c1y
c1x
β2z
β2y
β1z
Прямая
Тара
Брутто
Кривая R350/h120
Определение оптимальных характеристик производится по критерию минимума целевой функции, которая определяется следующим образом:
где N – количество целевых критериев;
xi – значение целевого критерия, выраженное в долях от нормативного (для ненормируемых критериев за нормативное значение можно принять худшее из получившихся в ходе решения оптимизационной задачи).

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОИСКА ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ
С1X
С1Z=1 МН/м
С1Z=1,5 МН/м
С1Z=2 МН/м
С1Y=
3 МН/м
С1Y=
4 МН/м
С1Y=
5 МН/м
С1X
С1Z=1 МН/м
С1Z=1,5 МН/м
С1Z=2 МН/м
С1Y=
3 МН/м
С1Y=
4 МН/м
С1Y=
5 МН/м
С1X
С1Z=1 МН/м
С1Z=1,5 МН/м
С1Z=2 МН/м
С1Y=
3 МН/м
С1Y=
4 МН/м
С1Y=
5 МН/м
С1X
С1Z=1 МН/м
С1Z=1,5 МН/м
С1Z=2 МН/м
С1Y=
3 МН/м
С1Y=
4 МН/м
С1Y=
5 МН/м
Значение целевой функции Ц при варьировании жесткости
буксовой ступени рессорного подвешивания,
кривая R350/h120, тара
Значение целевой функции Ц при варьировании жесткости
буксовой ступени рессорного подвешивания,
кривая R350/h120, брутто
Значение целевой функции Ц при варьировании жесткости
буксовой ступени рессорного подвешивания,
прямой участок пути, тара
Значение целевой функции Ц при варьировании жесткости
буксовой ступени рессорного подвешивания,
прямой участок пути, брутто

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОИСКА ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ
Значение целевой функции Ц при варьировании
коэффициентов демпфирования демпферов,
прямой участок пути, тара
Значение целевой функции Ц при варьировании
коэффициентов демпфирования демпферов,
прямой участок пути, брутто
Значение целевой функции Ц при варьировании
коэффициентов демпфирования демпферов,
кривая R350/h120, тара
Значение целевой функции Ц при варьировании
коэффициентов демпфирования демпферов,
кривая R350/h120, брутто
β1Z
β2Y=
0,15 β2YКР
β2Y=
0,3 β2YКР
β2Y=
0,45 β2YКР
β2Z=0,1 β2ZКР
β2Z=0,2 β2ZКР
β2Z=0,3 β2ZКР
β1Z
β2Y=
0,15 β2YКР
β2Y=
0,3 β2YКР
β2Y=
0,45 β2YКР
β2Z=0,1 β2ZКР
β2Z=0,2 β2ZКР
β2Z=0,3 β2ZКР
β1Z
β2Y=
0,15 β2YКР
β2Y=
0,3 β2YКР
β2Y=
0,45 β2YКР
β2Z=0,1 β2ZКР
β2Z=0,2 β2ZКР
β2Z=0,3 β2ZКР
β1Z
β2Y=
0,15 β2YКР
β2Y=
0,3 β2YКР
β2Y=
0,45 β2YКР
β2Z=0,1 β2ZКР
β2Z=0,2 β2ZКР
β2Z=0,3 β2ZКР

## Slide 9: ВЫВОДЫ
Предложена методика поиска минимума целевой функции, рассчитываемой по отношению показателей динамики к их нормативным значениям
Для вагона метрополитена оптимальными будут меньшие значения жесткости буксовой ступени рессорного подвешивания, за исключением продольной жесткости буксы, для которой имеется минимум целевой функции
Для вагона метрополитена оптимальными будут большие значения коэффициентов затухания демпферов
Минимальные значения целевой функции при движении по прямой и кривой достигаются при различных значениях параметров экипажной части, что говорит о том, что при наличии данных о полигоне предполагаемой эксплуатации, оптимальные параметры экипажной части будут различны