## Slide 1
11 сентября 2024 г.
Оценка влияния параметров подвижного состава и пути на плавность хода пассажирских вагонов
Ляшенко Тимофей Викторович
Инженер 2 категории АО «ВНИКТИ»
Тихонов Алексей Алексеевич
Старший научный сотрудник АО «ВНИКТИ»
Симонов Виталий Анатольевич
Лаборатория вычислительной механики БГТУ, г. Брянск

## Slide 2
  Измерения ускорений в одноэтажном пассажирском вагоне модели 61-4440
1
2
3
4
5
Оборудование пассажирского вагона акселерометрами
Общий вид пассажирского вагона
Установка акселерометров на раму тележки (1), на буксовый узел (2), в служебном купе(3) и в пассажирском купе (4, 5)
Вагон был оборудован акселерометрами, которые предназначены для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный вибрационному или ударному ускорению механической системы, одновременно в трёх составляющих пространственного ускорения.

## Slide 3
Маршрут движения Москва - Казань
Маршрут движения Москва – Нижний Новгород
  Маршруты опытных поездок

## Slide 4
Chart: 
Допускаемая и фактические скорости
Скорость, км/ч
км
Chart: км
| 0 | 500
 | 3.25 | 3.25
ВУ | 2.45 | 2.38 | 2.73 | 2.47 | 2.08 | 2.65 | 2.89 | 2.82 | 2.64 | 2.77 | 2.92 | 2.5 | 2.36 | 2.5 | 2.64 | 2.95 | 2.54 | 2.5 | 2.59 | 2.48 | 2.36 | 2.44 | 2.46 | 2.34 | 2.72 | 2.59 | 2.5
 | 2.4 | 2.52 | 2.39 | 2.27 | 2.3 | 2.5 | 2.89 | 3.03 | 2.86 | 2.98 | 3.55 | 2.56 | 2.52 | 2.72 | 3.07 | 2.97 | 2.99 | 1.94 | 2.88 | 2.74 | 2.93 | 2.96 | 2.64 | 2.58 | 2.8 | 2.5 | 2.24
 | 2.8 | 2.8
км
Chart: км
| 0 | 500
 | 3.25 | 3.25
ВУ | 2.57 | 2.63 | 2.86 | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 3.11 | 2.8 | 2.58 | 2.84 | 3.21 | 2.68 | 2.85 | 2.73 | 2.97 | 2.98 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 2.95 | 3.01 | 2.8 | 2.71 | 2.7 | 2.95 | 2.89 | 2.78
 | 2.46 | 2.5 | 2.62 | 3.11 | 3.01 | 2.65 | 3 | 2.81 | 2.61 | 2.86 | 3.16 | 2.6 | 2.68 | 2.76 | 3.07 | 2.91 | 3.48 | 2.91 | 3.8 | 3.1 | 3.15 | 2.79 | 2.74 | 2.75 | 3.31 | 3.21 | 3.14
 | 2.8 | 2.8
Показатель плавности хода в поперечном направлении
Показатели плавности хода и скорости, при проведении поездок на
09.07.24 и 13.08.24 на участке Москва – Казань
Показатель плавности хода в вертикальном направлении
- поездка 13.08.2024
- поездка 09.07.2024
- поездка 13.08.2024
- поездка 09.07.2024
- допускаемая скорость
- фактическая скорость движения 09.07.24
- фактическая скорость движения 13.08.24

## Slide 5
  Математическая модель одноэтажного пассажирского вагона 61-4440 на тележках 68-4065
Модель пассажирского вагона 61-4440
Модель тележки 68-4065
Параметр | Размерность | Значение
Длина по осям автосцепок | мм | 25500
Конструкционная скорость | км/ч | 160
Масса тары вагона | т | 59,0
Осевая нагрузка, не более | кН (т) | 162 (16,5)
Полная колесная база | мм | 17000
Колесная база тележек | мм | 2400
Масса тележки | т | 7
Диаметр колес | мм | 950
Основные параметры пассажирского вагона

## Slide 6
Сравнение осциллограмм вертикальных ускорений полученных при испытаниях и при моделировании
в прямом участке пути отличного состояния

## Slide 7
Сравнение спектральной плотности вертикальных (ВУ) и горизонтальных (ГУ) ускорений пассажирского вагона при испытаниях и при моделировании в прямом участке пути

## Slide 8
[2,5 м/с2]
V, км/ч
[1,5 м/с2]
V, км/ч
[3,25]
V, км/ч
[3,25]
V, км/ч
Диаграммы максимальных расчетных ускорений кузова и показателя плавности хода в зависимости от состояния пути
Вертикальные ускорения
Горизонтальные ускорения
Плавность хода в вертикальной плоскости
Плавность хода в горизонтальной плоскости

## Slide 9
Тип отступления | Величина отступления, мм | Ускорение кузова |  |  |  | Баллы в соответствии [2] | Степени отступлений | 
 |  |  |  |  |  |  | Установленная скорость, км/ч | 
 |  | ВУ в прямой, м/с2 | ВУ в кривой R1200, м/с2 | ГУ в прямой, м/с2 | ГУ в кривой R1200, м/с2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 61-120 | 121-140
Перекос | 10 | 0,25 | 0,36 | 0,33 | 1,96 | 1 | I | I
 | 12 | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 2,08 | 6 | I | II
 | 14 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 2,16 | 22 | I | II
 | 16 | 0,35 | 0,54 | 0,63 | 2,35 | 60 | II | III
 | 18 | 0,39 | 0,61 | 0,72 | 2,60 | 100 | II | III
 | 20 | 0,43 | 0,64 | 0,79 | 3,14 | 100 | III | III
Просадка | 12 | 0,31 | 0,30 | 0,41 | 1,39 | 1 | I | I
 | 15 | 0,4 | 0,44 | 0,66 | 1,65 | 7 | I | II
 | 18 | 0,52 | 0,56 | 0,87 | 1,82 | 60 | I | II
 | 25 | 0,69 | 0,72 | 1,01 | 2,00 | 100 | III | III
Рихтовка на длине до 20 м | 10 | 0,31 | 0,53 | 0,91 | 3,11 | - | I | I
 | 15 | 0,36 | 1,05 | 1,06 | 3,98 | 6 | II | III
 | 20 | 0,42 | 1,56 | 1,24 | 5,07 | 28 | II | III
 | 25 | 0,48 | 1,72 | 1,45 | 5,18 | 60 | III | IV
 | 30 | 0,53 | 2,62 | 1,60 | 6,42 | 100 | III | IV
 | 35 | 0,58 | 2,52 | 1,71 | 6,95 | 100 | IV | IV
Рихтовка на длине свыше 20 м | 10 | 0,24 | 0,20 | 0,57 | 1,49 | - | I | I
 | 15 | 0,31 | 0,38 | 0,82 | 2,05 | - | I | I
 | 20 | 0,36 | 0,42 | 1,01 | 2,56 | 1 | II | II
 | 25 | 0,41 | 0,51 | 1,11 | 2,85 | 6 | II | III
 | 30 | 0,47 | 0,78 | 1,24 | 3,49 | 26 | II | III
 | 35 | 0,52 | 1,09 | 1,36 | 4,33 | 55 | III | IV
Допускаемое значение ускорений в кузове [1] |  | Не более 2,50 |  | Не более 1,50 |  |  |  | 
Максимальные расчетные ускорения кузова одноэтажного пассажирского вагона при движении по единичным отступлениям со скоростью 120 км/ч
1. ГОСТ 34093-2017 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования к прочности и динамическим качествам».
2. Инструкция по оценке рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2020 №436/р.

## Slide 10
Максимальные расчетные значения ускорений кузова и показателя плавности хода в зависимости от показателя эквивалентной конусности профиля колеса
№ п/п | Толщина гребня, мм | Прокат, мм | Боковой зазор, мм | Эквивалентная конусность при ширине колеи 1520 мм
1 | 33,0 | 0 | 7,3 | 0,050
2 | 27,8 | 0,9 | 12,5 | 0,085
3 | 31,8 | 1,1 | 9,2 | 0,106
4 | 32,2 | 1,9 | 8,6 | 0,114
5 | 32,8 | 1,4 | 8,2 | 0,129
6 | 32,1 | 1,4 | 8,9 | 0,134
7 | 32,4 | 0,9 | 8,8 | 0,139
Параметры профилей колес пассажирских вагонов, рассматриваемых при исследованиях плавности хода
[3,25]
[1,5 м/с2]
V, км/ч
V, км/ч

## Slide 11
Проведен большой объем экспериментальных исследований по определению ускорений в салоне пассажирских вагонов в действующих пассажирских поездах на различных маршрутах эксплуатации.
Это позволило провести полноценную верификацию разработанной математической модели одноэтажного пассажирского вагона и выполнить многовариантные расчеты по оценке показателей плавности хода в зависимости от различных факторов, таких как план, профиль и состояние пути, техническое состояние вагона и скорости движения.
В дальнейшем планируется провести аналогичные исследования для двухэтажных пассажирских вагонов. Это будет возможно при предоставлении необходимых параметров рессорного подвешивания и верификации компьютерной модели по результатам измерений ускорений в эксплуатации.
Заключение

## Slide 12
Благодарю за внимание!