## Slide 1
Универсальный механизм
Эффективный алгоритм решения контактных задач с трением с использованием метода сил
Ольшевский А.А.*, Ольшевский А.А.
Notes: Уважаемые коллеги! Эта презентация посвящена решению задач моделирования динамики колесных машин в программном комплексе (ПК) «Универсальный механизм». В презентации приведены примеры исследований с его использованием, дан краткий обзор возможностей программы применительно к колесным машинам.

## Slide 2
Конструкция и особенности работы и износа ПМКП-110
2
  Поглощающий аппарат подвержен повторяющимся ударным нагрузкам, вызывающим высокие напряжения и контактные давления. В сложных эксплуатационных условиях происходит значительный фрикционный износ, который оказывает влияние на работу устройства
  Статический анализ методом конечных элементов позволяет предсказать износ и оптимизировать конструкцию.

## Slide 3
Конструкция ПМКП-110
2
  Проектный ход PMKP-110 составляет 110 мм, и модель должна обеспечивать точные результаты для диапазона деформаций от 0 до 110 мм.

## Slide 4
Цель исследования
Основная цель исследования – выяснение зависимости между смещением клиновой системы и деформацией корпуса под нагрузкой. Упругие деформации корпуса невелики (1-2 мм), но способны создавать гистерезис в характеристике сила-перемещение (ход), что критически важно для построения динамической модели поглощающего аппарата.
Разработка эффективного алгоритма для моделирования контакта с трением с использованием метода конечных элементов.
Оценка прочности и износа поглощающего аппарата ПМКП-110 с учетом контактного взаимодействия.
1
Метод релаксации не подходит для этой задачи в силу трех причин:
Направления сил трения вычисляются автоматически.
Высокая (по сравнению с жесткостью корпуса) жесткость клиньев усложняет решение.
Заранее неизвестная область контакта требует итерационного решения, которое слишком затратно для многократного использования – например, для прогнозирования износа.

## Slide 5
Особенности контактной задачи для ПМКП-110
2
  Необходим учет сил трения.
  Направления сил трения известны заранее и позволяет исключить вычислительно затратные итерации.
  Высокая (по сравнению с корпусом) жесткость клиньев замедляет сходимость решения.
  Моделирование износа требует многократных расчетов, и требуется быстрый алгоритм решения.
  Модель ПМКП-110 содержит несколько контактирующих поверхностей

## Slide 6
Требования к алгоритму
2
  Учет трения. Поскольку устройство работает за счет трения, контактный алгоритм должен учитывать силы, направления которых известны заранее.
  Быстрота решения. Алгоритм должен быть быстрым для многократного решения задачи, так как моделирование износа требует повторных расчетов для одной модели. Метод релаксации слишком медленный, поэтому предпочтителен метод сил, который быстрее при известных направлениях трения.
  Учет жесткости и износа. Алгоритм должен учитывать жесткость клиньев по сравнению с корпусом и моделировать износ путем изменения зазоров между деталями, без необходимости пересчета структурных матриц.

## Slide 7
Преимущества метода сил
2
  Применение метода сил позволяет быстро решать контактные задачи при определенных условиях.
  Для анализа деформаций корпуса контактная задача решается для диапазона смещений от 0 до 100 мм. Формирование структурных матриц занимает много времени, после этого решение выполняется за доли секунды.
  Износ моделируется изменением зазоров между деталями, без изменения их формы. Износ обычно не превышает 1 мм, что не требует пересчета матриц. Это делает метод сил перспективной основой для разработки контактного алгоритма.
  Метод сил, выражающий соотношения между перемещениями и силами, позволяет быстро решить задачу, освобождая систему от избыточных связей и заменяя их неизвестными силами.
  Движение деталей учитывается, но инерционные силы малы, что позволяет свести динамическую задачу к серии статических, где направления сил трения заранее известны. Это значительно ускоряет решение. Динамическая задача сводится к последовательности статических, а износ моделируется уменьшением зазора без пересчета матриц.

## Slide 8
Метод сил
2
  Заданная статически неопределимая система освобождается от избыточных связей, действие которых заменяется силами и парами сил. Величины этих сил, обеспечивающие перемещения системы в рамках ограничений, задаваемых освобожденными связями, рассчитываются. Таким образом, силы являются неизвестными величинами в этом решении.
  Когда избыточные связи сняты, система статически определима. В узлы, где были ограничения на линейные перемещения и повороты, вводятся неизвестные силы и моменты. Эти неизвестные величины можно найти из канонических уравнений метода сил.
  Xi — значение i-й силы или момента,
  δij — перемещение в направлении i-й силы или момента под действием j-й силы или момента,
  δip — перемещение в направлении i-й силы или момента под действием внешней нагрузки.

## Slide 9
Метод сил
2
  Рассмотрим двумерную контактную задачу для двух упругих тел, с узлами на поверхностях в потенциальной контактной области. Для решения задачи статики методом конечных элементов система должна быть кинематически определимой.
  Верхнее тело имеет 3 степени свободы: перемещения в двух направлениях на плоскости и поворот в плоскости (a).
  Фиксируем верхнее тело, введя три дополнительных связи (b).
  Прикладываем единичную силу к контактному узлу 1 верхнего тела в направлении нормали к контактной поверхности и определяем перемещения всех контактных узлов, решая задачу статического анализа методом конечных элементов (c).

## Slide 10
Алгоритм расчета контакта
2
  Конечноэлементная модель преобразуется к кинематически неизменяемому виду путем введения дополнительных связей.
  Для полученной расчетной схемы записывается система уравнений и неравенств. Неизвестные: силы в контактных элементах и перемещения в дополнительных связях. Неравенства выражают условие отсутствия взаимного проникновения тел.
  Коэффициенты в неравенствах системы вычисляются по МКЭ как вариации зазоров Ui между парами контактирующих узлов от единичных сил δij и единичных перемещений αnm. Система дополняется уравнениями равновесия:

## Slide 11
Алгоритм расчета контакта
2
  4. Область контакта неизвестна, поэтому система решается итерационно.
  На каждом шаге оцениваются знаки контактных сил и величины зазоров
  Контактные силы должны быть неотрицательны.
  При нулевом зазоре соответствующее уравнение возвращается в систему на следующей итерации.
  5. Алгоритм завершается, если на текущей итерации неотрицательны все
  контактные силы и все зазоры в парах узлов, не вошедших в контакт.
Время предварительного формирования матрицы коэффициентов влияния (1) в десятки раз превышает время решения системы, зависящее от числа контактных элементов и количества итераций. В многовариантных расчетах эта матрица неизменна, и общее время решения сокращается в десятки раз по сравнению с методом релаксаций.

## Slide 12
Об учете трения
2
  Ранее было изучено влияние трения на распределение контактных давлений для пятникового узла [1]. Результаты показали, что трение имеет незначительное влияние на распределение контактных давлений. Однако для поглощающего аппарата трение играет решающую роль в определении разницы между прямым и обратным ходом.
  К счастью, направления сил трения известны из кинематики работы ПМКП-110, что делает метод сил оптимальным выбором для моделирования износа.
Решение задачи с трением аналогично задаче без трения, но в качестве неизвестных используются не нормальные, а результирующие силы. Для расчета коэффициентов системы единичные силы прикладываются вдоль направлений этих сил.
[1] Olshevskiy, A., Kim, C. W., Yang, H. I., & Olshevskiy, A. (2015). Wear simulation for the centre plate arrangement of a freight car. Vehicle System Dynamics, 53(6), 856–876. https://doi.org/10.1080/00423114.2015.1023319

## Slide 13
Тестирование
2

## Slide 14
Конечноэлементная модель ПМКП-110
2

## Slide 15
Влияние хода на деформацию корпуса
2
При ходе аппарата (110 мм) зазор между корпусом и подвижной пластиной достигает 0,65 мм, клин за счет деформаций корпуса смещается вниз на 1,2 мм, что позволяет нажимному конусу сместиться вперед на 1,35 мм.
Зависимость, связывающая перемещения клина за счет разности деформаций корпуса при прямом и обратном ходе, с ходом аппарата, имеет вид: (1)
Зависимость (1) использована в математической
модели ПМКП-110 [2], которая применена в
моделировании маневровых соударений [3].
[2] Olshevskiy A. et al. An improved dynamic model of friction draft gear with a transitional characteristic accounting for housing deformation //Vehicle System Dynamics. – 2018. – Т. 56. – №. 10. – С. 1471-1491.
[3] Olshevskiy A. et al. Freight cars shunting impacts analysis using an improved dynamic model of friction draft gear //Vehicle system dynamics. – 2018. – Т. 56. – №. 10. – С. 1492-1507.

## Slide 16
Напряжения в деталях ПМКП-110
2

## Slide 17
Напряжения в деталях ПМКП-110
2

## Slide 18
Напряжения в деталях ПМКП-110
2

## Slide 19
Напряжения в деталях ПМКП-110
2
Предлагаемые улучшения конструкции корпуса включают:
Увеличение жесткости корпуса добавлением ребер жесткости на внешних стенках.
Изменение формы поперечного сечения подвижной пластины.
Изменение формы металлическо-керамической пластины для обеспечения согласованного контакта с внутренними стенками корпуса.
Распределения напряжений при разном ходе схожи, уровень напряжений высокий (700+ МПа)
Между корпусом и подвижной пластиной имеются пики в распределении контактных давления , что вызывает повышенный износ краев пластины. Это подтверждено экспериментально.
Неравномерность отмечена в распределении контактных давлений между подвижной и стационарной пластинами, между стационарной пластиной и трением клином, и между давящим клином и фрикционным клином.
Основная причина неравномерности контактных давлений — недостаточная жесткость корпуса по сравнению с жесткостью деталей клиновой системы.
Пиковые значения контактных давлений достаточно высоки, но они быстро снижаются при износе краев контактирующих частей, увеличения контактных площадей и смещения контакта к центру корпуса, что ведет к дополнительным деформациям и ухудшению динамических характеристик устройства.

## Slide 20
Заключение
1
  Метод сил, хорошо известный в механике, был адаптирован для использования в качестве основы алгоритма контакта. Оказалось, что это эффективный подход для решения задач имитации износа, динамики контакта и других задач, где модель анализируется повторно или время решения критично.
  Зависимость величины хода поглощающего аппарата от деформации корпуса была исследована и интерполирована квадратичным полиномом для использования в разработке уточненной математической модели поглощающего аппарата.
  Были получены напряжения, деформации и контактные давления в деталях поглощающего аппарата ПМКП-110.